ВОПРОСЫ К БИЛЕТАМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПДПС

(Инструкторов АПС (ПДПС, ПДК, ППГ, ДПГ)) (50 вопросов)

- Ограничения по количеству спусков, выполняемых в течение одного дня:

а)Тренировочные спуски: "с вышки-тренажёра - не более 7спусков"; "с вертолёта - не более 8";

Производственные спуски: "не более 3-х спусков в течение дня"; "1 производственный после тренировочных, но с интервалом не менее 2-х часов.

б)Тренировочные спуски: "с вышки-тренажёра - не более 8 спусков"; "с вертолёта-не более 9";

Производственные спуски: "не более 4-х спусков в течение дня"; " производственный после тренировочных, но с интервалом не менее 1 часа.

в)Тренировочные спуски: "с вышки-тренажёра-не более 9 спусков"; "с вертолёта-не более 10";

Производственные спуски: "не более 5-ти спусков в течение дня"; "1 производственный после тренировочных, но с интервалом не менее 1 часа.

г)Тренировочные спуски: "с вышки-тренажёра-не более 10спусков"; "с вертолёта-не более 11";

Производственные спуски: "не более 6-ти спусков в течение дня"; "1 производственный после тренировочных, но с интервалом не менее 30 минут.

- При работе на кромке лесного пожара необходимо:

а) Сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости, но не менее 5м для обеспечения безопасной зоны при захлёстывании огня ветками и работе с ручным инструментом;

б) Сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости, но не менее 4м для обеспечения безопасной зоны при захлёстывании огня ветками и работе с ручным инструментом;

в) Сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости, но не менее 3м для обеспечения безопасной зоны при захлёстывании огня ветками и работе с ручным инструментом;

г) Сохранять дистанцию между работниками в пределах видимости, но не менее 2м для обеспечения безопасной зоны при захлёстывании огня ветками и работе с ручным инструментом;

- Требования, предъявляемые к вышке-тренажёру:

а) Вновь построенная вышка-тренажёр принимается начальником авиаотделения. Ежегодно начальник авиаотделения перед пожароопасным сезоном осматривает вышку-тренажёр. Результаты осмотра записывает в технический паспорт.

б) Вновь построенная вышка-тренажёр принимается комиссией, назначенной приказом руководителя учреждения в составе: два опытных инструктора, два опытных десантника - пожарных. Ежегодно перед пожароопасным сезоном вышки-тренажёры осматриваются комиссиями из работников авиаотделений. Результаты осмотра записываются сообщаются начальнику авиотделения.

в) Вновь построенная вышка-тренажёр принимается комиссией, назначенной приказом руководителя учреждения в составе: начальник (старший лётчик наблюдатель) авиаотделения, два опытных инструктора, инженер по охране труда или уполномоченный по охране труда. Ежегодно перед пожароопасным сезоном вышки-тренажёры осматриваются комиссиями из работников авиаотделений. Результаты осмотра записываются в технический паспорт.

г) Вновь построенная вышка-тренажёр принимается комиссией, назначенной приказом начальника авиаотделения в составе: два опытных инструктора, начальник ПХС, инженер по охране труда. Ежегодно перед пожароопасным сезоном вышки-тренажёры осматриваются комиссиями. Результаты осмотра фиксируются в акте.

- Какие требования, предъявляются к вышке-тренажёру?

а) Вышка-тренажёр должна быть оборудована страховочным приспособлением. Люк вышки-тренажёра или проём для спуска должен иметь с двух сторон перила высотой 0,5м. Люк, а также вход на вышку-тренажёр, должны закрываться крышкой (дверью). Лестница вышки-тренажёра должна иметь перила для безопасности.

б) Вышка-тренажёр должна быть оборудована радиосвязью на верху. Люк вышки-тренажёра или проём для спуска должен иметь с трёх сторон перила высотой 0,5 м, а сторона для выхода должна быть оборудована предохранительной цепью или лентой. Люк, а также вход на вышку-тренажёр, должны закрываться крышкой (дверью) и запираться на защелку. Лестница вышки-тренажёра должна иметь посередине площадку для отдыха.

в) Вышка-тренажёр должна быть оборудована молниеотводом и страховочным приспособлением. Люк вышки-тренажёра или проём для спуска должен иметь с трёх сторон перила высотой 1 м, а сторона для выхода должна быть оборудована предохранительной цепью или лентой. Люк, а также вход на вышку-тренажёр, должны закрываться крышкой (дверью) и запираться на замок. Лестница вышки-тренажёра должна иметь перила и посередине площадку для отдыха с ограждением.

г) Вышка-тренажёр должна быть оборудована в верхней части крышей для защиты работников от осадков. Люк вышки-тренажёра или проём для спуска должен иметь с трёх сторон перила высотой 0,8м, а сторона для выхода должна быть оборудована предохранительной цепью или лентой. Люк, а также вход на вышку-тренажёр, должны закрываться крышкой (дверью). Лестница вышки-тренажёра должна иметь перила и посередине площадку для отдыха с ограждением.

- Какие 4 степени ожога различают:

а) "первая степень - (сопровождается покраснением и сильным жжением повреждённого участка кожи);

" вторая степень - (появление пузырей);

" третья степень - (омертвение обожжённого участка кожи, образование тёмных струпьев - так называемая "свиная кожа");

" четвёртая степень - (глубокое поражение и омертвение не только кожи, но и подкожной клетчатки, мышц, сухожилий).

б) " первая степень - (глубокое поражение и омертвение не только кожи, но и подкожной клетчатки, мышц, сухожилий);

" вторая степень - (омертвение обожжённого участка кожи, образование тёмных струпьев - так называемая "свиная кожа");

" третья степень - (появление пузырей);

" четвёртая степень - (сопровождается покраснением и сильным жжением повреждённого участка кожи).

в) " первая степень - (появление пузырей);

" вторая степень - (сопровождается покраснением и сильным жжением повреждённого участка кожи);

" третья степень - (глубокое поражение и омертвение не только кожи, но и подкожной клетчатки, мышц, сухожилий);

" четвёртая степень - (омертвение обожжённого участка кожи, образование тёмных струпьев - так называемая "свиная кожа").

г) " первая степень - (глубокое поражение и омертвение не только кожи, но и подкожной клетчатки, мышц, сухожилий);

" вторая степень - (омертвение обожжённого участка кожи, образование тёмных струпьев - так называемая "свиная кожа");

" третья степень - (появление пузырей);

" четвёртая степень - (сопровождается покраснением и сильным жжением повреждённого участка кожи).

- Какую помощь необходимо оказать при лёгком ожоге (I, II степени)?

а) Необходимо обработать обожжённый участок кожи противоожоговым средством (линимент синтомицина, феракрил, пантенол), запрещено накладывать повязку. При образовании пузырей (ожог II степени) тоже произвести обработку раны противоожоговым средством, без наложения повязки. Необходимо проколоть пузыри (волдыри). Пострадавшему обеспечить покой и отправить домой.

б) При лёгком ожоге достаточно помыть ожег теплой водой, наложить стерильную повязку. При образовании пузырей (ожог II степени) тоже произвести промывку теплой водой раны и наложить сухую повязку. Проколоть пузыри. Пострадавшего отправить в медицинские учреждения.

в) При лёгком ожоге достаточно промыть холодной проточной водой и приложить холод. При образовании пузырей (ожог II степени) тоже произвести обработку раны этим же способом и наложить холодную влажную повязку. Нельзя прокалывать пузыри во избежания попадания инфекции в открытую рану. Пострадавшего по возможности отправить домой.

г) При лёгком ожоге достаточно обработать обожжённый участок кожи противоожоговым средством (линимент синтомицина, феракрил, пантенол), наложить стерильную повязку и приложить холод. При образовании пузырей (ожог II степени) тоже произвести обработку раны противоожоговым средством и наложить сухую стерильную повязку. Нельзя прокалывать пузыри во избежания попадания инфекции в открытую рану. Пострадавшего по возможности быстрее доставить в медицинские учреждения.

- Какую помощь нужно оказать при тяжелом ожоге (III, IV степени)?

а) При тяжёлых ожогах III и IV степени, в случае пригорания одежды к коже нельзя отрывать одежду, следует осторожно обрезать обгоревшие куски, не удаляя их. На повреждённые участки наложить сухую стерильную повязку, дать пострадавшему обезболивающее средство и немедленно доставить его в лечебное учреждение. В тех случаях, когда ожог обширный, пострадавшего дополнительно укрывают одеялом или тёплой одеждой для уменьшения тепла организмом и обеспечивают обильное питьё по формуле "двойного нуля", т.е. в первые 8 часов после ожога пострадавший должен выпить объём жидкости, равный площади поражения + 00. Например, при площади поражения 5% пострадавшему необходимо выпить 500 мл.жидкости. При определении площади поражения следует помнить, что площадь поверхности 1 ладони составляет примерно 1% от площади всего кожного покрова.

б) При тяжёлых ожогах III и IV степени, в случае пригорания одежды к коже ее следует оторвать. На повреждённые участки ничего нельзя накладывать. В тех случаях, когда ожог обширный, пострадавшего дополнительно

в) При тяжёлых ожогах III и IV степени, в случае пригорания одежды к коже нельзя отрывать одежду, следует осторожно обрезать обгоревшие куски, не удаляя их. На повреждённые участки наложить влажную холодную повязку, дать пострадавшему аспирин. Когда ожог обширный, пострадавшего дополнительно раздеют давая телу остыть и обеспечивают обильное питьё по его желанию

г) При тяжёлых ожогах III и IV степени, в случае пригорания одежды к коже нельзя отрывать одежду, следует осторожно обрезать обгоревшие куски, не удаляя их. На повреждённые участки наложить компресс, дать пострадавшему обезболивающее средство и немедленно доставить его домой.

- На каком расстоянии должно быть место туалета и помойной ямы?

а) Не ближе 30 метров от палатки и 50 метров от забора питьевой воды ниже по течению;

б) Не ближе 20 метров от палатки и 40 метров от забора питьевой воды ниже по течению;

в) Не ближе 15 метров от палатки и 30 метров от забора питьевой воды ниже по течению;

г) Не ближе 10 метров от палатки и 20 метров от забора питьевой воды ниже по течению;

- На какое расстояние должна быть удалена площадка для костра от деревьев и от палаток?

а) На расстояние не менее 15 метров, очищена от горючего материала и окопана канавой на глубину до минерализованного слоя в радиусе не менее 1 метра;

б) На расстояние не менее 12 метров, очищена от горючего материала и окопана канавой на глубину до минерализованного слоя в радиусе не менее 0,5 метра;

в) На расстояние не менее 10 метров, очищена от горючего материала и окопана канавой на глубину до минерализованного слоя в радиусе не менее 0,5 метра;

г) На расстояние не менее 5 метров, очищена от горючего материала и окопана канавой на глубину до минерализованного слоя в радиусе не менее 0,8 метра.

- На каком удалении и где должны храниться канистры с горючими материалами (бензином, керосином и д.р.)?

а) Не менее 20м от палаток, на земле возле дерева;

б) Не менее 30м от палаток в специально подготовленных углублениях (ямах);

в) Не менее 10м от палаток в подвешенными на дерево;

г) Не менее 15м от палаток накрытые брезентовым пологом.

- Тренировочные спуски с вертолёта разрешается выполнять:

а) На аэродромы и специально подобранные площадки, отвечающие требованиям безопасности приземления;

б) На площадки, которые выбирает спускающийся десантник;

в) На любые площадки.

г) На лесные массивы

- Требования, предъявляемые к вышке-тренажёру:

а) Два раза в год вышки-тренажеры осматриваются комиссиями, назначенными распоряжением начальника данного оперативного авиаотделения. Результаты осмотра комиссии записываются в акт;

б) Ежегодно после окончания пожароопасного сезона вышки-тренажеры осматриваются комиссиями, назначенными распоряжением инструктора ПДПС авиаотделения. Результаты осмотра комиссии записываются в журнал осмотра;

в) Ежегодно перед началом пожароопасного сезона вышки-тренажеры осматриваются комиссиями, назначенными распоряжением начальника данного оперативного авиаотделения. Результаты осмотра комиссии записываются в технический паспорт;

г) 3 раза в год: весной, летом и осенью вышки-тренажеры осматриваются комиссиями, назначенными распоряжением начальника летно-производственной службы. Результаты осмотра комиссии записываются в технический паспорт.

- Какие ограничения имеются при выполнении тренировочных и производственных спусков?

а) " при спусках на лес площадка между деревьями с учётом сомкнутости крон не менее 4Х4 метров.

" скорость ветра при спуске на открытую площадку не более 17 м/с.

" скорость ветра при спуске на лес не более 12 м/с.

" в течение одного дня не более 9 тренировочных спусков со спусковым устройством.

б) " при спусках на лес площадка между деревьями с учётом сомкнутости крон не менее 3Х5 метров.

" скорость ветра при спуске на открытую площадку не более 19 м/с.

" скорость ветра при спуске на лес не более 14 м/с.

" в течение одного дня не более 10 тренировочных спусков со спусковым устройством.

в) " при спусках на лес площадка между деревьями с учётом сомкнутости крон не менее 5Х5 метров.

" скорость ветра при спуске на открытую площадку не более 15 м/с.

" скорость ветра при спуске на лес не более 10 м/с.

" в течение одного дня не более 8 тренировочных спусков со спусковым устройством. г) не должна превышать 15 км/час

г) " при спусках на лес площадка между деревьями с учётом сомкнутости крон не менее 3Х3 метров.

" скорость ветра при спуске на открытую площадку не более 20 м/с.

" скорость ветра при спуске на лес не более 15 м/с.

" в течение одного дня не более 12 тренировочных спусков со спусковым устройством.

- Кому и на каких условиях разрешается выполнять производственные спуски с вертолёта?

а) Работникам учреждения, имеющим действующее свидетельство десантника-пожарного, парашютиста-пажарного (или инструктора ПДПС, ДПК, ДПС, ППС) и допущенным приказом учреждения к производственным спускам;

б) Работникам учреждения, имеющим свидетельство десантника-пожарного, парашютиста-пажарного (или инструктора ПДПС, ДПК, ДПС, ППС);

в) Работникам учреждения, имеющим свидетельство десантника-пожарного, парашютиста-пажарного (или инструктора ПДПС, ДПК, ДПС, ППС) и получившим разрешение на производственные спуски от начальника авиаотделения;

г) Работникам учреждения, умеющим спускаться на спусковых устройствах, и получившим разрешение от своего непосредственного руководителя на совершение производственных спусков.

- При перерывах в прыжках и спусках во время пожароопасного сезона более 30 дней работникам ППК и ДПК?

а) Предоставляется по одному контрольно-проверочному прыжку или спуску;

б) Предоставляется 2 контрольно-проверочных прыжка или спуска;

в) Предоставляется 3 контрольно-проверочных прыжка или спуска;

г) Предоставляется 4 контрольно-проверочных прыжка или спуска.

- При подозрении на перелом основания черепа или позвоночника, необходимо:

а) Быстро приподнять пострадавшего и подложить ему под спину широкую доску или прочную не прогибающуюся фанеру. При отсутствии подобных предметов можно переносить пострадавшего и на носилках, но тогда обязательно лицом вниз;

б) Приподнять пострадавшего, фиксируя плечевой пояс и подложить ему под спину широкую доску;

в) Подложить под спину пострадавшему широкую доску или прочную непрогибающуюся фанеру. При отсутствии подобных предметов можно переносить пострадавшего и на носилках;

г) Осторожно приподнять пострадавшего, фиксируя плечевой, тазовый пояс и колени, и подложить ему под спину широкую доску или прочную непрогибающуюся фанеру. При отсутствии подобных предметов можно переносить пострадавшего и на носилках, но тогда обязательно лицом вниз, с подушкой или валиком из одежды под грудью.

- К работе по валке леса допускаются работники?

а) Прошедшие обучение и подготовку по специальности "вальщик леса" и имеющие действующее удостоверение "вальщик леса";

б) Умеющие работать с бензопилой;

в) Ранее работавшие вальщиком леса на протяжении 3лет;

г) Ранее работавшие вальщиком леса на протяжении 5лет.

- Перед каждым спуском как с вышки-тренажёра, так и с вертолёта должны тщательно проверяться?

а) Тормозные блоки;

б) Шнуры для спуска;

в) Подвесной системы;

г) Все перечисленное а), б), в)

- Запрещается производить высадку парашютистов-пожарных?

а) На вырубки, ветровалы;

б) В случаях возможного попадания их на высоковольтную линию;

в) На усохшие насаждения, болота (кроме пересохших);

г) Все перечисленное а), б), в).

- Как назначается выпускающий при проведении спусков с вышки-тренажера и вертолета?

а) Устным указанием руководителя тренировки;

б) Приказом по учреждению;

в) Распоряжением руководителя тренировки;

г) Возможно всеми перечисленными способами а), б), в).

- При какой температуре следует выполнять прыжки с парашютом «Лесник-2» зимой?

а) При температуре не ниже -25°С, при этом укладка парашюта производится в отапливаемом помещении;

б) При температуре не ниже -27°С, укладка парашюта может производиться на улице;

в) При температуре не ниже -30°С, при этом укладка парашюта производится в не отапливаемом помещении;

г) При температуре не ниже -30°С, при этом укладка парашюта производится в отапливаемом помещении.

- Высадка в одном заходе парашютистов-пожарных с парашютом «Лесник-2» с другими типами парашютов?

а) Разрешается;

б) Запрещается;

в) Разрешается только инструкторам ПДПС;

г) Разрешается опытным работникам.

- Тренировочные спуски со спусковым устройством разрешается выполнять при температуре не ниже:

а) -25град. С;

б) -27град. С;

в) -30град. С;

г) -33град. С.

- В какой одежде необходимо выполнять тренировочные прыжки и спуски в летнее время?

а) Выполняются в удобной одежде -  хлопчато - бумажный рабочий костюм, сапоги резиновые, перчатки;

б) Выполняются в исправной и подогнанной по росту одежде -  хлопчато - бумажный рабочий костюм, сапоги кирзовые, жесткий шлем, перчатки;

в) Выполняются выданной одежде -  хлопчато - бумажный рабочий костюм, жесткий шлем;

г) Выполняются в исправной одежде - рабочий костюм из синтетической ткани, сапоги и  шлем.

- С какой высоты совершаются тренировочные прыжки с парашютом?

а) Не ниже 500 метров;

б) Не ниже 400 метров;

в) Не ниже 700 метров;

г) Не ниже 600 метров.

- Тренировочные прыжки с парашютом разрешается проводить?

а) На аэродромах и на специально выбранных площадках, отвечающих требованиям безопасности приземления парашютистов и имеющих размеры при выполнении прыжков по программе первоначального обучения с самолетов Ан-24, Ан-26 и Ил-14 — не менее 600X600 м, с самолета Ан-2 —600X400 м;

б) На аэродромах и на специально выбранных площадках, отвечающих требованиям безопасности приземления парашютистов и имеющих размеры при выполнении прыжков по программе первоначального обучения с самолетов Ан-24, Ан-26 и Ил-14 — не менее 500X500 м, с самолета Ан-2 —400X400 м;

в) На аэродромах и на специально выбранных площадках, отвечающих требованиям безопасности приземления парашютистов и имеющих размеры при выполнении прыжков по программе первоначального обучения с самолетов Ан-24, Ан-26 и Ил-14 — не менее 400X500 м, с самолета Ан-2 —500X400 м;

г) На аэродромах, отвечающих требованиям безопасности приземления парашютистов и имеющих размеры при выполнении прыжков по программе первоначального обучения с самолетов Ан-24, Ан-26 и Ил-14 — не менее 400X500 м, с самолета Ан-2 —300X300 м.

- С какой высоты совершаются тренировочные прыжки с парашютом «Лесник-2»?

а) Не ниже 600 метров;

б) Не ниже 500 метров;

в) Не ниже 700 метров;

г) Не ниже 800 метров.

- При выполнении тренировочных прыжков с парашютом «Лесник-2» по программе первоначального обучения со всех типов воздушных судов размер площадки приземления должен быть?

а) Не менее 300X300 метров, во всех других случаях — 150X150 метров;

б) Не менее 400X400 метров, во всех других случаях — 200X200 метров;

в) Не менее 200X200 метров, во всех других случаях — 100X200 метров;

г) Не менее 200X400 метров, во всех других случаях — 100X200 метров.

- Что должен иметь при себе каждый парашютист при выполнении прыжка с парашютом?

а) Охотничий нож установленного образца, который помещается в кармане на ранце запасного парашюта и надежно привязывается стропой (длиной 1м) для предотвращения его потери;

б) Нож, который помещается в кармане штанов;

в) Охотничий нож, который помещается в кармане на ранце запасного парашюта;

г) Охотничий нож установленного образца, который помещается в одежды.

- Сколько тренировочных прыжков с парашютом в день разрешается выполнять работникам ППК (в том числе курсантам-инструкторам парашютистам-пожарным)??

а) Не более 5;

б) Не более 6;

в) Не более 7;

г) Не более 8.

- Каждый спускающийся и выпускающий при выполнении спусков со спусковым устройством должен иметь при себе?

а) Нож в кармане куртки.

б) Охотничий нож в чехле, который крепится двумя резинками на левой плечевой лямке подвесной системы и привязывается стропой (длиной 1м) для предотвращения его потери

в) Охотничий нож в чехле, который крепится двумя резинками на левой плечевой лямке подвесной системы.

г) Нож в чехле, который крепится на одежду и привязывается стропой (длиной 1м) для предотвращения его потери.

- Перед проведением тренировочных спусков с вертолета необходимо?

а) Проверить связь по СПУ между командиром вертолета и выпускающим.

б) Проверить связь по СПУ между командиром вертолета и выпускающим, а также провести тренаж по подаче команд между выпускающим и спускающимся.

в) Провести тренаж по подаче команд между выпускающим и спускающимся.

г) Проверить связь по СПУ между командиром вертолета и выпускающим и спускающимся.

- К выполнению производственных прыжков с парашютом допускаются лица?

а) Имеющие действующее свидетельство инструктора парашютиста-пожарного или парашютиста-пожарного, прошедшие специальную подготовку и тренировку к выполнению прыжков с парашютом, допущенные приказом по авиабазе к производственной работе и прошедшие медосмотр перед прыжком.

б) Прошедшие специальную подготовку и тренировку к выполнению прыжков с парашютом, допущенные приказом по авиабазе к производственной работе и прошедшие медосмотр перед прыжком.

в) Имеющие действующее свидетельство инструктора парашютиста-пожарного или парашютиста-пожарного, прошедшие специальную подготовку и тренировку к выполнению прыжков с парашютом, допущенные приказом по авиабазе к производственной работе.

г) Имеющие действующее свидетельство инструктора парашютиста-пожарного или парашютиста-пожарного, прошедшие специальную подготовку и тренировку к выполнению прыжков с парашютом и прошедшие медосмотр перед прыжком.

- Осмотр площадки приземления и участка леса производится:

а) На самолете Ан-2 с высоты 200 м над кронами деревьев;

на самолетах Ан-24, Ан-26 — с высоты 400 м.

б) На самолете Ан-2 с высоты 300 м над кронами деревьев;

на самолетах Ан-24, Ан-26 — с высоты 200 м.

в) На самолете Ан-2 с высоты 100 м над кронами деревьев;

на самолетах Ан-24, Ан-26 — с высоты 300 м.

г) На самолете Ан-2 с высоты 150 м над кронами деревьев;

на самолетах Ан-24, Ан-26 — с высоты 200 м.

- Производственные прыжки _с парашютом выполняются при силе ветра у земли в месте приземления:

а) Не более 7м/сек., а с парашютом «Лесник-2» не более 10 м/сек;

б) Не более 10м/сек., а с парашютом «Лесник-2» не более 12 м/сек;

в) Не более 12м/сек., а с парашютом «Лесник-2» не более 15 м/сек;

г) Не более 15м/сек., а с парашютом «Лесник-2» не более 17 м/сек.

- Какое количество производственных прыжков с парашютом разрешается выполнять в день?

а) Не более трех;

б) Не более четырех;

в) Не более двух;

г) Не более пяти.

- Кто по карте проверки перед посадкой в самолет производит осмотр одетых в снаряжение с парашютом парашютистов-пожарных, обращая внимание на подгонку подвесной системы парашюта, наличие необходимого снаряжения и его размещение, сроки укладки парашютов по паспорту и правильность укладки парашюта, а также на состояние и самочувствие парашютистов-пожарных?

а) Старший группы;

б) Летчик-наблюдатель;

в) Начальник авиаотделения;

г) Инструктор ПДПС.

- На кого возлагается определение необходимости высадки парашютистов-пожарных, численности высаживаемой группы и расчет прыжка?

а) На старшего группы, который принимает соответствующие решения единолично и несет за них полную ответственность;

б) На инструктора ПДПС;

в) На начальника авиаотделения;

г) На летчика-наблюдателя, который принимает соответствующие решения единолично и несет за них полную ответственность.

- Кто проверяет правильность надевания парашюта у каждого парашютиста-пожарного, а также зацепление тросов на двухконусный замок, правильность монтажа разъемных замков и приборов, после чего зацепляет в порядке очередности за трос ПРП карабины вытяжных веревок, обращая при этом внимание, чтобы карабины у парашю-тистов, сидящих первыми от пилотской кабины, не попали на тендер троса?

а) Опытный парашютист-пожарный;

б) Выпускающий;

в) Инструктор ПДПС;

г) Командир самолета.

- Для выполнения прыжков с парашютом летчик-наблюдатель подает условные сигналы?

а)При помощи сирены: «Приготовиться»-короткий сигнал сирены; «Пошел»-длинный сигнал.

Команда «Отставить» подается голосом;

б)При помощи сирены:«Приготовиться»-2коротких сигнала сирены;«Пошел»-длинный сигнал

Команда «Отставить» подается жестами;

в)При помощи сирены:«Приготовиться»-3 короткими сигнал сирены; «Пошел»-2 длинных сигнала. Команда «Отставить» подается голосом.

г)При помощи сирены: «Приготовиться»-длинный сигнал сирены; «Пошел»-2коротких сигнала. Команда «Отставить» подается голосом;

- При высадке парашютисты-пожарные выполняют команды поданные только?

а) Летчиком-наблюдателем;

б) Выпускающим;

в) Опытным парашютистом-пожарным;

г) Инструктором ПДПС.

- В том случае, если летчик-наблюдатель допустил ошибку в расчете прыжка, выпускающий имеет право:

а) Произвести высадку произведя повторный расчет самостоятельно, с разрешения летчика-наблюдателя;

б) Произвести высадку произведя повторный расчет самостоятельно, без разрешения летчика-наблюдателя;

в) Не допускать высадки и потребовать от летчика-наблюдателя повторного расчета. Вносить самостоятельно поправки в расчет выпускающему запрещается;

г) Не допускать высадки и потребовать от летчика-наблюдателя повторного расчета, или произвести пересчет самостоятельно. Вносить поправки в расчет выпускающий может самостоятельно.

- Кто обязан проверить готовность выпускающего к прыжку по «карте проверки», проверить правильность одевания парашюта (подвесной системы) вторым пилотом, зацепить за трос карабин вытяжной веревки парашюта (выпускающего) и карабин страхующей веревки второго пилота, после чего занять свое место и произвести высадку парашютиста.

а) Летчик наблюдатель;

б) Начальник авиаотделения;

в) Опытный парашютист пожарный;

г) Инструктор ПДПС.

- После приземления парашютист-пожарный докладывает летчику-наблюдателю по радиосвязи:

а) Не докладывает ничего;

б) Докладывает об исходе приземления;

в) Докладывает когда будет выполнено производственное задание.

- Кто обязан проверить перед вылетом нижнюю часть проёма входной двери на предмет отсутствия острых кромок, которые могут повлиять на целостность шнура или нанести травму десантнику:

а) Летчик наблюдатель;

б) Начальник авиаотделения;

в) Опытный парашютист пожарный;

г) Выпускающий.

- Скорость спуска не должна превышать.

а) 3м/с;

б) 5м/с;

в) 7м/с;

г) 10м/с.

- Перед тем, как сбросить на землю карабин шнура по окончании спуска группы десантников, выпускающий должен.

а) Визуально убедиться, что последний спустившийся готов поймать шнур и карабин;

б) Визуально убедиться, что последний спустившийся находиться на безопасном расстоянии от предполагаемого места падения шнура;

в) Убедиться, что последний спустившийся находиться под местом падения шнура и карабина;

- Если при спуске десантника-пожарного на лес спуск по каким-либо причинам прекращается (зависание, опасное место приземления и т.д.), необходимо:

а) Строго вертикальным перемещением вертолёта поднять спускающего на 5-10 м выше крон деревьев и на скорости не более 20 км/ч доставить его в безопасное место и опустить снижением вертолёта;

б) Строго вертикальным перемещением вертолёта поднять спускающего на 2-3 м выше крон деревьев и на скорости не более 30 км/ч доставить его в безопасное место и опустить снижением вертолёта;

в) Строго вертикальным перемещением вертолёта поднять спускающего на 1-2 м выше крон деревьев и на скорости не более 25 км/ч доставить его в безопасное место и опустить снижением вертолёта;

г) Горизонтальным перемещением вертолёта между крон деревьев на скорости не более 5 км/ч доставить его в безопасное место и опустить снижением вертолёта.

- Парашюты и спусковые устройства закрепляются в индивидуальном порядке приказом по авиабазе за:

а) Работниками ПДПС, имеющими соответствующую квалификацию, которые несут материальную ответственность за сохранность и техническое состояние своего парашюта или спускового устройства;

б) Начальниками авиаотделений;

в) Заведующим складом;

г) Летчиками-наблюдателями.

- В период проведения воздушной тренировки для обеспечения контроля выполнения упражнений и соблюдения техники безопасности прыжка с парашютом, спуска со спусковым устройством на каждый день прыжков, спусков из числа инструкторского состава назначаются.

а) Помощники руководителя воздушной тренировки из числа десантников-пожарных и парашютистов-пожарных;

б) - Дежурный по старту; - выпускающий парашютистов-пожарных из самолета; - дежурный по площадке приземления;- выпускающий из вертолета;

в) Старшие в группах ППГ и ДПГ, из числа парашютистов и пожарных;

г) Руководители воздушной тренировки.