ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

ПРИКАЗ

от 22 сентября 1997 г. N 122

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЕ ЛЕСОВ

В целях     дальнейшего     совершенствования     организации,

планирования и проведения работ по авиационной охране лесов, работ

по лесозащите и обслуживанию лесного хозяйства приказываю:

1. Утвердить и ввести в  действие  прилагаемую  Инструкцию  по

авиационной охране лесов,  согласованную с Федеральной авиационной

службой России.

2. Руководителям  территориальных  органов  Федеральной службы

лесного   хозяйства   России   принять   к   руководству   порядок

организации,  планирования,  проведения  авиационной охраны лесов,

работ  по  лесозащите   и   обслуживанию   лесного   хозяйства   в

соответствии с настоящей Инструкцией.

3. Центральной базе авиационной охраны лесов  "Авиалесоохрана"

(Н.А.   Андреев)  и  базам  авиационной  охраны  лесов  принять  к

руководству и обеспечить проведение  авиационной  охраны  лесов  в

строгом соответствии с утвержденной Инструкцией.

4. Признать утратившим силу Приказ Федеральной службы  лесного

хозяйства  России  от  29  ноября  1993  г.  N 318 "Об утверждении

Инструкции по авиационной охране лесов".

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  Приказа возложить на

Управление охраны и защиты леса (В.Н. Сергеенко).

Руководитель

Федеральной службы

В.А.ШУБИН

Согласовано

Федеральная авиационная

служба России

Первый заместитель Директора

И.И.ВАЛОВ

15 сентября 1997 года

Утверждена

Приказом Федеральной службы

лесного хозяйства России

от 22 сентября 1997 г. N 122

ИНСТРУКЦИЯ

ПО АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЕ ЛЕСОВ

Введение

Российская Федерация  является  одной  из ведущих лесных стран

мира. Согласно Лесному кодексу все леса России подлежат охране.

Охрана лесов  и  защита  их  от вредителей и болезней является

одной  из  важнейших  государственных   задач,   решение   которой

возлагается  на  органы государственной власти и органы управления

лесным хозяйством.

Охрана лесов   от   пожаров   обеспечивается   авиационными  и

наземными методами,  с учетом их биологических и иных особенностей

и включает в себя комплекс организационных, правовых и других мер.

Основными   задачами   охраны   лесов   от    пожаров    являются:

предупреждение   лесных   пожаров,   их  обнаружение,  ограничение

распространения и тушение.

Инструкция по  авиационной  охране лесов устанавливает порядок

организации и выполнения  работ  по  охране  лесов  от  пожаров  с

применением  авиации и взаимодействия авиационных и наземных сил и

средств по обеспечению охраны лесного фонда и не входящих в лесной

фонд лесов.

Настоящая Инструкция  разработана   Всероссийским   институтом

повышения   квалификации  руководящих  работников  и  специалистов

лесного хозяйства и Центральной  базой  авиационной  охраны  лесов

"Авиалесоохрана"  (руководитель  временного  научно  - творческого

коллектива профессор,  к.с-х.н.  Е.А.  Щетинский) на основе  ранее

действующей  Инструкции  по авиационной охране лесов (1993 г.) и в

соответствии с основными положениями Лесного и Воздушного кодексов

Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Авиационная   охрана  является  составной  частью  общего

комплекса мероприятий по охране лесного  фонда  и  не  входящих  в

лесной фонд лесов от пожаров и защите их от вредителей и болезней,

проводимых федеральным органом управления лесным хозяйством и  его

территориальными органами в субъектах Российской Федерации.

Отнесения территорий лесного фонда и не входящих в лесной фонд

лесов   к  зоне  авиационной  охраны  устанавливается  Федеральной

службой лесного хозяйства России.

1.2. Авиационная       охрана       лесов       осуществляется

специализированными  организациями  -  базами  авиационной  охраны

лесов (авиабазами) или авиазвеньями на правах авиабаз Федерального

органа управления лесным хозяйством России.

Управление работой   авиабаз   осуществляет  Центральная  база

авиационной  охраны  лесов  "Авиалесоохрана"  (Центральная   база)

Федеральной службы лесного хозяйства России.

Осуществление авиационной охраны лесов допускается  и  другими

физическими и юридическими лицами, имеющими лицензию на выполнение

этого вида работ.  Лицензия выдается Федеральной  службой  лесного

хозяйства России в установленном порядке.

1.3. Авиабазы выполняют работы по договорам с территориальными

органами федерального органа управления лесным хозяйством, другими

ведомствами и  несут  перед  ними  ответственность  за  надлежащее

выполнение  принятых  договорных обязательств.  Основные положения

договора  устанавливает  Федеральная  служба   лесного   хозяйства

России.

1.4. Территории лесного фонда,  отнесенные к зоне  авиационной

охраны, подразделяются на районы, в которых тушение пожаров должно

производиться авиационными силами и средствами (район  авиационной

охраны),  и районы, в которых тушение пожаров должно производиться

наземными силами и средствами (район наземной охраны).

К районам авиационной охраны относятся территории,  на которых

своевременное обнаружение и ликвидация  лесных  пожаров  не  могут

быть   обеспечены   имеющимися   наземными   силами  и  средствами

пожаротушения.

В районах   наземной   охраны   авиабазы   могут  обеспечивать

обнаружение лесных пожаров,  оповещение наземной лесной охраны  об

их возникновении,  распространении и необходимых мерах по борьбе с

огнем.

1.5. Авиабазы выполняют следующие виды работ:

1.5.1. Авиационное патрулирование лесного фонда и не  входящих

в  лесной  фонд  лесов  и  других  природных  ландшафтов  с  целью

обнаружения лесных и других пожаров.

1.5.2. Тушение лесных пожаров силами и средствами парашютной и

десантно - пожарной службы (ПДПС) и с воздушных  судов  в  районах

авиационной охраны лесов,  оленьих пастбищ и охотничьих угодий,  а

также оказание содействия органам управления лесным  хозяйством  и

лесопользователям в обнаружении и тушении лесных пожаров.

1.5.3. Доставка воздушными судами к местам лесных пожаров  для

их  тушения  и  обратно  людских  ресурсов,  технических  и других

средств борьбы с лесными пожарами.

1.5.4. Организация разработки и внедрения технических,  других

средств и  технологий  обнаружения  и  тушения  лесных  пожаров  с

применением авиации.

1.5.5. Проведение   противопожарной   пропаганды   и    других

профилактических  мероприятий  авиационными  и обычными методами и

средствами.

1.5.6. Проведение  одновременно  с  авиалесоохранными работами

государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением

правил  пожарной  безопасности в лесах,  выявление и привлечение к

ответственности виновных в их нарушении.

1.5.7. Проведение в процессе выполнения полетов по авиационной

охране лесов общего и детального лесопатологического и санитарного

надзора, обследования и других работ по защите лесов от вредителей

и болезней.

1.5.8. Выполнение   других   авиационных   и   иных  работ  по

обслуживанию органов управления лесным хозяйством.

1.5.9. Участие  в  обеспечении  мероприятий  по предотвращению

чрезвычайных ситуаций,  связанных с лесными и тундровыми пожарами,

и проведение первоочередных авиационно - спасательных работ.

1.6. Авиабазам разрешается выполнение в установленном  порядке

транспортных  и  иных  работ  для  нужд лесного хозяйства и других

ведомств как на собственных,  так и арендованных ими вертолетах  и

самолетах.

1.7. Организация   проведения   авиационной   охраны    лесов,

изложенная  в  настоящей  Инструкции,  является  обязательной  для

авиабаз,  государственных  органов  управления  лесным  хозяйством

России и других ведомств, организующих авиационную охрану лесов.

1.8. Авиационные работы проводятся с использованием  самолетов

и вертолетов авиационных предприятий Рослесхоза и (или) арендуемых

в других авиапредприятиях гражданской авиации.

1.9. Полеты   по   авиационной   охране  лесов  выполняются  в

соответствии     с     действующими     документами     воздушного

законодательства Российской Федерации, регламентирующими условия и

порядок  выполнения  полетов,   перевозку   служебных   грузов   и

пассажиров, эксплуатацию аэродромов и другие вопросы.

1.10. Выполнение прыжков с парашютом и  сбрасывание  грузов  с

самолетов,  высадка  людей  и  грузов  с вертолетов на специальных

спусковых устройствах осуществляется в соответствии с Наставлением

по парашютно - десантным работам в авиационной охране лесов.

1.11. Работы   по   тушению   лесных   пожаров   наземными   и

авиационными  средствами  производятся авиабазами в соответствии с

действующими инструкциями, указаниями и положениями по обеспечению

охраны  лесов от пожаров,  с соблюдением соответствующих правил по

охране труда, технике безопасности и безопасности полетов.

2. Организация и планирование авиационной охраны лесов

2.1. Организация авиационной охраны лесов

2.1.1. Непосредственное проведение работ по авиационной охране

лесов  от  пожаров   на   территории,   обслуживаемой   авиабазой,

осуществляется авиационными отделениями (авиаотделениями).

В составе      авиаотделения      могут       организовываться

механизированные  отряды  или  команды,  оснащаемые  бульдозерами,

автоцистернами  и  противопожарными   агрегатами.   Для   доставки

механизированных   отрядов   (команд)   к   местам  пожаров  могут

использоваться тяжелые вертолеты.

Работа авиаотделений  организуется в соответствии с Положением

об авиаотделении.

2.1.2. При   необходимости  могут  организовываться  опытно  -

производственные авиабазы  и  авиаотделения,  осуществляющие  свою

деятельность в соответствии с положением, утверждаемым Центральной

базой.

2.1.3. В  состав  авиабаз  могут быть включены в установленном

порядке авиапредприятия Рослесхоза (летные подразделения), которые

кроме  работ  по  авиационной  охране  лесов  могут  быть наделены

правами   осуществлять   коммерческую   деятельность   в   области

гражданской авиации.

2.1.4. Для проведения борьбы с  лесными  пожарами  в  авиабазе

может быть создана парашютная и десантно - пожарная служба (ПДПС),

в состав которой входят парашютно - пожарные и десантно - пожарные

команды и группы,  укомплектованные соответственно парашютистами -

пожарными и десантниками - пожарными.

2.1.5. Команды возглавляются старшим инструктором парашютной и

десантно  -  пожарной  службы.  В   зависимости   от   численности

парашютистов - пожарных и десантников - пожарных в помощь старшему

инструктору ПДПС авиабазы могут назначаться инструкторы парашютной

и десантно - пожарной службы.

2.1.6. Техническое руководство работами  по  защите  лесов  от

вредителей  и  болезней  осуществляет старший летчик - наблюдатель

авиабазы по лесозащите.

2.1.7. В  соответствии с заданием Центральной базы в авиабазах

создается резерв  работников  парашютной  и  десантно  -  пожарных

команд,  летчиков - наблюдателей, средств пожаротушения и полевого

снаряжения для оказания помощи  другим  авиабазам.  Парашютисты  -

пожарные   и   десантники   -   пожарные,  зачисленные  в  резерв,

сосредоточиваются в авиаотделениях,  откуда  возможна  их  быстрая

отправка.

2.2. Планирование авиационной охраны лесов

2.2.1. Основные  производственные  показатели  по  авиационной

охране лесов - охраняемая площадь и уровень охраны -  для  авиабаз

устанавливает  Федеральная  служба  лесного  хозяйства  в  срок до

первого декабря предшествующего работам года.

2.2.2. Государственные  органы  управления лесным хозяйством в

субъектах Российской Федерации в срок до  15  января  заключают  с

авиабазами  договоры  на  работы  по  авиационной  охране лесов от

пожаров.

2.2.3. Величина  осматриваемой  территории авиаотделения,  как

правило,  должна  равняться  нормативной  площадной  нагрузке   на

основное   плановое  воздушное  судно  в  расчете  на  однократное

патрулирование  при  плотности  пожаров,   соответствующей   малой

пожарной  опасности  по  условиям  погоды.  Границы  обслуживаемой

территории должны совпадать с границами лесхозов  либо  лесничеств

или  проходить  по  хорошо  известным,  распознаваемым  с  воздуха

ориентирам (большие реки, железные дороги и т.д.).

2.2.4. Места   базирования   авиаотделений  устанавливаются  в

пунктах,  имеющих аэродромы (посадочные  площадки),  расположенные

как  можно  ближе  к  наиболее  пожароопасным  участкам охраняемой

территории.  Вертолеты при необходимости  могут  базироваться  вне

аэродромов,  на посадочных площадках, оборудованных в соответствии

с Наставлением по аэродромной службе.

2.2.5. Авиаотделениям  устанавливаются патрульные маршруты для

одно-,  двух- и трехкратного  патрулирования,  соответственно  для

малой,  средней  и  высокой  пожарной опасности в лесу по условиям

погоды.

2.2.6. В  зависимости  от  заданного  уровня охраны и от числа

пожаров,  возникающих на территории, обслуживаемой авиаотделением,

в т.ч.  в удаленных районах, определяется численность авиапожарных

команд,  необходимая для своевременного  обслуживания  пожаров,  а

также типы и количество воздушных судов, которые должны обеспечить

доставку команд к местам пожаров.

Технические нормативы для определения этих данных утверждаются

Федеральной службой лесного хозяйства.

2.2.7. Патрульные   маршруты   прокладываются  через  наиболее

опасные в пожарном  отношении  участки  с  таким  расчетом,  чтобы

обеспечивалась  полная  просматриваемость обслуживаемой территории

при средних условиях видимости. Как правило, не должно допускаться

больших  перекрытий  просматривания  одной  и  той  же  площади  с

соседних  маршрутов.  По  возможности  следует  избегать   изломов

маршрутов под острыми углами.  При прокладке маршрутов учитывается

необходимость обеспечения максимальной безопасности полетов.

2.2.8. Расстояния между линиями маршрута должны быть не  более

60 км,  а от маршрута до границы  обслуживаемой  территории  -  не

более 30 км.

Поворотные пункты маршрутов должны выбираться над ориентирами,

хорошо опознаваемыми при полете.

2.2.9. В соответствии с заключенными  договорами  составляется

производственный  план авиабазы,  который утверждается начальником

базы не позднее 1 февраля.  На основании  производственного  плана

авиабазы каждому авиаотделению выдается производственное задание.

2.2.10. План по  налету  часов  предусматривает  распределение

лимитов  летного  времени  по  авиаотделениям  и авиабазе по видам

полетов: авиалесоохранные и прочие производственные.

2.2.11. К    авиалесоохранным    полетам   относятся   полеты,

проводимые в целях обнаружения лесных пожаров  и  борьбы  с  ними,

контроля  за  состоянием  пожаров  и  соблюдением  правил пожарной

безопасности в  лесу.  Потребное  для  этих  целей  авиаотделениям

летное  время  планируется  с  учетом  фактического  рационального

налета часов,  сложившегося  в  предшествующие  годы  при  средней

горимости лесов и продолжительности периода аренды.

2.2.12. К прочим производственным полетам относятся полеты  по

перегонке  самолетов  (вертолетов)  в  авиаотделения и обратно,  а

также специальные полеты по лесопатологическим обследованиям,  для

проведения воздушной тренировки работников парашютной и десантно -

пожарной службы и  проверки  в  воздухе  летчиков  -  наблюдателей

авиабазы, инспектированию авиаотделений.

2.2.13. Перевозка к месту базирования авиаотделения  воздушным

транспортом личного состава,  противопожарного снаряжения, средств

связи и другого имущества  допускается  при  отсутствии  наземного

транспорта либо приурочивается к перегонке воздушных судов.

Потребное для   этих   целей   количество   летного    времени

определяется    в    каждом    отдельном   случае   на   основании

производственного плана.

2.2.14. В  районах,  где  по многолетним наблюдениям горимость

лесов в  летний  период  отсутствует  не  менее  1  месяца,  могут

планироваться перерывы в авиационной охране лесов.

2.2.15. За  каждым  авиаотделением  закрепляется   необходимое

количество  летчиков  -  наблюдателей,  как правило,  с постоянным

жительством в месте базирования авиаотделения.

Для обеспечения  бесперебойной работы авиаотделений в авиабазе

предусматривается резерв летчиков - наблюдателей,  который  должен

составлять не более 10%  от планового количества воздушных судов в

расчете на среднюю пожарную опасность.

2.2.16. Оснащение   авиаотделений   средствами   пожаротушения

производится  с  расчетом,  чтобы  каждое  авиаотделение,  ведущее

активную борьбу с лесными пожарами,  было полностью подготовлено к

применению тех  средств  и  методов  борьбы  с  лесными  пожарами,

использование  которых  целесообразно  в природных и экономических

условиях обслуживаемой территории и возможно  при  выбранном  типе

воздушного судна.

2.2.17. Авиабазы  совместно  с  органами   управления   лесным

хозяйством  в субъектах Российской Федерации и их территориальными

органами разрабатывают на периоды повышенной пожарной опасности  в

лесах  мероприятия  оперативного взаимодействия с государственными

органами власти в организации борьбы с лесными пожарами,  которыми

предусматривается:

участие в подготовке решений органов государственной власти  и

местного самоуправления;

порядок привлечения дополнительных воздушных судов,  места  их

базирования и патрульные маршруты;

маневрирование силами и средствами пожаротушения;

обеспечение авиаГСМ,    средствами    транспорта    и   связи,

картографическими    материалами,    средствами     пожаротушения,

продуктами питания и т.п.;

порядок привлечения  и  размещения  резервных   парашютных   и

десантно - пожарных команд, направляемых из других авиабаз.

2.3. Взаимодействие авиационной и наземной охраны лесов

2.3.1. Авиационная охрана лесов должна  проводиться  в  тесном

взаимодействии с работой наземной лесной охраны,  что обеспечивает

наиболее эффективное использование авиационных сил и средств.

О всех   случаях  нарушения  договорных  обязательств  стороны

обязаны сообщать органам управления лесным хозяйством и  авиабазе,

которые  незамедлительно  рассматривают  эти сообщения и принимают

меры к устранению выявленных нарушений.

2.3.2. Организация авиапатрулирования и тушения лесных пожаров

на   охраняемой   территории   осуществляется   едиными   пунктами

диспетчерского управления (ПДУ).

2.3.3. Лесхозы   федерального   органа    управления    лесным

хозяйством  (далее - лесхозы),  в которых  проводится  авиационная

охрана лесов от пожаров, обязаны:

совместно с  авиаотделениями  провести  разделение  охраняемой

территории на районы пожаротушения;

организовать проведение  инструктажа  лесной  охраны  по  всем

вопросам взаимодействия с авиационной охраной лесов;

подготовить пункты  приема  донесений с самолета,  а в районах

работы вертолетов оборудовать своими силами посадочные площадки  у

контор     лесхозов,     лесничеств,     в    местах    нахождения

пожарно - химических станций и жительства  лесной  охраны,  лесных

массивах,   наиболее   опасных   в   пожарном   отношении   и  др.

(методическое и техническое руководство по подготовке площадок для

вертолетов осуществляет авиаотделение);

иметь соответствующие радиосредства  для  связи  с  патрульным

самолетом  (вертолетом),  если  в  месте  расположения лесхоза нет

радиостанций авиабазы;

оказывать необходимую  помощь  работникам ПДПС при возвращении

их к месту базирования после ликвидации лесных пожаров.

2.3.4. В районах авиационной охраны авиабазы обязаны принимать

своими силами необходимые меры  для  успешной  ликвидации  каждого

обнаруженного лесного пожара.

2.3.5. В случае невозможности ликвидации лесного пожара своими

силами   авиаотделение   обязано   немедленно   доложить  об  этом

соответствующему лесхозу.

Лесхоз незамедлительно принимает меры к тушению этого пожара и

совместно с авиаотделением осуществляет  руководство  работами  по

борьбе с ним.

2.3.6. Авиаотделения доставляют к пожару воздушным транспортом

наземные  силы  и  средства,  обеспечивает радиосвязь руководителя

тушения с патрульным воздушным судном,  по требованию руководителя

предоставляет ему возможность облета пожара для выработки наиболее

целесообразных решений по борьбе с огнем.

2.3.7. Дотушивание   и   окарауливание   пожаров   в   районах

авиационной охраны входит в обязанности работников ПДПС.

2.3.8. В   районах   наземной   охраны  авиаотделения  обязаны

немедленно сообщать обо всех обнаруженных пожарах  лесхозам.  Меры

по  их тушению могут приниматься авиаотделением при наличии у него

достаточных сил и средств без ущерба для тушения пожаров в районах

авиационной охраны или по указанию ПДУ.

Дотушивание и окарауливание пожаров в  зонах  наземной  охраны

производится наземными силами и средствами.

2.3.9. Лесхозы  и  авиаотделения  должны  ежемесячно   сверять

данные  о  количестве  и  площади  лесных  пожаров,  возникших  на

обслуживаемой территории,  обнаруженных авиацией  и  потушенных  с

участием   авиационных  сил  и  средств  и  самостоятельно  силами

авиабазы.

В случаях   резкого   расхождения   этих  данных  они  обязаны

поставить в известность государственный  орган  управления  лесным

хозяйством и авиабазу.

2.3.10. Перед  началом  пожароопасного  сезона  и  после   его

окончания лесхозы,  обслуживаемые авиабазами,  проводят с участием

соответствующего  авиаотделения  совещания.  На  первом  совещании

рассматриваются  вопросы  предстоящих  работ по авиационной охране

лесов   и   обслуживанию   лесного   хозяйства   и    необходимого

взаимодействия  в этих работах.  На втором совещании заслушивается

отчет начальника авиаотделения, подводятся итоги прошедшего сезона

и  дается  заключение  о  выполнении  авиаотделением установленных

договорных обязательств.

В случае,  когда авиаотделения обслуживают несколько лесхозов,

государственные  органы   управления   лесным   хозяйством   могут

проводить  указанные  совещания  только  в  тех лесхозах,  где они

признают это целесообразным.

2.3.11. После  проведения  итоговых совещаний в лесхозах отчет

авиабазы о результатах работы  за  прошедший  пожароопасный  сезон

рассматривается  на техническом совещании в государственном органе

управления лесным хозяйством.

В протоколах  технических  совещаний  должны  быть  указаны  в

разрезе  авиаотделений:  количество  и  площадь  пожаров,  процент

пожаров,  обнаруженных авиацией от числа возникших в пожароопасный

сезон и потушенных с применением  авиационных  сил  и  средств,  а

также  самостоятельно  силами  авиационной службы на обслуживаемой

территории.  Копия протокола технического совещания прилагается  к

годовому производственному отчету авиабазы.

2.3.12. На основании протоколов совещаний в лесхозах,  отзывов

и  анализа  работы  авиаотделений техническое совещание дает общее

заключение  об  итогах  работы  по  авиационной  охране  лесов  за

прошедший  период  и  вносит  предложения  об устранении имеющихся

недочетов в работе каждой из сторон.

2.4. Организация     диспетчерского     управления     работой

авиаотделений

2.4.1. Для   обеспечения   авиапатрулирования  на  территории,

обслуживаемой авиабазой,  и принятия своевременных  и  достаточных

мер   по  тушению  пожаров  в  день  их  обнаружения  организуется

диспетчерское  управление  работой  всех  лесопожарных  служб   на

охраняемой территории.

2.4.2. Пункт  диспетчерского  управления   функционирует   как

межведомственный  центр  управления  с привлечением к работе в нем

ответственных представителей органов управления лесным  хозяйством

и  других  ведомств,  являющихся  пользователями леса.  Его работа

организуется авиабазой.

2.4.3. Руководство   работой   единого  пункта  диспетчерского

управления  осуществляет  начальник  или  заместитель   начальника

авиабазы  по  летной  службе  либо  лицо,  заменяющее  его,  а ПДУ

авиазвена - командир авиазвена.

Техническим руководителем ПДУ является диспетчер.

2.4.4. Все указания пункта диспетчерского управления  являются

обязательными   и   подлежат   выполнению  лесопожарными  службами

немедленно и безоговорочно.

2.4.5. В    пункте    диспетчерского    управления   ежедневно

сосредоточивается следующая информация.

К концу дня:

исходные данные на следующий день по каждому авиаотделению;

метеообстановка и прогноз погоды;

готовность к полету  воздушных  судов,  время  вылета  и  цель

полета;

наличие в   авиаотделениях   готовых   к   вылету   работников

парашютной и десантно - пожарной службы, а также других ресурсов;

число и  площадь  действующих  и  локализованных  пожаров   на

охраняемой территории;

количество занятых тушением пожаров  работников  парашютной  и

десантно - пожарной службы,  наземной лесной охраны,  привлеченных

рабочих и наличие на пожарах технических средств пожаротушения;

количество людей и техники,  полевого снаряжения, намеченных к

завозу на пожары и вывозу с  пожаров  авиационными  средствами  на

следующий день;

какая помощь нужна авиаотделению.

В течение дня:

время вылета,  цель,  маршрут  полета  с  указанием   типа   и

бортового   номера   воздушного   судна  и  количества  работников

парашютной и десантно - пожарной службы, находящихся на борту;

место и  время  посадки указанных воздушных судов и дальнейший

план их работы;

задержки вылетов  или  срыва  полетов  с  указанием  причин  и

необходимых мер помощи;

время обнаружения   каждого  пожара  с  указанием  его  места,

района,  основной  характеристики,  принятых  мер  по  ликвидации,

необходимых дополнительных мер;

данные осмотра   действующих   пожаров    с    указанием    их

характеристики,  принятых  дополнительных  мерах  по  их  тушению,

необходимой помощи;

доклады о  направлении  работников  парашютной  и  десантно  -

пожарной службы для тушения пожаров в другие авиаотделения;

сообщения о  прибытии  дополнительных  сил и средств из других

авиаотделений,  а также  о  возвращении  работников  парашютной  и

десантно - пожарной службы и рабочих иных предприятий,  учреждений

и организаций с пожаров;

информация о  чрезвычайных  происшествиях  и  других событиях,

требующих  вмешательства  авиабазы  или  государственных   органов

управления лесным хозяйством.

2.4.6. Задержка передачи информации из авиаотделения  в  пункт

диспетчерского  управления  не  допустима  и  рассматривается  как

нарушение технологической дисциплины.

2.4.7. Информация,    поступающая   в   пункт   диспетчерского

управления  авиабазы,  для  наглядности  и  удобства   пользования

обобщается  на  специальных  схемах  и  таблицах  с использованием

компьютерной техники.

Формы диспетчерской документации и порядок передачи информации

устанавливаются Центральной базой.

2.4.8.Представление оперативной    информации    о   состоянии

горимости  органам  управления   лесным   хозяйством   и   органам

исполнительной  власти на местах производится авиабазами в сроки и

по формам, согласованным с этими органами.

2.4.9. Получив данные о задержке или срыве полета  какого-либо

из воздушных судов,  руководитель пункта диспетчерского управления

принимает меры по устранению причин,  вызвавших  их,  либо  решает

через  авиапредприятие  вопрос  о срочной подмене воздушного судна

или  дает  распоряжение  об  осмотре  соответствующей  территории,

выполнении     намеченных     транспортных     работ     соседними

авиаотделениями.

2.4.10. В зависимости от конкретных условий текущего дня пункт

диспетчерского  управления   должен   заблаговременно   направлять

дополнительные   силы  и  средства  пожаротушения  в  районы,  где

создается угроза недостатка этих сил и средств,  из авиаотделений,

где пожарная опасность отсутствует или незначительная.

2.4.11. По мере нарастания  пожарной  опасности  и  увеличения

горимости  авиабаза  может  запросить у Центральной базы помощь из

имеющихся у нее резервов.

2.4.12. Во всех случаях, если в результате выполнения указания

пункта  диспетчерского   управления   были   допущены   ошибки   в

организации борьбы с пожаром, ответственность за последствия таких

ошибок несет руководитель, давший такое указание.

2.5. Организация системы связи

2.5.1. Для обеспечения работы лесопожарных служб  организуется

следующая система радиосвязи:

непосредственная радиосвязь каждого авиаотделения с авиазвеном

и  с  авиабазой,  при  которой  вызов  корреспондента  может  быть

осуществлен немедленно.  Такая же  радиосвязь  должна  быть  между

соседними авиаотделениями;

радиосвязь каждого самолета и вертолета с авиаотделением,  при

которой  вызов  корреспондента  в  обоих  направлениях должен быть

осуществлен немедленно,  а  при  отсутствии  на  борту  автономной

командной УКВ радиостанции,  настроенной на частоту авиаотделения,

не позже чем через 10 - 15 минут после возникновения необходимости

в таком вызове;

радиосвязь авиаотделения с руководителями тушения тех пожаров,

которые   не   были   локализованы  на  следующий  день  после  их

обнаружения;

радиосвязь самолетов  и  вертолетов  с  группами,  занятыми на

тушении пожаров в период  нахождения  воздушного  судна  в  районе

пожара;

радиосвязь или  надежная  телефонная  связь  авиаотделения  со

своими авиапожстанциями и всеми обслуживаемыми лесхозами;

радиосвязь воздушных судов с авиапожстанциями и обслуживаемыми

лесхозами   при  выполнении  патрульного  полета  над  территорией

соответствующего лесхоза.

Выделение частот  радиосвязи  и  порядок использования средств

связи осуществляется в установленном порядке.

Порядок организации   радиосвязи  и  технической  эксплуатации

радиосредств установлен соответствующими правилами.

2.5.2. Для  радиостанций  авиаотделений  и  авиазвеньев  время

начала  связи  с  авиабазой  ежедневно   устанавливается   пунктом

диспетчерского управления. Перерывы в радиосвязи и окончание связи

этих радиостанций с авиабазой производятся с разрешения диспетчера

авиабазы.

2.5.3. Оборудование центральной радиостанции  авиабазы,  выбор

количества  и  типов  радиостанций в авиазвеньях,  авиаотделениях,

рабочие  частоты  и  расписание  работы  определяются   с   учетом

обеспечения    своевременной    передачи   информации   о   работе

авиаотделений  и  горимости   лесов,   а   также   соответствующих

распоряжений по организации борьбы с лесными пожарами.

2.5.4. При  наличии  в  органе  управления  лесным  хозяйством

собственных   радиостанций   их   работа  на  пожароопасный  сезон

организуется по расписанию, согласованному с авиабазой.

2.5.5. Радиосвязь    между    радиостанциями    авиаотделений,

лесхозов,   лесничеств    и    патрульными    воздушными    судами

осуществляется в следующем порядке.

В день  вылета  в  назначенное  накануне  время   радиостанция

авиаотделения   проводит  сеанс  циркулярной  связи,  при  котором

уточняется время вылета,  принимаются заявки  лесхозов  на  осмотр

отдельных частей их территории, решаются вопросы взаимодействия по

тушению лесных  пожаров,  а  также  сообщается  о  случаях  отмены

полетов и назначается время следующего сеанса циркулярной связи.

2.5.6. С  момента  вылета  патрульного  воздушного  судна  все

командные радиостанции на охраняемой территории обязаны непрерывно

работать в режиме приема.  Прекращать  связь  с  воздушным  судном

наземные  радиостанции  имеют  право только с разрешения летчика -

наблюдателя.

Во время  работы летчика - наблюдателя с одной из радиостанций

на  охраняемой  территории  все  остальные   радиостанции   должны

прекращать  радиообмен  на  этой  частоте  и могут возобновить его

только после того,  как летчик -  наблюдатель  закончил  очередной

сеанс связи.

2.5.7. После взлета воздушного судна и набора высоты летчик  -

наблюдатель   устанавливает  связь  с  лесхозом,  над  территорией

которого в данное время происходит полет.  При обнаружении лесного

пожара  или нарушений правил пожарной безопасности в лесу летчик -

наблюдатель передает лесхозу сообщение о них и принятых  мерах  по

их  ликвидации  и  при необходимости согласовывает с лесхозом свои

дальнейшие действия.

За 5  - 10 минут до подхода воздушного судна к границе другого

лесхоза летчик - наблюдатель устанавливает с ним связь.

2.5.8. Связь  с лесхозом,  облет территории которого закончен,

прекращается только после пролета его границ,  при этом  летчик  -

наблюдатель назначает время следующего сеанса связи.

2.5.9. Летчики - наблюдатели воздушных судов, имеющих на борту

связную  радиостанцию,  могут  при  необходимости  устанавливать в

полете прямую связь с радиостанцией авиазвена или авиабазы.

2.5.10. Сообщения  об  обнаружении  или  необходимых  мерах по

тушению лесных пожаров с борта воздушного  судна,  при  отсутствии

связи  с  авиаотделением  или  лесхозом летчик - наблюдатель может

передавать через диспетчера соответствующего аэропорта.

Получив радиограмму  о  пожарах,  диспетчер  аэропорта  обязан

передать ее авиаотделению или лесхозу, находящемуся в этом пункте,

либо в авиазвено или авиабазу с помощью средств связи, находящихся

в его распоряжении.

При значительном  удалении  и  отсутствии  прямой радиосвязи в

УКВ -  диапазоне  с  авиаотделением   передача   сообщений   может

производиться с помощью других воздушных судов, с которыми удается

установить прямую связь в воздухе.

2.5.11. Порядок  и  схема  установления  связи авиаотделений и

лесхозов с  авиапредприятиями  гражданской  авиации  для  передачи

сообщений  о  лесных пожарах и обеспечения полетов воздушных судов

взаимно согласовываются перед началом пожароопасного сезона.

2.6. Организация метеообслуживания

2.6.1. Метеорологическое обеспечение авиационной охраны  лесов

организуется    в    целях    планирования    сроков    проведения

авиалесоохранных работ,  определения  и  прогнозирования  пожарной

опасности в лесу по условиям погоды.

2.6.2. Для  планирования  авиалесоохранных  работ  авиабазы  и

авиазвенья  обеспечиваются  месячными,  периодичными  и  суточными

прогнозами погоды,  прогнозами пожарной опасности в лесном  фонде,

ежедневными  сводками  о  фактической  погоде  и метеорологической

информацией с искусственных спутников земли (ИСЗ).

2.6.3. Определение   класса   пожарной  опасности  в  лесу  по

условиям погоды  на  обслуживаемой  территории  производится,  как

правило,  по данным метеорологической станции в пункте базирования

авиаотделения.

2.6.4. Для  корректировки  выполнения  полетов по утвержденным

патрульным  маршрутам  используется   информация   о   фактическом

состоянии погоды, классах пожарной опасности и количестве выпавших

осадков  по  всем   метеостанциям,   находящимся   на   территории

авиаотделения.

2.6.5. В   авиабазах   и   авиазвеньях,    где    организовано

диспетчерское управление работой лесопожарных служб, расчет класса

пожарной опасности в лесу по условиям погоды производится ПДУ.

3. Подготовка к пожароопасному сезону

3.1. Подготовка  авиабаз  и  их авиаотделений к пожароопасному

сезону включает в себя проведение следующих мероприятий:

3.1.1. Заключение  договоров  на  работы по авиационной охране

лесов с государственными органами управления лесным  хозяйством  и

предприятиями других ведомств.

3.1.2. Заключение договоров на выполнение авиационных работ по

охране лесов с авиапредприятиями.

3.1.3. Набор и подготовка недостающего количества работников.

3.1.4. Подтверждение квалификации летчиков  -  наблюдателей  и

работников  парашютной  и  десантно - пожарной службы,  выполнение

контрольно - проверочных полетов,  прыжков с парашютом и спусков с

вертолетов,   тренировочные   занятия   по  использованию  средств

пожаротушения,  тактике и технике тушения  лесных  пожаров,  сдача

зачетов по технике безопасности.

3.1.5. Медицинское   освидетельствование   работников  летного

состава, парашютной и десантно - пожарной службы.

3.1.6. Подготовка к работе средств пожаротушения, транспорта и

связи, парашютно - десантного имущества и полевого снаряжения.

3.1.7. Подготовка картографического материала.

3.1.8. Организация  авиапожарных   станций   и   дозаправочных

пунктов,  подготовка складов взрывчатых материалов (ВМ), получение

разрешительной документации на производство взрывных работ,  завоз

авиационных горюче - смазочных материалов и ВМ на места хранения.

3.1.9. Строительство новых  и  ремонт  существующих  зданий  и

сооружений   производственного  назначения,  служебных  помещений,

общежитий  в  авиаотделениях  и  на   авиапожстанциях,   а   также

строительство посадочных площадок для вертолетов и самолетов.

3.1.10. Участие в подготовке решений  государственных  органов

власти  по  охране лесов и в совещаниях работников государственной

лесной охраны, проводимых органами управления лесным хозяйством.

3.1.11. Проведение мероприятий по противопожарной профилактике

в соответствии с установленными заданиями.

3.1.12. Страхование  в  установленном порядке членов экипажей,

служебных пассажиров и другие виды страхования деятельности.

3.2. Подготовка   парашютистов   и   десантников   -  пожарных

проводится в авиабазах  по  программам,  утвержденным  Центральной

базой.

3.3. Подтверждение  квалификации  летчиков   -   наблюдателей,

работников  ПДПС и других специалистов производится в соответствии

с Положением, утверждаемым Центральной авиабазой.

3.4. Проверка самолетовождения у работников командно - летного

состава авиабаз  может  проводиться,  в  необходимых  случаях,  по

согласованию с региональным управлением ФАС России,  штурманским и

командно - летным составом местного авиапредприятия.

3.5. Продление   срока   действия   свидетельств   летчикам  -

наблюдателям  проводится  местными  квалификационными  комиссиями,

организуемых в авиабазах.

Повышение в  классе  летчиков  -   наблюдателей   производится

квалификационными   комиссиями   авиабаз   и  Центральной  базы  в

соответствии с Положением о классификации специалистов гражданской

авиации, утвержденным ФАС России.

3.6. Подготовка работников парашютной и  десантно  -  пожарной

службы,  а также их воздушная тренировка проводятся в соответствии

с Наставлением по парашютно  -  десантным  работам  в  авиационной

охране лесов.

3.7. Карты,  применяемые в авиационной охране лесов, по своему

назначению подразделяются на:

- патрульные  карты,  используемые  для  точного   определения

местоположения  лесных  пожаров  и  разработки  необходимых мер по

борьбе с ними;

- полетные карты для самолетовождения;

- лесопожарные карты для нанесения на них схем лесных пожаров,

планирования   работ   по   тушению,   а  также  использованию  их

парашютистами  и   десантниками   -   пожарными   при   выполнении

производственных заданий;

- административные  карты  территорий   субъектов   Российской

Федерации,  для  общей  ориентировки  парашютистов и десантников -

пожарных при выполнении производственных заданий;

- штабные карты в авиабазах, авиазвеньях и авиаотделениях.

3.8. Ежегодно  после  окончания  пожароопасного   сезона   все

патрульные   и   полетные   карты   авиаотделений   проверяются  и

определяются,  какие из них могут после уточнения использоваться в

следующем  пожароопасном  сезоне  и  по каким авиаотделениям карты

должны быть изготовлены вновь.

3.9. Подготовка   полетных   и   патрульных   карт  проводится

летчиками   -   наблюдателями    на    обслуживаемую    территорию

авиаотделения  с  учетом  требований  Наставления  по  штурманской

службе ГА,  а также специфики выполнения  данного  вида  работ,  с

определенным перекрытием территорий соседних авиаотделений.

Количество комплектов   полетных   и   патрульных    карт    в

авиаотделениях  определяется  с  учетом  обеспечения  полетов  при

высокой пожарной опасности.

Подготовленные карты проверяет заместитель начальника авиабазы

по летной службе.

3.10. Порядок  пользования  картами и их хранение определяется

соответствующей инструкцией.

3.11. В качестве патрульных используются топографические карты

масштаба  1:100000  -  1:300000.  Масштаб   карты   выбирается   в

зависимости  от  размера  кварталов в обслуживаемом лесном фонде и

развития ориентирной сети с таким расчетом,  чтобы кварталы  имели

на  карте  размер  не  менее  1  см  x  1  см,  и  карта содержала

подробности,  которые могут быть использованы для точной  привязки

пожара к ориентирам на местности.

3.12. На патрульную карту условными знаками наносятся: границы

территории   обслуживаемой   авиаотделением,  границы  лесхозов  и

лесничеств,  их названия,  конторы лесхозов и  лесничеств,  районы

авиационной  охраны  лесов,  границы  и  номера  кварталов,  места

жительства  лесной  охраны,  пункты  приема  донесений,   пожарные

наблюдательные вышки,  мачты,  пожарно - химические и авиапожарные

станции,  пункты сосредоточения пожарных дружин (пожарных команд),

радиостанции  лесного  хозяйства  и лесопользователей,  аэродромы,

посадочные площадки для вертолетов и дозаправочные  пункты,  линии

электропередач и другие ориентиры, имеющиеся на местности.

На патрульную карту также могут наноситься места  расположений

экспедиций,  поисковых  партий и отрядов,  маршруты их следования.

При необходимости на карту могут наноситься дополнительные данные,

характеризующие  степень  пожарной  опасности  отдельных  участков

территории,  а также  участки  леса,  подвергшиеся  радиоактивному

загрязнению  с  обозначением  плотности радиоактивного загрязнения

почвы и другие характеристики радиационной обстановки.

3.13. Авиаотделения,      оказывающие      помощь     соседним

авиаотделениям  по  плану  маневрирования,  должны  иметь   полные

комплекты полетных карт на территорию этих авиаотделений.

3.14. Для  удобства  пользования  патрульной  картой в полете,

последняя разрезается и наклеивается на  планшеты  размером  20  x

30 см.  Планшеты патрульной карты нарезаются из плотного  картона,

причем  с  восточной  и  северной сторон оставляются незаклеенными

картой поля шириной 15 мм.  На верхнем (северном)  поле  наносится

номер листа.

Планшеты могут изготавливаться из целых листов топографической

карты, размеры которых не превышают по ширине 50 см, а по высоте -

65 см.  В этом случае планшет разрезают на две части,  соединенные

наклейками из материи.

Нумерация планшетов проводится так,  чтобы с запада на  восток

смежные  планшеты имели порядковые номера,  а с севера на юг номер

каждого   нижнего   планшета   был   больше    номера    планшета,

расположенного над ним, на 10 или 20.

3.15. Патрульные  карты  ежегодно  уточняются  по   материалам

лесоустройства,   аэрофотосъемки,  противопожарного  устройства  и

других материалов,  несущих  информацию  об  изменениях  в  лесном

фонде, происшедших за истекший год.

3.16. В процессе  выполнения  полетов  по  авиационной  охране

лесов  патрульная  карта  уточняется  дополнительными ориентирами,

подробностями, определенными на местности.

3.17. В качестве полетной карты  используются  топографические

карты  масштаба  1:500000  (при  патрульной  карте М 1:100000) или

1:1000000 (при патрульной карте М 1:300000).

3.18. Подготовка полетной карты заключается в нанесении на нее

условными  знаками границ обслуживаемой авиаотделением территории,

границ лесхозов и рамок планшетов патрульной карты с указанием  их

номеров, патрульных маршрутов, а также пунктов расположения контор

лесхозов и  пунктов  дозаправки  авиаГСМ.  В  районах,  где  число

обслуживаемых авиаотделением лесхозов невелико,  на полетную карту

наносятся также границы и местонахождение контор лесничеств.

3.19. Полетные карты подготавливаются на территорию с расчетом

выполнения полетов к местам базирования соседних авиаотделений.

3.20. Нанесение  специальной нагрузки на полетные и патрульные

карты производится тушью или фломастером.

3.21. В  качестве  лесопожарных  карт используются специальные

топографические карты масштаба 1:100000.

3.22. Штабные   карты   подготавливаются   и   используются  в

авиабазах и  авиазвеньях,  в  которых  организовано  диспетчерское

управление.

Необходимость ведения   штабных    карт    в    авиаотделениях

определяется  начальником  авиаотделения  в зависимости от условий

работ.

3.23. В качестве штабных используются карты масштаба не  менее

1:1000000, на которые наносятся границы  лесхозов  и  их  конторы,

границы территорий обслуживаемых авиаотделением, места базирования

авиаотделений с указанием плановых воздушных судов  и  численности

работников  парашютной  и  десантно - пожарной службы,  патрульные

маршруты,  аэродромы  и  посадочные  площадки  для   самолетов   и

вертолетов, авиапожарные станции и дозаправочные пункты, пожарно -

химические станции лесхозов.

На карту   накладываются   значки,   изображающие  фактическую

расстановку воздушных судов и численность работников ПДПС.  Значки

заменяются по мере изменения обстановки.

При обнаружении пожаров места их отмечаются флажками  красного

цвета   с   указанием   даты   возникновения   и   номера  пожара.

Локализованные пожары обозначаются флажками синего цвета.

3.24. При  проведении совещаний в обслуживаемых авиаотделением

лесхозах  по   вопросам   подготовки   к   пожароопасному   сезону

рассматриваются следующие основные вопросы:

3.24.1. О готовности авиационных и  наземных  сил  и  средств,

порядок организации связи и представления информации о пожарах.

3.24.2. Взаимодействие авиационных и наземных сил и средств по

борьбе  с пожарами,  проведение профилактических выжиганий горючих

материалов,  организация  команд  из  числа   постоянных   рабочих

лесхозов, порядок привлечения дополнительных резервов для борьбы с

пожарами.

3.24.3. Организация   помощи   парашютистам  и  десантникам  -

пожарным в тушении лесных пожаров,  их окарауливании,  возврате  в

авиаотделение.

3.24.4. Правила устройства  опознавательных  знаков  в  пункте

приема донесений.

3.24.5. Порядок приема вымпелов.

3.24.6. Порядок  подтверждения ликвидации и локализации лесных

пожаров авиационными силами и средствами.

3.24.7. Строительство  и  эксплуатация посадочных площадок для

вертолетов и самолетов и обеспечение хранения авиаГСМ.

3.24.8. Анализ  основных недостатков в работе как авиационной,

так и наземной охраны  лесов  в  прошедшем  пожароопасном  сезоне,

определение  мер  по  их  устранению  и  решение  других  вопросов

взаимоувязки в работе.

3.25. Авиаотделения   до   наступления  пожароопасного  сезона

обязаны:

3.25.1. Обеспечить  подготовку  команд  рабочих и добровольных

пожарных дружин,  организуемых и выделяемых лесхозами для  тушения

лесных пожаров.

3.25.2. Определить совместно  с  лесхозами  места,  в  которых

должны  быть установлены радиостанции и организованы пункты приема

донесений, получить список этих пунктов с указанием присвоенных им

позывных  и  опознавательных знаков,  а также должностей и фамилий

лиц, ответственных за прием донесений.

3.25.3. Совместно  с лесхозом произвести разделение территории

на районы в зоне авиационной охраны лесов  и  уточнить  патрульные

карты.

3.25.4. Проанализировать причины возникших в прошедшем  сезоне

лесных пожаров и условий, способствующих их распространению.

3.25.5. Получить сведения о районах  работы  экспедиций  и  их

маршрутах.

3.25.6. Определить  совместно  с  лесхозами,  где  и  в  каком

составе должны быть организованы пожарные команды.

3.25.7. Определить  совместно  с  руководством  лесхоза  сроки

строительства  посадочных  площадок  для  вертолетов и самолетов и

организации дозаправочных пунктов.

3.25.8. Проводить   противопожарную   профилактику   в  период

подготовительных работ в соответствии с планом по  противопожарной

профилактике в лесах, утвержденным авиабазой.

3.26. Перед началом  пожароопасного  сезона  в  авиаотделениях

проводится  тренировка (учения) работников парашютных и десантно -

пожарных команд по использованию всех  имеющихся  в  авиаотделении

технических средств борьбы с лесными пожарами и средств связи.

В них могут участвовать лесопожарные подразделения лесхозов  и

других предприятий, расположенных на территории района.

Тренировки имеют  целью  выявить  уровень  подготовки  личного

состава,  а  также  техническое  состояние  и  готовность к работе

противопожарного снаряжения и средств связи. Результаты тренировки

оформляются специальным актом.  В акте указываются вид проведенных

работ, их объем, время, затраченное на их выполнение, недостатки и

делается  заключение о готовности авиаотделения к выполнению работ

по охране лесов. Акт направляется в авиабазу.

4. Проведение авиационной охраны лесов от пожаров

4.1. Авиационное патрулирование лесов

4.1.1. Авиационное    патрулирование   лесов   заключается   в

систематическом наблюдении с воздуха  лесной  территории  с  целью

своевременного  обнаружения  лесных  пожаров и выявления нарушений

правил пожарной безопасности в лесах.

4.1.2. Заявки  на полет воздушных судов,  информация о времени

их вылета и посадки подаются в органы единой  системы  организации

воздушного  движения  в  установленном  порядке.  Без утвержденной

заявки полеты запрещаются.

4.1.3. Летчик  - наблюдатель и проверяющие его лица командно -

летного состава авиабазы (при наличии действующего  свидетельства)

включаются в состав летного экипажа ВС и записываются в задание на

полет.

4.1.4. Авиапатрулирование  начинается  с наступлением пожарной

опасности в лесу по условиям погоды независимо от плановых  сроков

начала   и   конца   работ,   предусмотренных   договором.  Полеты

выполняются по утвержденным маршрутам.

За пределы   охраняемой   авиабазой  территории  полеты  могут

выполняться по  заявке  органа  управления  лесным  хозяйством  за

дополнительную плату.

4.1.5. На   пожароопасный   сезон    авиабаза    устанавливает

авиаотделению  лимит  летного  времени  по каждому типу воздушного

судна.

При использовании  лимита  и необходимости продолжения полетов

авиабаза  может  выделять   дополнительный   лимит   при   наличии

необходимого финансирования.

4.1.6. Первый облет маршрутов должен производиться  до  начала

горимости лесов, как правило, с участием на борту воздушного судна

представителя лесхоза.  При этом проверяется подготовка лесхоза  и

авиаотделения  к  проведению авиалесоохранных работ и определяется

необходимость начала регулярного авиапатрулирования.

4.1.7. Летчики  -  наблюдатели,  направленные  в авиаотделение

впервые,  вводятся в строй  старшим  по  должности  лицом  летного

состава.

В необходимых случаях начальник авиабазы вправе доверить  ввод

в  строй  вновь  назначенного  летчика  -  наблюдателя  одному  из

наиболее опытных летчиков - наблюдателей.

Летчики -  наблюдатели  I класса допускаются к самостоятельной

работе без ввода в строй.

4.1.8. Ввод    в    строй    производится   путем   выполнения

ознакомительных   полетов   по   территории,    закрепленной    за

авиаотделением    с    отработкой    элементов   самолетовождения,

обнаружения пожаров и ведения всей установленной  производственной

документации.

О вводе  в  строй  составляется   акт.   Допуск   летчиков   -

наблюдателей  к  самостоятельной  работе  оформляется  приказом по

авиабазе.

Допуск к  самостоятельной работе выпускников курсов летчиков -

наблюдателей проводится после прохождения ими  программы  ввода  в

строй, утвержденной Центральной базой.

4.1.9. Пожарная  опасность   в   лесу   по   условиям   погоды

определяется по стандартной или местной шкале. Порядок утверждения

местных шкал пожарной опасности устанавливает  Федеральная  служба

лесного хозяйства России.

4.1.10. В   зависимости   от   класса    пожарной    опасности

рекомендуются  следующие  режимы авиапатрулирования:  при I классе

пожарной опасности авиапатрулирование, как правило, не проводится.

Могут  назначаться эпизодические полеты для контроля за состоянием

действующих пожаров и  оказания  помощи  командам,  работающим  на

тушении пожаров.

С наступлением пожарной опасности в лесу по условиям погоды  и

по     мере     ее     усиления     увеличивается    интенсивность

авиапатрулирования:

при малой  пожарной  опасности  (II класс) до начала горимости

патрулирование проводится через 1 - 2 дня;

основанием для     назначения     ежедневного     однократного

патрулирования  является  наступление  периода  средней   пожарной

опасности (III класс) или наличие пожаров в дни со II классом;

основанием для назначения двухкратного патрулирования является

наступление  периода  высокой  пожарной  опасности  (IV класс) или

наличие пожаров в дни с III классом;

основанием для назначения трехкратного патрулирования является

наступление периода  высокой  пожарной  опасности  (V  класс)  или

наличие пожаров в дни с IV классом.

Режим патрулирования     на     территориях,      загрязненных

радионуклидами,  устанавливается  в  соответствии с Руководством и

другими нормативными актами по ведению лесного хозяйства  в  зонах

радиоактивного загрязнения.

Полеты для осмотра ранее обнаруженных,  но еще  не  потушенных

пожаров и для принятия дополнительных мер по их тушению проводятся

по  необходимости  независимо  от  класса  пожарной  опасности   и

выполняются до полной ликвидации пожаров.

Кратность авиапатрулирования может увеличиваться при  скорости

ветра более 8 м/с, а также в выходные и праздничные дни с массовым

посещением лесов населением.  Кратность патрулирования может  быть

снижена  при  изменении  погоды  и  выпадении  осадков как на всей

обслуживаемой территории, так и на ее части.

Вылет на    авиапатрулирование   проводится   по   расписанию,

утверждаемому начальником авиабазы.  Расписание согласовывается  с

органами управления лесным хозяйством.

4.1.11. В периоды повышенной горимости лесов полеты, связанные

с  доставкой к местам действующих лесных пожаров рабочих и средств

пожаротушения,  должны начинаться с рассветом или в  самые  ранние

утренние часы.

4.1.12. В  авиабазах,  где  введено  диспетчерское  управление

работой авиаотделений, решение о необходимости полетов и кратность

патрулирования определяются пунктом  диспетчерского  управления  и

доводятся   до   авиаотделений.   В   зависимости   от  конкретной

лесопожарной обстановки начальнику  авиаотделения  предоставляется

право   изменять   время  вылета  и  кратность  патрулирования  по

согласованию с пунктом диспетчерского управления.

Если диспетчерское   управление   работой   авиаотделений   не

введено, решение о необходимости полетов, кратности патрулирования

принимает начальник авиаотделения.

Должностное лицо,  принявшее  решение  о  назначении  (отмене)

полетов    и    изменении   кратности,   несет   за   это   полную

ответственность.

4.1.13. В  условиях  недостатка  средств на авиационную охрану

лесов  авиабаза  имеет   право   изменять   рекомендуемые   режимы

авиапатрулирования  с  уведомлением  об  этом  органов  управления

лесным хозяйством.

4.1.14. В  целях обеспечения бесперебойного проведения полетов

по авиационной охране лесов начальник авиаотделения обязан  знать,

каким   ресурсом   располагает  арендованная  материальная  часть,

заблаговременно принимать меры по замене самолетов и вертолетов на

период регламентных работ, а также экипажей, вылетавших санитарную

норму.

В случае  простоя  воздушного  судна  начальник  авиаотделения

принимает меры по  его  замене  и  докладывает  об  этом  в  пункт

диспетчерского управления.

4.1.15. До  вылета  на  патрулирование  летчик  -  наблюдатель

должен   сообщить   командиру   воздушного  судна  местонахождение

действующих лесных пожаров,  согласовать с ним порядок их осмотра,

доставки людей и грузов и т.п.

4.1.16. В патрульном полете летчик - наблюдатель обязан  иметь

принадлежности  для  штурманских расчетов,  соответствующие карты,

бланки производственной документации,  а  также  подготовленные  к

сбрасыванию вымпела.

4.1.17. При  полетах   с   парашютистами   -   пожарными   или

десантниками   -  пожарными  летчик  -  наблюдатель  обязан  перед

посадкой в самолет (вертолет)  проверить  наличие  у  них  средств

пожаротушения  и  связи,  полевого  снаряжения,  предохранительных

приспособлений, индивидуальных   санпакетов,   а   также    запаса

продуктов   питания,   денежных   средств   и  спецобмундирования,

необходимых для выполнения  производственных  заданий  в  условиях

данного района работ.

4.1.18. Полеты  по  маршрутам  и  подлеты  к  местам   пожаров

выполняются согласно Наставлению по производству полетов в ГА,  на

крейсерской  скорости,  установленной  для  транспортных   полетов

согласно   Руководству   по   летной   эксплуатации  данного  типа

воздушного судна.

4.1.19. Патрульный     полет    при    нормальной    видимости

рекомендуется выполнять на истинной высоте 600 - 800 метров.

При плохой  видимости  высота  полета  по патрульному маршруту

может быть снижена, но не ниже безопасной.

При хорошей  видимости  высота  полета может быть увеличена до

1000 - 2000 метров с  тем,  чтобы  сократить  патрульный  маршрут,

обеспечив в то же время осмотр обслуживаемой территории.

4.1.20. Во время полетов  летчик  -  наблюдатель  осуществляет

самолетовождение   по   намеченному   маршруту,  ведет  постоянное

наблюдение за появлением дыма и за санитарным состоянием лесов  на

обслуживаемой территории.

4.1.21. Заметив дым, летчик - наблюдатель дает указание пилоту

об  изменении  маршрута  для полета к дымовой точке и записывает в

бортовом журнале время и место поворота,  а также  новый  курс.  С

момента  обнаружения  дымовой  точки  и до окончания работ над ней

(сбрасывание вымпелов, высадка парашютистов и т.п.) записывается в

бортжурнале  место  и  время  изменения  основных элементов полета

(курса,  высоты,  скорости),  а  также  сведения   о   пожарах   и

проделанной  работе  (сброс  схем,  высадка парашютистов,  посадка

вертолета, передача сведений по радио и др.).

4.1.22. Место пожара определяется визуально путем привязки его

к  ближайшим  опознанным  ориентирам.  При  значительном  удалении

пожара от ориентиров его место определяется пеленгацией.

4.1.23. Истинные пеленги на пожар берутся с  двух  ориентиров,

выбранных  с таким расчетом,  чтобы пеленги от них не пересекались

под углом меньше 45° или больше 135°.  Для большей  уверенности  в

расчетах  рекомендуется  брать  третий пеленг - обратный одному из

взятых или с дополнительного ориентира.

4.1.24. Летчик   -   наблюдатель   дает   указание   командиру

воздушного судна продолжать  дальнейший  полет  по  маршруту  лишь

после того, как убедится в правильности определения места пожара.

4.1.25. В тех случаях, когда экипаж не может задерживаться для

уточнения места пожара из-за позднего времени, недостатка горючего

или санитарной нормы  налета,  летчик  -  наблюдатель  обязан  при

первой  возможности  обеспечить вылет к пожару вторично и уточнить

его место.

4.1.26. Для определения с воздуха вида пожара служат следующие

признаки:

низовой -  горение  происходит  под  пологом  древостоя или на

открытой местности,  форма площади пожара вытянутая, с извилистыми

границами,  огонь под пологом древостоя виден обычно местами, цвет

дыма беловатый;

верховой -  площадь  пожара  сильно  вытянутая,  видны горящие

кроны деревьев,  огонь хорошо заметен с высоты  600  метров,  цвет

дыма темный;

торфяной или подземный -  границы  недавно  возникшего  пожара

плохо  заметны,  дым поднимается со всей площади пожара,  огонь не

виден; на старом пожаре границы выгоревшей площади хорошо заметны,

дым сосредоточен по периферии пожара, много повалившихся деревьев,

огонь не виден.

4.1.27. Установив  место  и  вид пожара,  летчик - наблюдатель

проводит осмотр пожара на  высоте  600  -  800  метров  и  наносит

простым  карандашом его границы на патрульную карту по ориентирам,

опознанным на местности.

Если   площадь   пожара  в  масштабе  карты  составляет  менее

0,5 квадратного сантиметра, его место на карте отмечают точкой.

4.1.28. Площади, пройденные пожарами, определяются палеткой.

Площади пожаров,  место которых на  карте  обозначено  точкой,

определяются глазомерно.

Допускаемые погрешности  в  определении  площадей  не   должны

превышать 30 процентов.

4.1.29. После определения площади и вида  пожара  составляется

донесение  или  схема  места пожара с нанесением квартальной сети,

населенных пунктов, рек, озер, дорог, троп и других ориентиров.

На схеме  красным цветом наносят границы пожара или обозначают

его кружком  (если  размеры  пожара  незначительные).  Направление

распространения    огня    указывают   красной   стрелкой.   Схема

составляется цветными карандашами (фломастерами), при этом голубым

цветом на схеме наносят реки,  озера, болота, коричневым - дороги,

зеленым - квартальную сеть,  черным показывают  направление  ветра

(стрелкой), названия населенных пунктов (ориентиров).

На схеме указывают дополнительные ориентиры,  которых  нет  на

карте,  а также естественные преграды,  которые можно использовать

для остановки огня,  и  даются  рекомендации  по  тактике  тушения

пожара.

4.1.30. После составления схемы пожара высота полета снижается

для  детального осмотра пожара на самолетах не ниже 200 м истинной

высоты и 100 м -  на  вертолете.  Летчик  -  наблюдатель  проводит

описание   насаждения   (состав,   полнота,  возрастная  группа  -

молодняки,  средневозрастные,  спелые).  Если пожар  действует  на

непокрытой  лесом площади,  указывается ее категория.  Кроме того,

устанавливается  наличие  или  отсутствие   на   пожаре   рабочих,

определяется интенсивность пожара, выявляются и наносятся на схему

дополнительные данные.

4.1.31. Для  определения  интенсивности низовых пожаров служат

следующие признаки:

при сильной  интенсивности пожара пламя видно с высоты 200 м и

по всему фронту пожара;

при средней  интенсивности  пожара  пламя с высоты 200 м видно

лишь на отдельных участках фронта пожара;

при малой интенсивности огонь с высоты 200 м не заметен.

4.1.32. При осмотре пожара  летчик  -  наблюдатель  определяет

потребность  технических средств и рабочих по нормативам,  а также

тактику и технику тушения пожара в данных условиях.

При этом следует учитывать вероятное распространение пожара до

прибытия сил и средств.

4.1.33. В авиабазах, где организовано диспетчерское управление

работой авиаотделений,  летчик  -  наблюдатель  обязан  немедленно

сообщить  по радио с борта воздушного судна о пожаре и принимаемых

мерах  по  его  ликвидации  в  авиаотделение  для  передачи   этих

сообщений в пункт диспетчерского управления авиабазы.

4.1.34. При  наличии  радиосвязи  с  лесхозом,  на  территории

которого  обнаружен  пожар,  летчик - наблюдатель открытым текстом

также передает ему сообщение о пожаре.  Донесение  в  этом  случае

может не составляться.

4.1.35. Если  радиосвязь  с  лесхозом  отсутствует,  летчик  -

наблюдатель  обязан сбросить донесение о лесном пожаре в ближайший

пункт приема донесений, от которого наиболее удобны пути подхода к

пожару.

Если дальнейший маршрут полета проходит вблизи конторы лесхоза

или  лесничества,  летчик - наблюдатель в необходимом случае может

сбросить туда копию донесения  или  сообщение  с  указанием  места

пожара, его характеристики и мер по его тушению.

4.1.36. При обнаружении нарушений Правил пожарной безопасности

в  лесах  Российской Федерации летчик - наблюдатель обязан принять

меры к их прекращению:

если нарушение  не  предопределяет  возможность  возникновения

лесного пожара,  летчик - наблюдатель может передать  сообщение  о

нем в соответствующий лесхоз после окончания полета;

если в результате выявленного нарушения может начаться  лесной

пожар, летчик - наблюдатель обязан сбросить нарушителям письменное

предписание о прекращении нарушения или использовать для  передачи

сообщения о его прекращении звуковещательную станцию.

При необходимости летчик  -  наблюдатель  может  высадить  для

прекращения  нарушений  и  оформления  соответствующего  протокола

работника ПДПС.

При полетах  на  вертолете  летчик  -  наблюдатель  может дать

указание  пилоту  при  возможности  совершить  посадку   и   лично

принимает меры к прекращению нарушения и привлечению нарушителей к

ответственности.

4.1.37. Обо  всех  нарушениях  Правил  пожарной безопасности в

лесах Российской Федерации летчик -  наблюдатель  обязан  сообщать

соответствующему лесхозу.

4.1.38. В периоды,  когда наблюдается большое число  нарушений

Правил  пожарной безопасности,  в лесах Российской Федерации могут

проводиться специальные полеты по их предупреждению и принятию мер

к  их  прекращению.  В  таких  полетах  должны  принимать  участие

руководители  лесхозов,  представители  местных  органов   власти,

органов внутренних дел.

4.2. Организация тушения лесных пожаров

4.2.1. Основной  задачей  парашютной  и  десантно  -  пожарной

службы является  тушение  лесных  пожаров  в  районах  авиационной

охраны   лесов,   когда   пожар   не   успел  распространиться  на

значительной площади.

4.2.2. Для  тушения пожаров,  охвативших значительные площади,

ликвидировать или задержать  распространение  которых  до  подхода

наземных  сил  команды  парашютистов и десантников - пожарных не в

состоянии, высадка их, как правило, нецелесообразна.

Применение парашютистов  или десантников - пожарных для борьбы

с крупными лесными пожарами допускается с  разрешения  руководства

базы в каждом отдельном случае в следующих целях:

- для руководства бригадами рабочих,  привлеченных на  тушение

этих пожаров, когда работников наземной охраны не хватает, или для

проведения  работ,  требующих  специальной  подготовки  (прокладка

заградительных полос при помощи взрывчатых материалов и т.п.); при

этом в авиаотделении должно оставаться достаточное количество  сил

для ликвидации вновь возникающих мелких очагов огня;

- для  задержки  распространения  части  пожара,   угрожающего

объектам или ценным насаждениям, до прихода наземных сил;

- при тушении пожаров техническими средствами механизированных

отрядов.

4.2.3. Для  тушения  пожаров  в  лесах,  не  обслуживаемых  по

договорам,  парашютисты  и  десантники  -  пожарные высаживаются в

случаях,  когда эти пожары могут перейти в леса,  обслуживаемые по

договору.

4.2.4. Во все дни пожароопасного сезона (включая  субботние  и

воскресные)  работники  парашютной  и  десантно  - пожарной службы

должны быть в  состоянии  готовности  к  немедленному  вылету  для

выполнения  задания  по  борьбе  с лесными пожарами.  Выходные дни

устанавливаются  начальником  авиаотделения  по   согласованию   с

руководством авиабазы (авиазвена).

4.2.5. В дни полетов по авиационной охране лесов парашютисты и

десантники  -  пожарные,  не  назначенные  в полет,  обязаны нести

дежурство в авиаотделении до прекращения  полетов.  При  этом  они

должны   быть  готовы  к  вылету  (как  на  самолетах,  так  и  на

вертолетах) не только на территории данного  авиаотделения,  но  и

для  тушения  лесных  пожаров в другом авиаотделении либо в другой

авиабазе.

Подготовка к вылету парашютной и десантно - пожарной команды в

любом из указанных выше случаев должна занимать не более 15 минут.

4.2.6. Высадка  работников  парашютной  и  десантно - пожарной

службы  для  тушения  пожара  проводится  по  письменному  заданию

летчика  -  наблюдателя,  который  единолично  принимает решение о

целесообразности  и   необходимости   высадки   парашютистов   или

десантников   -   пожарных,  определяет  численность  высаживаемой

группы, назначает руководителя тушения и несет всю ответственность

за правильность принятого решения.

4.2.7. Парашютисты или десантники - пожарные осматривают пожар

и  прилегающую  к  нему  местность  с  высоты,  на которой самолет

(вертолет)  подошел  к  пожару,  чтобы  лучше  ориентироваться   и

наметить  путь  к  пожару  от  площадки приземления.  Руководитель

тушения намечает основную тактическую схему борьбы с огнем.  В это

время  летчик  -  наблюдатель  при  необходимости  (по  требованию

руководителя) составляет схему пожара.  Схемы  могут  составляться

летчиком - наблюдателем на лесопожарной карте или бланке донесения

о лесном пожаре.

4.2.8. После  снижения  высоты  полета  производится детальный

осмотр  места   пожара.   Летчик   -   наблюдатель   совместно   с

руководителем высаживаемой группы намечают порядок тушения лесного

пожара,    определяют    наиболее    опасные    направления    его

распространения.

4.2.9. Погрузка и выгрузка  из  вертолета  должна  проводиться

быстро и организованно,  особенно во время висения вертолета.  Для

четкости десантных операций за каждым десантником  -  пожарным,  в

зависимости от занимаемого им в вертолете места, закрепляется круг

обязанностей.  Твердо  устанавливается  также  порядок   выгрузки,

погрузки   и   место   размещения   в  вертолете  противопожарного

снаряжения.

4.2.10. Во  время  загрузки  вертолета  Ми-8  на  земле  и при

висении до высоты 1,5 м половина десантников,  назначенных в полет

(первые   по  порядку  рабочих  номеров),  входят  в  вертолет,  а

остальные  подают  грузы.  Сначала  подают   те   грузы,   которые

укладываются дальше от входной двери. После окончания погрузки все

десантники занимают свои места.  Выгрузка производится в  обратном

порядке.

4.2.11. При  необходимости   провести   выгрузку   с   помощью

спускового  устройства:  первым высаживается десантник - пожарный,

занимающий место у  входной  двери,  следом  за  ним  высаживается

десантник,  занимающий  противоположное  место  по  правому борту.

После этого спускают грузы,  которые остальные десантники подают в

порядке расположения - сначала лежащие ближе к двери и т.п.  Ранее

высадившиеся десантники  -  пожарные  принимают  грузы  на  земле.

Работники,  находящиеся вблизи у открытой двери вертолета,  должны

быть при помощи соответствующих устройств надежно застрахованы  от

выпадения из вертолета.

После спуска грузов высаживаются остальные десантники.

Для обеспечения   нужной  быстроты  и  четкости  погрузочно  -

разгрузочных  работ  в  непожароопасные  дни  должны   проводиться

специальные тренировки команды.

Примечание. Посадка в вертолет и высадка из него  при  висении

на высоте более 1,5 м допускается только для работников, прошедших

специальную подготовку.

4.2.12. При тушении небольших  пожаров  летчик  -  наблюдатель

может  задержать  вертолет  на  площадке  в  районе  пожара,  пока

десантники - пожарные ликвидируют очаг,  после чего вывезти  их  с

места пожара,  не делая для этого дополнительного полета. Задержка

вертолета должна быть отражена в заявке на полет.

4.2.13. Команды  (группы)  работников  парашютной и десантно -

пожарной службы,  высаженные  для  тушения  пожаров  в  отдаленных

районах,   должны  быть  обеспечены  радиостанциями  для  связи  с

патрульным  самолетом  (вертолетом),  а  также  для  связи   между

работниками, участвующими в тушении пожара.

При тушении  пожара  вблизи  населенных  пунктов   обеспечение

высаженных   групп   радиостанциями   производится  по  усмотрению

летчика - наблюдателя.

4.2.14. Если пожар не был локализован на второй день после его

обнаружения,  команде  (группе),  работающей   на   его   тушении,

придается    радиостанция,    позволяющая    держать    связь    с

авиаотделением.

4.2.15. Прежде  чем  покинуть  место высадки группы,  летчик -

наблюдатель обязан убедиться  в  благополучном  их  приземлении  и

принятии грузов.

При уходе от площадки приземления летчик - наблюдатель  обязан

пролететь  над  ними  в направлении на пожар,  чтобы дополнительно

ориентировать их местонахождение относительно пожара.

4.2.16. При  травмировании  кого-либо  из   парашютистов   или

десантников  -  пожарных  летчик  - наблюдатель обязан принять все

возможные меры  для  оказания  помощи  пострадавшим  и  немедленно

сообщить о происшествии в авиаотделение и авиабазу.

4.2.17. Лесхозы  и все работники государственной лесной охраны

обязаны по получении сообщения о  несчастном  случае  при  высадке

работников  ПДПС  немедленно  оказать  пострадавшим  помощь  всеми

средствами,  имеющимися в  их  распоряжении,  либо  через  местные

органы власти или организации и предприятия других ведомств.

4.2.18. Руководитель    тушения    лесного    пожара     несет

ответственность за правильность проводимых мероприятий по борьбе с

огнем,  успешность  ликвидации   лесного   пожара   и   соблюдение

требований   правил   охраны  труда  и  техники  безопасности.  Он

принимает решение о ликвидации пожара,  только убедившись  в  том,

что  опасности  его возобновления нет и в дальнейшем окарауливании

он не нуждается.

Если лесхоз    по    просьбе    авиаотделения   направит   для

окарауливания  лесного   пожара   других   работников,   работники

авиаотделения  имеют  право выехать с пожара только по письменному

разрешению ответственного работника лесхоза.

4.2.19. В случае когда на пожар, для тушения которого высажены

парашютисты или десантники - пожарные,  будут направлены  наземные

силы,  директор  лесхоза  может возложить обязанности руководителя

тушением пожара на ответственного работника лесхоза.

Вопрос об  участии  парашютистов  или десантников - пожарных в

дотушивании  и  окарауливании  пожара  в  этом   случае   решается

совместно директором лесхоза и начальником авиаотделения.

4.2.20. Руководитель   тушения   после    ликвидации    пожара

составляет   протокол  о  лесном  пожаре  в  трех  экземплярах  по

установленной форме.

4.2.21. При составлении протокола о пожаре в лесах, на которые

имеются  лесоустроительные  материалы по данным наземной таксации,

руководитель тушения  не  заполняет  в  форме  протокола  пункт  9

"Пожаром  охвачена  площадь  в  гектарах"  и  пункт  15  "Потери в

результате пожара".  К протоколу прилагается план - абрис пожара с

привязкой его контуров к ближайшим просекам или другим ориентирам.

На схеме отмечаются участки, пройденные пожарами разных видов и их

площадь.  В  районе  авиационной  охраны план - абрис составляется

летчиком - наблюдателем.

4.2.22. При составлении протокола о лесном пожаре, возникшем в

лесах,   на   которые   не   имеется   материалов  лесоустройства,

руководитель тушения пожара  должен  указать  на  плане  -  абрисе

пожара,   помимо  общих  его  контуров,  также  границы  лесной  и

лесопокрытой площади.

К протоколу  прилагается  справка,  подписанная  руководителем

тушения пожара,  в которой указывается допожарный  видовой  состав

насаждения,  его возраст и преобладающая порода,  средняя высота и

средний диаметр для преобладающей породы,  определенные глазомерно

по аналогичным древостоям на соседних участках.

На основании этой справки и данных протокола о  лесном  пожаре

лесхоз исчисляет потери в результате пожара.

4.2.23. После возвращения  команды  (группы),  ликвидировавшей

лесной пожар,  летчик - наблюдатель обязан лично проверить данные,

указанные в  протоколе  о  лесном  пожаре  и  прилагаемых  к  нему

документах,   после   чего  направляет  два  экземпляра  протокола

соответствующему лесхозу.

4.2.24. Лесхозы  обязаны  зарегистрировать  пожар на основании

протокола,  составленного в указанном  порядке  работниками  ПДПС.

Если   должностные  лица  государственной  лесной  охраны  лесхоза

считают,  что площадь пожара или другие данные указаны в протоколе

неправильно,  об  этом немедленно сообщается авиаотделению,  после

чего организуется  совместная  проверка  приведенных  в  протоколе

данных.

4.2.25. О нарушениях  Правил  пожарной  безопасности  в  лесах

Российской   Федерации  составляются  протоколы  по  установленной

форме,    которые    передаются    начальнику     соответствующего

авиаотделения для принятия мер и учета.

4.2.26. Работники парашютной  и  десантно  -  пожарной  службы

вывозятся   с   места  пожара  на  воздушных  судах  или  наземным

транспортом.

4.2.27. Если  парашютисты  или  десантники - пожарные уходят с

пожара пешком,  они  обязаны  выложить  на  открытом  пространстве

вблизи  места  пожара  сигнал  в  виде  стрелы  из  березовых  или

окоренных жердей, указывающий летчику - наблюдателю направление, в

котором  они ушли.  В случае потери ориентировки в пути группа для

привлечения  внимания  летчика  -   наблюдателя   при   отсутствии

радиосвязи раскладывает костер и по прилете самолета сигнализирует

ему об оказании помощи, используя для этого имеющиеся средства или

подручные материалы.

4.2.28. После  возвращения  с  места  пожара  в  авиаотделение

парашюты,  противопожарное  и  полевое  снаряжение  и оборудование

проверяются,  ремонтируются и приводятся  в  полную  готовность  к

работе.

4.2.29. Создаваемые в  авиабазах  команды  резерва  работников

ПДПС  возглавляются  старшим летчиком - наблюдателем.  Оперативное

руководство работой  резерва  осуществляют  пункты  диспетчерского

управления.

4.2.30. Для  полетов  по  доставке  команд  резерва  к  местам

пожаров  за  ними  закрепляются воздушные суда,  оборудованные для

высадки парашютистов и десантников - пожарных и сброса грузов.

4.2.31. Для переброски техники на тушение пожаров используются

тяжелые вертолеты.  Решение  о  привлечении  вертолетов  принимает

начальник авиабазы.

4.2.32. Резервные команды и при вылете должны  брать  с  собой

необходимые  средства  пожаротушения,  также  полевое  снаряжение,

радиостанции  для   связи   команд   с   самолетами   и   местными

авиаотделениями,   ракетницы   с  сигнальными  ракетами,  надувные

резиновые лодки,  ружья и т.п.  Каждый парашютист  и  десантник  -

пожарный  должен  иметь  запас продовольствия на 5 суток.  Старший

высаживаемой  команды  должен  иметь  денежный  пакет  для  оплаты

переезда и питания команды.

4.2.33. Личный состав резерва должен ежедневно в течение всего

пожароопасного  сезона  нести дежурство в ожидании срочного вызова

для тушения лесного пожара.  Выходные дни предоставляются в каждом

отдельном   случае   по   согласованию  с  пунктом  диспетчерского

управления авиабазы (авиазвена).

4.2.34. Старший летчик - наблюдатель резерва должен при вылете

брать на борт как можно  большее  число  парашютистов  -  пожарных

(десантников - пожарных),  имея в виду, что за период полета может

возникнуть необходимость  оказания  помощи  в  тушении  нескольких

лесных пожаров.

4.2.35. Полеты   самолетов   и    вертолетов    для    высадки

парашютистов - пожарных и десантников - пожарных непосредственно к

местам  лесных  пожаров  выполняются  вне  трасс,   по   маршруту,

обеспечивающему доставку команд в кратчайший срок.

Задание по доставке резервных команд носят срочный характер  и

подлежат  выполнению  авиаотделением  не позднее чем через 1 час с

момента его получения.

4.2.36. После   взлета   и  набора  высоты  старший  летчик  -

наблюдатель резерва устанавливает связь с авиабазой и поддерживает

ее периодически в течение всего полета в указанные ему сроки.

4.2.37. При подходе  к  территории  авиаотделения,  вызвавшего

помощь,  устанавливается  радиосвязь  с  пунктом базирования этого

авиаотделения.  Если самолет (вертолет) авиаотделения находится  в

это  время в полете,  устанавливается радиосвязь непосредственно с

ним.

4.2.38. О высадке команды резерва сообщается по радио местному

авиаотделению и пункту диспетчерского управления авиабазы.

На летчика  - наблюдателя авиаотделения,  где высажены команды

резерва,  возлагается обеспечение их  всем  необходимым  во  время

работы  на  лесном  пожаре и оказание им помощи в возврате к месту

базирования.

4.2.39. Парашютисты - пожарные и десантники - пожарные резерва

после выполнения задания по тушению лесного пожара,  для борьбы  с

которым они были высажены, могут быть направлены на тушение других

пожаров  на  территории   этого   же   авиаотделения   только   по

согласованию с пунктом диспетчерского управления авиабазы.

4.2.40. Прыжки  с  парашютом и спуски с вертолетов выполняются

парашютистами - пожарными и десантниками -  пожарными  резерва  по

заданиям,  выдаваемым старшим летчиком - наблюдателем резерва, а в

период их  работы  в  авиаотделениях  -  по  заданиям  летчиков  -

наблюдателей соответствующих отделений.

4.2.41. Старший  летчик  -  наблюдатель  резерва  имеет  право

производить высадку команд на другие  пожары,  обнаруженные  им  в

полете, только по согласованию с ПДУ.

4.2.42. Направление  людей,  технических  средств  резерва   и

воздушных  судов  при  межбазовом  маневрировании  производится на

основании указания Центральной  базы  в  порядке,  устанавливаемом

отдельной Инструкцией.

4.3. Контроль  за  состоянием  действующих  пожаров  и меры по

обеспечению их ликвидации

4.3.1. За каждым  лесным  пожаром,  возникшим  на  территории,

обслуживаемой авиаотделением, должно быть установлено наблюдение с

воздуха с момента его обнаружения и до полной ликвидации.

4.3.2. Перед  каждым  очередным  патрульным  полетом  летчик -

наблюдатель  совместно  с  командиром  воздушного  судна  намечает

очередность  и  цель  осмотра  действующих пожаров,  а также режим

полета при осмотре.

4.3.3. При  осмотре  локализованных  пожаров основное внимание

летчика - наблюдателя должно быть обращено  на  дымовые  точки  на

периферии пожара (горящие или дымящие пни,  стволы деревьев,  кучи

древесного хлама и т.д.),  степень их  опасности  с  точки  зрения

возможности  возобновления  и  распространения пожара и на наличие

людей, оставленных на месте пожара для его полной ликвидации.

4.3.4. Необходимость   облета   пожара  летчик  -  наблюдатель

устанавливает на основании информации,  получаемой от руководителя

тушения  пожара.  Если  связь  с  руководителем  тушения пожара не

установлена,  летчик - наблюдатель осматривает действующие пожары,

как правило, ежедневно.

4.3.5. При  каждом  осмотре  на  патрульную  карту   наносится

граница пожара и около нее указывается дата осмотра и площадь, что

позволяет выявить динамику распространения пожара.

4.3.6. Во  время  осмотра  действующих лесных пожаров летчик -

наблюдатель должен определить основное направление распространения

огня,  наличие отдельных очагов горения, участков, особо опасных в

пожарном отношении,  и по возможности  выявить  людей  и  технику,

занятых  на  тушении  пожара  с  целью определения правильности их

расстановки по кромке пожара.

4.3.7. При  необходимости  летчик  -  наблюдатель составляет и

сбрасывает руководителю  тушения  подробную  схему  пожара.  Такая

схема  составляется  также  при  наличии  соответствующей  просьбы

органов лесного хозяйства  или  по  запросу  руководителя  тушения

пожара.

4.3.8. Схема лесного пожара составляется в крупном масштабе  в

соответствии  с  требованиями  настоящей Инструкции.  Схема должна

быть полной,  наглядной и достоверной.  Ее назначение - обеспечить

возможность   руководителю   тушения   пожара   правильно  оценить

обстановку и наметить мероприятия для быстрой ликвидации пожара.

4.3.9. При   осмотре   действующих  лесных  пожаров  летчик  -

наблюдатель обязан также  выяснить,  нужна  ли  помощь  на  пожаре

рабочими,  продовольствием,  средствами пожаротушения и т.п. и при

необходимости оказать ее.

4.3.10. При  осмотре  лесного  пожара  с  вертолета  летчик  -

наблюдатель может взять на  борт  руководителя  тушения  пожара  в

качестве   служебного   пассажира   и   составление  схемы  пожара

производить с его участием.

4.3.11. Связь   с   руководителем   тушения   лесного   пожара

осуществляется в основном по радио,  а при отсутствии радиосвязи -

при  помощи  звуковещательной станции или сигнальными ракетами,  а

также знаков, выложенных на земле из подручных материалов.

При необходимости летчик - наблюдатель может в своем сообщении

по звуковещательной станции или в  записке,  сброшенной  вымпелом,

указать,  каким знаком с земли должен быть подан ответ на заданный

им вопрос.

4.3.12. Для более правильной оценки обстановки, складывающейся

на пожаре,   выяснения  потребностей  работающих  на  нем  рабочих

летчик - наблюдатель обязан  при  посадке  вертолета  периодически

лично   знакомиться   с  ходом  тушения,  оценивать  эффективность

проводимых мероприятий по борьбе с  огнем  и  на  основании  этого

согласовывать   с   руководителем   тушения   пожара   необходимые

дополнительные мероприятия.

4.3.13. После локализации крупного  лесного  пожара  летчик  -

наблюдатель   обязан   контролировать,   как   осуществляется  его

окарауливание,  и проводить  периодически  облеты  пожара  по  его

границам.

При обнаружении  возобновляющихся  участков   горения   кромки

пожара летчик - наблюдатель сообщает об этом рабочим, производящим

окарауливание,  и при необходимости доставляет их к этому очагу на

вертолете.

Рабочие, несущие окарауливание, заметив приближение воздушного

судна,  должны выходить на открытые места  и  привлекать  внимание

летчика - наблюдателя.

Решение о   ликвидации   крупного   лесного  пожара  принимает

директор лесхоза по согласованию с начальником авиаотделения.

4.3.14. Если   на   обслуживаемой   территории  после  периода

повышенной горимости лесов выпали осадки,  то вне  зависимости  от

класса  пожарной опасности погоды должен быть совершен контрольный

облет всех действовавших до этого крупных лесных  пожаров.  Особое

внимание   летчик   -   наблюдатель  обращает  на  организацию  их

дотушивания и окарауливания.

4.3.15. В   периоды   повышенной   горимости  лесов  начальник

авиаотделения  обязан  ежедневно  докладывать  об   обстановке   и

принимаемых  мерах  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям по месту

базирования авиаотделения.

4.3.16. Работники  авиационной  охраны лесов обязаны принимать

меры к выяснению причин и выявлению виновников  лесных  пожаров  и

сообщать сведения, позволяющие установить этих виновников, лесхозу

и органам внутренних дел.

Попутно с    патрулированием    для    расследования    причин

возникновения лесных пожаров, выявления виновников или нарушителей

правил  пожарной  безопасности к местам пожаров могут доставляться

работники милиции,  оформляемые  в  полет  наравне  с  работниками

лесной охраны.

4.3.17. При осмотре действующих лесных пожаров  и  организации

их   тушения  разрешается  брать  на  борт  в  качестве  служебных

пассажиров  руководящих  работников  органов   управления   лесным

хозяйством,  а также членов комиссии по чрезвычайным ситуациям или

уполномоченных ими лиц.

4.3.18. По  каждому  лесному пожару,  обнаружение,  осмотр или

тушение которого проводилось авиаотделением или  с  его  участием,

начальник   авиаотделения  после  ликвидации  пожара  представляет

соответствующему лесхозу справку о произведенных затратах денежных

средств  по  установленной  форме  для  включения  затрат  в сумму

ущерба, причиненного этим пожаром лесному хозяйству.

5. Работы по лесозащите, проводимые базами

авиационной охраны лесов

Основной задачей  авиабаз в области защиты лесов от вредителей

и болезней (далее - лесозащиты) является  своевременное  выявление

очагов массового размножения вредных лесных насекомых,  наблюдение

за санитарным состоянием лесов в  многолесных  удаленных  районах,

где  осуществление  надлежащего лесопатологического надзора силами

лесхозов затруднено.

Авиабазы выполняют следующие работы по лесозащите:

общий надзор  за  санитарным   состоянием   лесов   во   время

авиапатрулирования лесов от пожаров;

детальный лесопатологический надзор;

аэровизуальные лесопатологические обследования.

В необходимых   случаях   авиабазы   принимают    участие    в

лесопатологических  обследованиях,  проводимых специализированными

организациями.

5.1. Общий надзор за санитарным состоянием лесов

5.1.1. Общий   надзор   за   санитарным    состоянием    лесов

осуществляется  в целях установления санитарного состояния лесов и

своевременного выявления возникающих очагов массового  размножения

вредных лесных насекомых.

5.1.2. Выполнение  общего  надзора  за  санитарным  состоянием

лесов производится попутно с авиапатрулированием лесов от пожаров.

Специальные полеты по  общему  надзору  за  санитарным  состоянием

лесов  производятся только на основании отдельных договоров или по

указанию Центральной базы.

5.1.3. Ежегодно,  до  начала пожароопасного сезона,  в органах

государственного управления лесным хозяйством,  а также в лесхозах

авиабазами  собираются  все материалы,  характеризующие санитарное

состояние   лесов    на    обслуживаемой    территории,    которые

систематизируются вместе с данными надзора за предшествующие годы.

5.1.4. Работу  по  общему  надзору  за  санитарным  состоянием

обслуживаемых  лесов  летчик  -  наблюдатель  должен строить таким

образом,  чтобы за  пожароопасный  сезон  обеспечить  осмотр  всей

обслуживаемой территории на предмет выявления всех неблагополучных

в санитарном отношении участков леса.

Информацию о  результатах  общего надзора летчик - наблюдатель

представляет обслуживаемым лесхозам.

5.1.5. При   проведении  полетов  аэровизуально  выявляются  и

наносятся  на   патрульную   карту   контуры   участков   леса   с

патологическим состоянием, с последующим переносом их после полета

на рабочую карту - схему.

В процессе проведения общего надзора летчиками - наблюдателями

фиксируются следующие участки с патологическим состоянием:

поврежденные хвое- и листогрызущими насекомыми;

ветровалы - буреломы свежие;

захламленность на свежих лесосеках;

сухостои;

насаждения с патологическим состоянием от невыясненных причин.

Повреждение полога   древостоев   хвое-    и    листогрызущими

вредителями оценивается по следующей шкале:

слабое - при потере хвои (листвы) до 25%;

среднее - при потере хвои (листвы) до 50%;

сильное - при потере хвои (листвы) до 75%;

сплошное - при потере хвои (листвы) свыше 75%.

5.1.6. В полете летчик - наблюдатель ведет наблюдение за общим

состоянием  насаждений  и  выявляет участки леса с неблагополучным

санитарным состоянием по заметным с воздуха признакам повреждений.

5.1.7. Заметив участок леса с признаками повреждений, летчик -

наблюдатель дает указание пилоту направить к нему воздушное судно,

предварительно  точно зафиксировав на патрульной карте место схода

с маршрута.

5.1.8. Подлетев к поврежденному участку,  летчик - наблюдатель

определяет его точное местонахождение и  наносит  границы  простым

карандашом  на  патрульную  карту.  Участок,  занимающий  на карте

данного масштаба площадь менее 0,5 кв.  см, обозначается крестиком

и границы его не наносятся.

Определение местонахождения    участков    и    их    площадей

производится в таком же порядке, как и определение местонахождения

и площадей лесных пожаров.

5.1.9. Для  детального  осмотра участка истинная высота полета

снижается до 100 м на вертолетах и 200 м на  самолетах,  при  этом

уточняются категории повреждения и их характер.

5.1.10. Описание участков повреждений производится в  бортовом

журнале, где указываются:

таксационные элементы насаждения (состав,  возрастная  группа,

полнота);

вид повреждения;

поврежденная порода;

характер повреждения (сплошной, куртинами, единичные деревья);

площадь поврежденного участка.

5.1.11. При авиапатрулировании  на  вертолете,  для  уточнения

категории  повреждения,  по  указанию  летчика - наблюдателя может

быть произведена посадка около обнаруженного поврежденного участка

с целью рекогносцировочного осмотра насаждений в натуре.

5.1.12. Участки,  на  которых  повреждения  носят   длительный

характер  и  они будут заметны с воздуха в течение нескольких лет,

после  полета  оконтуриваются  на   патрульной   карте   тушью   и

обозначаются соответствующими цветами.

5.1.13. Для учета  работы  по  общему  надзору  за  санитарным

состоянием  лесов  и  характеристики лесопатологического состояния

обслуживаемой  территории  служит  рабочая   карта   -   схема   -

выкопировка  с  полетной  карты  масштаба  1:500000 или 1:1000000.

Перед началом работ подготавливается  рабочая  карта  -  схема  на

текущий  год.  На нее с карты - схемы предыдущего года переносятся

все  участки  леса,  на  которых  повреждения   носят   длительный

характер.   Границы   этих   участков,   категории  повреждения  и

порядковые номера повреждений наносятся на карту  -  схему  черным

цветом.

После каждого  полета,  в  котором  велись  лесопатологические

наблюдения,  летчик  - наблюдатель наносит на карту - схему черным

цветом те отрезки маршрутов,  на  которых  непосредственно  велись

наблюдения  за  санитарным  состоянием  лесов.  На  каждом отрезке

маршрута указывается  число  и  месяц  наблюдения.  Границы  вновь

выявленных  участков,  категорий повреждения и их номера наносятся

на карту  -  схему  красным  цветом.  Карта  -  схема  санитарного

состояния обслуживаемых лесов позволяет контролировать и правильно

планировать работу авиаотделений по выполнению общего надзора.

Осмотренными считаются участки, расположенные на расстоянии до

8  км  от линии отрезков маршрутов,  на которых производится общий

надзор за санитарным состоянием лесов.

5.1.14. Описание   выявленных   участков   с   неблагополучным

санитарным состоянием заносится в специальную ведомость.

5.1.15. Об обнаруженных участках поврежденного леса  летчик  -

наблюдатель  составляет  листок  воздушной  сигнализации,  который

передается в лесхоз.

5.1.16. Получив листок воздушной сигнализации, лесхоз обязан в

недельный  срок   организовать   наземную   проверку   полученного

сообщения.  Если  при  проверке  подтвердится,  что  участок  леса

поврежден,  то   при   необходимости   проводится   дополнительное

обследование с участием специалиста службы защиты леса. Информация

о   результатах    проверки    листка    воздушной    сигнализации

представляется   органу   управления   лесного  хозяйства.  Листок

воздушной сигнализации с заполненной обратной стороной  высылается

в авиаотделение.

Целью наземной   проверки   является:   глазомерная   таксация

древостоя,  выяснение  причин  и характера повреждений (одиночное,

куртинное,   сплошное),   определение   степени   заселенности   и

повреждения  древостоя  вредными  лесными  насекомыми и болезнями,

установление необходимости проведения лесозащитных мероприятий.

5.1.17. Для   наземной   проверки  участков,  расположенных  в

труднодоступной  местности,  специалисты  и  рабочие  лесхоза   по

договоренности   с   авиабазой  могут  перевозиться  на  вертолете

авиаотделения.

5.1.18. По  заявке  государственного  органа управления лесным

хозяйством наземная проверка участков, расположенных в удаленной и

труднодоступной  местности,  может производиться силами десантно -

пожарных  команд  под  руководством  специалиста  -   лесопатолога

авиабазы или лесхоза.

5.1.19. При невозможности использования вертолета для наземной

проверки  участков,  расположенных  в  удаленной и труднодоступной

местности,  производится  высадка  парашютистов  -  пожарных,   на

которых возлагается:

выяснение причин повреждения насаждений;

сбор образцов повреждений дерева;

сбор представителей вредных лесных насекомых при  массовом  их

размножении на поврежденных деревьях;

определение количества вредителей,  приходящихся на 1 кв. метр

подстилки  или  на  одно  дерево,  с  заполнением  карточки  учета

вредителей;

установление примерных  размеров  участка  повреждений   путем

прокладки маршрутных ходов и составление его схематического плана.

К собранным образцам повреждений и  вредных  лесных  насекомых

прилагаются этикетки с указанием места и времени сбора.

5.1.20. Проверка производится по маршрутным ходам,  количество

маршрутных ходов и их протяженность должны указываться  в  задании

на  проверку.  Маршрутные ходы приурочиваются к имеющимся дорогам,

тропам, просекам и привязываются к хорошо выделяющимся ориентирам.

Они   должны   захватывать   также  часть  насаждений,  смежных  с

поврежденным участком.

5.1.21. Для  определения  численности вредителей берутся пробы

по  маршрутному  ходу  в  виде  отдельных  деревьев  или   пробных

площадок.

5.1.22. Перед  высадкой  для  проведения   наземной   проверки

парашютисты  -  пожарные  должны  быть подробно проинструктированы

старшим летчиком - наблюдателем  по  лесозащите  либо  летчиком  -

наблюдателем   или   квалифицированным  специалистом  лесхоза:  по

биологии предполагаемого вредителя,  его отличительным  признакам,

характеру   повреждений  насаждений,  технике  рекогносцировочного

обследования и взятия  проб.  Содержание  полученного  инструктажа

должно быть законспектировано старшим высаживаемой группы.

5.1.23. Проверка производится одной или  несколькими  группами

парашютистов   -   пожарных  (в  зависимости  от  объема  работ  и

удаленности очага). В группу должно входить не менее двух человек.

5.1.24. По данным общего лесопатологического  надзора  старшим

летчиком  -  наблюдателем  по  лесозащите составляется и постоянно

уточняется  общая  карта  санитарного  состояния  лесов  по   всей

обслуживаемой  авиабазой  территории.  В качестве таких карт могут

использоваться  административные  или  другие  карты  масштаба  от

1:500000 до 1:1000000.

5.1.25. Подготовка  общих  карт  санитарного  состояния  лесов

заключается в нанесении на них условными знаками следующих данных:

границ территории, обслуживаемой авиаотделениями;

участков, на   которых   авиабаза    осуществляет    детальный

лесопатологический надзор;

границ кедровых насаждений.

По мере  осуществления  лесопатологического  надзора  на карту

наносятся участки с патологическим состоянием леса.

Очаги хвое-  и  листогрызущих и стволовых вредителей наносятся

на карту лишь после их наземной проверки.

5.2. Детальный   лесопатологический   надзор,   осуществляемый

авиабазами

5.2.1. В  многолесных  районах,  где  есть  опасность  вспышек

массового размножения вредных лесных  насекомых,  в  дополнение  к

лесопатологическому    надзору,   проводимому   лесохозяйственными

организациями,  ведется детальный лесопатологический надзор силами

авиабаз.

5.2.2. В  этих  целях  подбираются  участки  леса площадью 2 -

3 тыс.  га  в  местах,  где проведение надзора силами специалистов

лесхозов  крайне   затруднено.   Эти   участки   по   таксационным

показателям   должны   быть   характерны  для  поднадзорного  вида

вредителя.

5.2.3. Выбор  участка  для  детального надзора производится по

согласованию между  авиабазой  и  соответствующим  государственным

органом  управления  лесным  хозяйством на территории,  охраняемой

авиаотделениями, применяющими вертолеты.

5.2.4. Список  участков  для  детального  надзора утверждается

Центральной базой,  после чего авиабазы включают проведение  работ

по детальному надзору в свой производственный план.

5.2.5. Детальный надзор  заключается  в  проведении  ежегодных

лесопатологических  учетов  на  одних  и тех же участках,  которые

подбираются сроком на 10 лет.  Участки,  выбранные для надзора,  в

натуре   не   ограничиваются,   но  наносятся  на  карты  -  схемы

авиаотделений и авиабазы.

Задачей детального   надзора   является  определение  динамики

численности поднадзорного вредителя и прогноз его размножения.

5.2.6. Детальный лесопатологический надзор выполняется группой

не менее 3 человек  под  руководством  летчика  -  наблюдателя  по

лесозащите   или   летчика   -   наблюдателя   авиаотделения.   По

согласованию  с   органом   государственного   управления   лесным

хозяйством  разрешается  участие в проведении надзора специалистов

служб  защиты  леса  или  других  квалифицированных   специалистов

наземной лесной охраны.

Лесопатологические учеты на  участках  надзора  проводятся  по

маршрутным   ходам,   по   возможности   привязанным   к  линейным

ориентирам,  протяженностью 15 - 20 км для каждого  участка,  один

раз   в   сезон,  в  оптимальные  сроки  для  учета  поднадзорного

вредителя.

На каждом   участке   детального   надзора  производится  учет

вредителя на 10 - 15 модельных  деревьях  или  учетных  площадках,

закладываемых  по  маршруту  под  модельными  деревьями (при учете

зимующего запаса вредителя в подстилке или почве).

Модельные деревья   выбираются   из  числа  средних  по  своим

параметрам.  Для  учета  вредителя  производится  валка  модельных

деревьев  или  околот  их  на подстилаемый под кронами полог.  Для

получения статистически обоснованных данных, при учете вредителя в

кронах,  необходимо  в  каждом  пункте  учета  брать не менее трех

модельных деревьев.  Для  определения  поправочного  коэффициента,

каждое  десятое  околоченное  дерево  должно валиться на полог для

учета оставшихся в кроне гусениц.  Это условие имеет особо  важное

значение   при  учете  гусениц  старших  возрастов.  При  подсчете

зимующего запаса вредителя на учетных площадках также производится

учет коконов наездников и ложнококонов тахин.

На срубленных (околоченных)  модельных  деревьях  производится

подсчет  гусениц  и  куколок (коконов) шелкопряда с подразделением

гусениц  и  куколок  на  здоровых  и  больных,   паратизированных.

Результаты детального надзора заносятся в специальную ведомость.

5.3. Аэровизуальные лесопатологические обследования

5.3.1. Аэровизуальные      лесопатологические     обследования

выполняются авиабазами.  Они проводятся на  основании  специальных

договоров с государственными органами управления лесным хозяйством

в   тех   случаях,   когда    экспедиционные    лесопатологические

обследования   не   запланированы,   а   необходимость  в  срочном

проведении аэровизуальных лесопатологических обследований имеется.

Договором определяется площадь лесов, подлежащих обследованию,

сроки проведения полетов,  расстояния,  через которые должны  быть

проложены маршруты полетов, и стоимость работ.

5.3.2. Маршруты   полетов   прокладываются   по    обследуемой

территории параллельно друг другу, через 4 - 10 км. В высокогорных

районах маршруты прокладываются  вдоль  долин.  В  случаях   когда

необходимо  особенно  тщательное  обследование,  облет  территории

проводится по сети  маршрутов,  проложенных  не  менее  чем  через

4 километра.

5.3.3. На основании анализа материалов о санитарном  состоянии

лесов  и  данных лесопатологического надзора с учетом особенностей

территории,  расположения аэродромов и т.п.,  составляется  проект

маршрутной  сети,  которым  определяются  плановые затраты летного

времени и порядок полетов.  Проект составляется на топографической

карте масштаба 1:500000 и утверждается начальником авиабазы.

5.3.4. В  экипаж   самолета   (вертолета)   при   полетах   по

аэровизуальному  лесопатологическому  обследованию  включаются два

летчика - наблюдателя.  Один из них (аэролесопатолог)  выявляет  и

описывает  участки  поврежденного  леса.  Задачей второго является

обеспечение самолетовождения  точно  по  намеченному  маршруту,  а

также    определение    местонахождения    участков,    выявленных

аэролесопатологом, и нанесение их контуров на карту.

5.3.5. Полеты выполняются на патрульных самолетах (вертолетах)

в дни, свободные от полетов по охране лесов от пожаров.

В случае     когда   использование   для   лесопатологического

обследования  патрульного  самолета  (вертолета)   по   каким-либо

причинам  невозможно,  для  его  выполнения арендуется специальный

самолет или вертолет.

5.3.6. При    проведении   аэровизуальных   лесопатологических

обследований для детальной  ориентировки  используются  патрульные

карты и в качестве рабочей - карты - схемы масштаба 1:500000.

Рабочая карта  -  схема  с  нанесенными   на   ней   границами

поврежденных   участков   леса   служит   для  учета  последних  и

характеризует санитарное состояние леса.

5.3.7. Перед  каждым полетом на полетную карту наносят простым

карандашом намеченные на  этот  полет  маршруты.  В  полете  карта

используется летчиками - наблюдателями совместно.

5.3.8. Во время полета по маршруту на самолете Ан-2  летчик  -

наблюдатель  занимает  правое кресло в пилотской кабине,  а второй

(аэролесопатолог) находится между пилотскими сидениями.

5.3.9. Летчик  -  наблюдатель обеспечивает самолетовождение по

намеченному маршруту.  Аэролесопатолог ведет наблюдение  за  общим

видом  насаждений.  Обнаружив участок,  отличающийся по окраске от

нормального  цвета,  самолет  направляется  к  нему  и  летчик   -

наблюдатель наносит на карту его границы.

Затем высота полета снижается до безопасной и  аэролесопатолог

уточняет    характер    повреждения    и    наносит    на    карту

лесопатологическое описание участка повреждений.

5.3.10. Закончив  обследование  участка,  летчик - наблюдатель

дает указание пилоту о выводе самолета к точке, с которой он сошел

с маршрута, для продолжения полета.

5.3.11. В тех случаях,  когда  участок  повреждения  настолько

велик,   что  пересекается  несколькими  маршрутами,  его  границы

наносятся без схода с маршрутов,  причем  при  выполнении  каждого

полета по маршруту наносятся видимые с него границы повреждения.

Внутри таких насаждений намечаются участки  леса,  повреждения

которых  однородны.  Контуры  поврежденных  участков наносятся без

сходов с маршрута, как и граница всего участка.

Это не  исключает  отдельные  сходы с маршрута во время полета

над большим участком,  но они выполняются только в целях уточнения

характера повреждений или детального осмотра некоторых площадей.

5.3.12. В  зависимости  от   характера   повреждения   контуры

участков на рабочей карте закрашиваются следующими цветами:

полное объедание - красным,

среднее объедание - красной штриховой на розовом фоне,

заметное объедание - розовым,

свежие гари - коричневым,

ветровалы и буреломы - желтым,

захламленность на свежих лесосеках - фиолетовой штриховкой,

повреждения от разных причин - зеленой штриховкой,

сухостои - серым.

Небольшие участки, контуры которых не наносятся, отмечаются на

рабочей карте черной точкой, которая обводится кружком, окрашенным

в цвет,  соответствующий  характеру  повреждений.  Все  нанесенные

участки   нумеруются  по  порядку  в  пределах  лесхоза.  Описание

участков повреждений по каждому лесхозу  заносится  в  специальные

ведомости.

5.3.13. После  окончания   обследования   отдельных   лесхозов

каждому   из   них  высылается  выкопировка  из  рабочей  карты  с

приложением копии соответствующей ведомости.

5.3.14. Летчики  -  наблюдатели  авиаотделений,  обслуживающих

территорию,  на  которой  проведены   специальные   аэровизуальные

лесопатологические  обследования,  обязаны  уточнить по материалам

обследования свои карты - схемы, патрульные карты, перенося на них

все участки,  на которых повреждения носят устойчивый характер,  а

также очаги  массового  размножения  вредных  лесных  насекомых  и

другие   участки,   за  состоянием  которых  авиаотделение  должно

осуществлять систематическое наблюдение.

5.4. Участие  авиабаз  в   экспедиционных   лесопатологических

обследованиях

5.4.1. Экспедиционные      лесопатологические     обследования

планируются по заявкам государственных органов  управления  лесным

хозяйством  на  основе  результатов  надзора  и  прогноза динамики

численности вредителей, динамики развития болезней леса и усыхания

насаждений.  Они  выполняются  в  соответствии  с  Инструкцией  по

экспедиционному лесопатологическому обследованию лесов.

5.4.2. Ответственным     исполнителем     всех     работ    по

лесопатологическому   обследованию   является   лесопатологическая

организация.  Авиабаза выполняет установленную для нее часть работ

по договору с ней.

5.4.3. Основанием  для  заключения договора и выполнения работ

для авиабаз является задание Центральной базы.  Конкретные объекты

обследований устанавливаются органом управления лесным хозяйством.

5.4.4. При этих обследованиях авиабазы по заявкам,  выдаваемым

ответственным   представителем   лесопатологической   организации,

обеспечивают:

- участие     специалистов     авиабазы    в    аэровизуальных

лесопатологических  обследованиях  территорий  с  целью  выявления

площадей, на которых должны быть сосредоточены наземные работы;

- доставку специалистов экспедиции к местам работ и обратно;

- доставку  работникам,  находящимся  в лесу,  продовольствия,

снаряжения и материалов по  заявкам  ответственных  представителей

лесопатологической организации.

5.5. Материалы  о  результатах  всех  работ  по  лесозащите  с

приложением   подробной   объяснительной   записки,   копии  карты

санитарного  состояния  лесов   и   сводной   ведомости   участков

повреждения  леса  авиабазы  представляют  государственному органу

управления лесным хозяйством в срок до 1 ноября.

6. Производственная документация и правила ее ведения

6.1. Производственными документами авиаотделений являются:

заявка на полет (форма N 1);

бортовой журнал летчика - наблюдателя (ф. N 2);

акт  о  выполненных  работах   по   авиационному  обслуживанию

(ф. N 3);

список пассажиров (ф. N 4);

справка о массе багажа и груза (ф. N 5);

донесение о лесном пожаре (ф. N 6);

предписание (ф. N 7);

производственное задание (ф. N 8);

справка  расходов   по   обнаружению  и тушению лесного пожара

(ф. N 9);

журнал учета обнаруженных лесных пожаров (ф. N 10);

ведомость лесных пожаров, возникших за месяц и год (ф. N 11);

карточка учета работы авиаотделения (ф. N 12);

дневник пожарной опасности погоды (ф. N 13);

отчет о ликвидации лесного пожара (ф. N 23-авиа);

ведомость участков с патологическим состоянием леса (ф. N 14);

карточка учета хвое- и листогрызущих вредителей (ф. N 15);

листок воздушной сигнализации (ф. N 16);

карточка результатов  детального  лесопатологического  надзора

(ф. N 17).

6.2. Заявка  на  полет  выписывается  в  четырех  экземплярах.

Испорченные  бланки  и  бланки  невыполненных заявок прилагаются к

месячному  отчету.  Бланки  заявок  на  полет,  пронумерованные  и

заверенные   печатью   авиабазы,   являются   документом   строгой

отчетности.

В заявках   на   полет,  как  правило,  указывается  время  по

Гринвичу.  Если  в  соответствующем  авиапредприятии   гражданской

авиации  принят  порядок  работы по местному времени,  то в заявке

также указывается  местное  время.  Отметка  о  выполнении  заявки

заверяется печатью авиаотделения.

6.3. Бортовой журнал летчика -  наблюдателя  ведется  в  одном

экземпляре  по местному времени.  При выполнении производственного

полета  левая  сторона  бортжурнала  заполняется  до   графы   "W"

включительно,  правая сторона используется для записей штурманских

расчетов,  характеристик  осмотренных  дымовых  точек  и  пожаров,

условий  высадки  парашютистов  и  десантников  с указанием номера

задания  временной  выдержки  и  т.п.  Метеоусловия   (облачность,

видимость,  осадки  и  др.)  записываются  один раз на весь полет,

кроме  случаев  резкого  изменения  погоды.  Бортжурнал  проверяет

командир звена, о чем делает отметку.

6.4. Акт о выполненных работах  по  авиационному  обслуживанию

лесного  хозяйства  включает  налет  часов,  число  дней  аренды и

составляется в четырех  экземплярах,  два  из  которых  передаются

авиапредприятию,  третий экземпляр высылается с месячным отчетом в

авиабазу, а четвертый остается в делах авиаотделения.

Акт составляется   ежемесячно   отдельно   по   каждому   типу

воздушного судна на 1 число следующего месяца.  При  необходимости

составляется акт по результатам работы за сезон.

6.5. Список пассажиров и справка о грузах составляется в  двух

экземплярах: 1 экземпляр - экипажу, второй - авиаотделению.

6.6. Донесение  о  лесном  пожаре  составляется  в  нескольких

экземплярах  в  зависимости от необходимости его сбрасывания в тех

или иных пунктах. Возврат донесения в авиаотделение не обязателен.

Копия донесения подшивается в дело авиаотделения.

6.7. Предписание составляется при обнаружении нарушений правил

пожарной  безопасности  в лесу,  угрожающих возникновением лесного

пожара.  Количество экземпляров - 2.  Один сбрасывается  на  место

нарушения, второй остается в авиаотделении. Предписания возвращать

в авиаотделения не обязательно.

6.8. Производственное    задание   выписывается   летчиком   -

наблюдателем при высадке парашютистов - пожарных  с  самолета  или

десантников  - пожарных с вертолета,  либо направлении их наземным

транспортом на тушение  лесного  пожара,  а  также  для  борьбы  с

нарушениями   Правил  пожарной  безопасности  в  лесах  Российской

Федерации,  проведения лесозащитных работ,  окарауливания пожаров,

выполнения  отдельных  операций в ходе борьбы с крупным пожаром по

указанию руководителя тушения этого пожара и т.п.

Задание вручается  старшему группы под расписку.  Схема пожара

составляется в случаях,  когда это  необходимо.  После  выполнения

задания   составляется   второй  его  экземпляр  (копия),  который

высылается  в  авиабазу  с  месячным  отчетом.  Первый   экземпляр

хранится в делах авиаотделения.

6.9. Справка расходов по обнаружению и тушению лесного  пожара

представляется  лесхозу начальником авиаотделения по установленной

форме по каждому лесному пожару,  обнаружение,  осмотр или тушение

которого производилось авиаотделением или с его участием.  Справка

представляется в трехдневный срок после ликвидации пожара. Затраты

авиабазы  включаются  в  общую  сумму  ущерба,  причиненного  этим

пожаром лесному хозяйству.

Копия справки расходов остается в делах авиаотделения.

6.10. Журнал  учета  обнаруженных  лесных  пожаров  ведется  в

авиаотделениях.  Регистрация  пожаров  производится  в  журнале по

радиограммам с борта самолета или после каждого полета по  записям

в  бортовом  журнале,  копиям донесений о пожарах.  Каждому пожару

присваивается свой порядковый  номер,  записи  делаются  отдельной

строкой  и дополнительно оставляется несколько свободных строк для

записей в последующие дни.  Площадь пожара указывается  по  оценке

летчика - наблюдателя.

По каждому ведомству учет пожаров  производится  по  отдельной

ведомости.

Журнал постоянно хранится в авиаотделении.

6.11. Ведомость  лесных  пожаров,  возникших  на обслуживаемой

территории,  составляется  по  каждому  лесхозу  ежемесячно  и  за

пожароопасный   период   в   целом.  Ведомость  является  исходным

документом для составления годового отчета авиаотделения.

6.12. Карточка  учета  работы авиаотделения за месяц ведется в

авиаотделениях   в   течение   пожароопасного   сезона.   Карточка

составляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  высылается с

месячным   отчетом   в   авиабазу,   второй   остается   в   делах

авиаотделения.

Карточка заполняется ежедневно.  В  дни,  когда  производились

полеты   по  авиаохране  лесов,  клетки  в  строке  "налет  часов"

закрашиваются  красным  цветом,  в  дни  прочих   производственных

полетов - зеленым.

В дни простоев в этих клетках проставляются условные знаки:

простой по причинам, зависящим от авиаотделения или авиабазы -

косой крест;

простой по вине авиапредприятия - две вертикальные линии;

простой из-за  невозможности  полетов   по   метеорологическим

условиям - две горизонтальные линии.

6.13. Дневник   пожарной   опасности   погоды  ведется  в  тех

авиаотделениях авиабазы,  где не  осуществляется  централизованный

расчет класса пожарной опасности по условиям погоды (КПО). Дневник

заполняется ежедневно  на  основании  метеоданных,  полученных  на

12 - 14-часовой  срок  наблюдения.  Регистрация  метеоэлементов  и

определение  класса  пожарной  опасности  производится отдельно по

каждой метеостанции,  для чего заполняются  соответствующие  графы

дневника.  Отчетным  документом  служит  дневник,  заполняемый  по

данным одной метеостанции в пункте базирования авиаотделения и  на

основании   ведомости  возникших  пожаров  и  журнала  обнаружения

пожаров.  Сведения  в  дневнике  пожарной   опасности   ежемесячно

заверяются начальником метеостанции.

6.14. Отчет о ликвидации лесного пожара составляется на каждый

пожар,  возникший на обслуживаемой территории.  На лицевой стороне

листа заносится общая информация о лесном пожаре,  мерах, принятых

по его тушению и затратах на обслуживание.

Отчет о ликвидации лесного пожара составляется в 2 экземплярах

и   подписывается   начальником   авиаотделения.   Один  экземпляр

высылается вместе с месячным отчетом в авиабазу, а второй остается

в  делах  авиаотделения.  В  последующем отчет о ликвидации пожара

высылается в Центральную авиабазу,  где отчеты  обрабатываются  на

ЭВМ и формируется банк данных о лесных пожарах.

6.15. Ведомость  участков  с  патологическим  состоянием  леса

включает  сведения  по  результатам каждого полета,  в котором эти

участки были  обнаружены.  Сведения  по  каждому  участку  заносят

отдельной   строкой,   а   каждому  новому  участку  присваивается

очередной  номер.  Между  записями  оставляется  не  менее   одной

свободной  строки для внесения изменений,  которые могут произойти

под воздействием внешних факторов или  хозяйственной  деятельности

человека.  Если категория повреждения не выяснена, то до получения

результатов наземного обследования ниже записей по данному участку

оставляются несколько незаполненных строк.

Ведомость участков  с   патологическим   состоянием   является

документом   постоянного   пользования   и   подлежит  хранению  в

авиаотделении не менее 5 лет.

6.16. Карточка   учета   хвое-   и   листогрызущих  вредителей

составляется  при  наземном  лесопатологическом  обследовании.   В

карточку   заносят  результаты  проверки  состояния  вредителей  и

болезней,  выявленных  при  проведении  общего   надзора.   Записи

производятся  по  каждому  отдельно  взятому  для учета модельному

дереву с указанием его породы,  высоты,  диаметра на высоте груди,

площади  проекции  кроны.  Заполняются  только  те графы карточки,

которые  относятся  к  данной  учетной  единице  (дерево,  учетная

площадка).

6.17. Листок     воздушной     сигнализации   составляется   в

2 экземплярах:  1  направляется  в  лесхоз,  2  остается  в  делах

авиаотделения.  Порядок  его  оформления  аналогичен   составлению

донесения  о лесном пожаре.  В случае необходимости дополнительная

информация  кратко  записывается  на  листке  ниже   схемы   места

повреждения.

Результаты наземной  проверки  насаждения  заносят на обратной

стороне листка воздушной сигнализации.

6.18. Карточка  результатов   детального   лесопатологического

надзора  за  вредителями  леса  составляется  по  данным ежегодных

обследований  на  утвержденных  участках.   В   карточку   заносят

результаты  по  каждому  взятому  для  учета  модельному дереву до

восемнадцатой  колонки  включительно.  Результаты  учета  по  всем

модельным  деревьям  складываются  и  делятся  на общее количество

учетных единиц, в итоге получаются средние данные, приходящиеся на

одно  дерево.  На  основании проведенного учета определяют среднюю

абсолютную заселенность и относительную заселенность. На основании

средней   абсолютной  заселенности  и  относительной  заселенности

определяют   коэффициенты:   размножения,   нарастания    вспышки,

коэффициент расселения.

6.19. Ежемесячно,  3 числа,  авиаотделения высылают в авиабазу

(авиазвено) следующую документацию:

заявки на полет с бортовыми журналами;

акты о   выполненных  работах  по  авиационному  обслуживанию:

налете часов, числе дней аренды самолетов и вертолетов;

производственные задания (копии);

отчеты о ликвидации лесных пожаров;

карточка учета  работы  авиаотделения   и   дневник   пожарной

опасности    погоды   (где   нет   диспетчерского   управления   и

централизованного расчета КПО);

информация о работах по лесозащите.

В пояснительной записке подробно сообщается о выполнении работ

по   обнаружению   и   тушению   пожаров,   освещается    характер

взаимодействия   с   обслуживаемыми  лесхозами,  наличие  простоев

воздушных  судов,  указываются   особенности   принятых   мер   по

совершенствованию работы.

6.20. Командир    авиазвена    проверяет     полученную     им

производственную   документацию  авиаотделений  и  высылает  ее  в

авиабазу.  Срок представления отчетности авиазвеном  устанавливает

начальник   авиабазы.   К   производственной  отчетности  командир

авиазвена прилагает пояснительную записку о проделанной  за  месяц

работе,  акты  проверок  авиаотделений,  акты  с  государственными

органами  управления  лесным  хозяйством  о  выполнении  работ  по

авиационному обслуживанию за месяц и другие документы.

6.21. На  основании  информации  от   авиаотделений   авиабазы

ежедневно  представляют  в  Центральную  базу  не  позднее 6 часов

московского времени оперативную  информацию  о  лесных  пожарах  и

отчет  о  крупных пожарах за предшествующие сутки на обслуживаемой

территории.  Порядок  представления   информации   устанавливается

Центральной базой.

6.22. Производственный учет в авиабазе  ведется  на  основании

материалов,  поступающих из авиаотделений (авиазвеньев). Документы

систематизируются в делах по каждому  авиаотделению.  Номенклатура

дел авиаотделений утверждается авиабазой.

6.23. Поступающая  в  авиабазу  производственная  документация

ежемесячно  анализируется и результаты анализа доводятся авиабазой

до всех авиаотделений в форме обзора или приказа.

6.24. Телеграфная  месячная  отчетность о количестве пожаров и

пройденных ими площадях по установленной  форме  представляется  в

Центральную   базу  не  позднее  3  числа  месяца,  следующего  за

отчетным.

6.25. Отчет  о  производственной  работе  авиабазы за месяц по

установленной форме с приложением  краткой  пояснительной  записки

представляется  в  Центральную  базу  не  позднее 15 числа каждого

месяца.

6.26. По   окончании   пожароопасного   сезона   авиаотделения

составляют  годовой  отчет.  Порядок  его   составления   и   срок

представления    устанавливается    авиабазой.    Годовые   отчеты

авиаотделений проверяются  специалистами  авиабазы,  которые  дают

заключение о выполнении работ по авиационной охране лесов.

6.27. Отчет о производственной деятельности  авиабазы  за  год

представляется  в  Центральную  базу к 20 ноября отчетного года по

установленной форме.  В необходимых случаях  руководители  авиабаз

могут  быть  заслушаны  на балансовой комиссии Центральной базы по

результатам работы за год.

Схему пояснительной  записки  к  годовому  отчету  и  перечень

прилагаемых к нему документов определяет Центральная база.

Формы статистической отчетности для авиабаз и Центральной базы

утверждает Федеральная служба лесного хозяйства России.

6.28. Статистическая   отчетность  о  производственной  работе

Центральной  базы  представляется  в  Федеральную  службу  лесного

хозяйства России.

Приложение 1

к Инструкции по авиационной

охране лесов

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АВИАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАЗ АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ

I. Общие положения

1. Авиационные отделения  (авиаотделения)  являются  постоянно

действующими   подразделениями   баз   авиационной   охраны  лесов

(авиабаз),  непосредственно выполняют работы по авиационной охране

лесов,  оленьих  пастбищ.  Численность  работников авиаотделений -

более 20 человек. Если организация авиаотделений нецелесообразна в

силу недостаточности ресурсов, могут быть организованы авиационные

группы  с  численностью  личного  состава  до   20   человек   или

оперативные точки в составе одного - двух летчиков - наблюдателей.

Авиационные группы и оперативные точки могут включаться  в  состав

авиаотделения  или  функционировать  на его правах.  Подчиненность

авиационных групп и оперативных точек устанавливается авиабазой.

Примечание. В  дальнейшем  под словами "авиаотделение" следует

понимать как авиаотделение, так и авиационные группы и оперативные

точки.

2. На    каждое    авиаотделение    возлагается   обслуживание

определенной  территории  лесов  или  оленьих   пастбищ.   Границы

территории    определяются    авиабазой    по    согласованию    с

государственными органами управления лесным хозяйством в субъектах

Российской Федерации.

3. Авиаотделения проводят работы по авиационной охране  лесов,

оленьих   пастбищ   в  тесном  взаимодействии  с  государственными

органами управления лесным хозяйством, другими лесопользователями,

с органами местного самоуправления.

Авиаотделениям разрешается    выполнение     других     работ,

определенных Уставом авиабазы.

4. Деятельность авиаотделений осуществляется в соответствии  с

действующим    законодательством,    приказами,   инструкциями   и

указаниями Федеральной службы лесного хозяйства,  Центральной базы

и  местных  авиабаз,  а в части организации и выполнения полетов -

руководящими указаниями Федеральной авиационной службы  Российской

Федерации и региональных органов управления гражданской авиации.

5. Авиаотделения  имеют  угловой  штамп   и   круглую   печать

установленного образца с наименованием авиаотделения и авиабазы.

II. Основные виды работы и задачи, выполняемые

авиаотделениями

Основными видами работ, выполняемых авиаотделениями, являются:

1. Проведение     авиационного    патрулирования    с    целью

своевременного обнаружения  и  тушения  пожаров  на  обслуживаемой

территории.

2. Тушение лесных пожаров своими силами и средствами в районах

авиационной   охраны,   своевременное  сообщение  об  обнаруженных

пожарах и оказание помощи лесхозам в организации тушения пожаров в

зонах наземной охраны.

3. Своевременное представление  информации  о  лесных  пожарах

авиабазе,  обслуживаемым государственным органам управления лесным

хозяйством и органам местного самоуправления.

4. Разработка   и  проведение  мероприятий  по  предупреждению

нарушений требований  пожарной  безопасности  в  лесах  Российской

Федерации,  выявление виновников лесных пожаров и привлечение их к

установленной законом ответственности.

5. Проведение  профилактических  противопожарных мероприятий в

лесах,  на оленьих пастбищах и оказание помощи  по  этим  вопросам

государственным органам управления лесным хозяйством.

6. Диспетчерское  управление  и  ведение  радиосвязи  с  целью

обеспечения своевременного обнаружения и тушения пожаров.

7. Внедрение     прогрессивной     технологии,     эффективное

использование технических средств тушения пожаров.

8. Проведение  попутно  с   авиапатрулированием   надзора   за

санитарным     состоянием     лесов,     а     также    детального

лесопатологического  надзора  и   проведение   лесопатологического

обследования совместно с лесопатологическими организациями.

9. Проведение  других  работ  по   авиационному   обслуживанию

лесного хозяйства.

10. Проведение опытных и опытно -  производственных  работ  по

внедрению   новых   технических   средств   пожаротушения,  связи,

воздушных судов, снаряжения, новых технологий.

11. Обеспечение   охраны  труда  и  техники  безопасности  при

проведении работ,  выполняемых авиаотделением;  улучшение  условий

труда,    отдыха,    быта;    укрепление   дисциплины   работников

авиаотделения.

12. Проведение специальной подготовки и повышение квалификации

работников авиаотделения.

13. Надлежащие использование и хранение средств пожаротушения,

картографических    и     взрывчатых     материалов,     нарезного

(гладкоствольного)  оружия  и боеприпасов,  инструментов,  средств

связи и транспорта.

14. Содержание,  ремонт  производственных  и  жилых  помещений

(сооружений) авиаотделения, аэродромов и посадочных площадок.

III. Права и обязанности

Авиаотделение имеет право:

1. Осуществлять проверку выполнения работ по охране  и  защите

лесов,   соблюдению   правил   пожарной  безопасности  в  лесах  и

составлять протоколы об обнаруженных нарушениях.

2. Привлекать  в  установленном  порядке  для  тушения  лесных

пожаров население, технику и транспортные средства.

3. Получать   от  государственных  органов  управления  лесным

хозяйством,  лесопользователей  и  других   заказчиков   сведения,

справочные  и  информационные  материалы,  планы,  схемы  и другие

материалы,  необходимые для осуществления мероприятий по охране  и

защите лесов, оленьих пастбищ.

4. Участвовать, в установленном порядке, в проведении научно -

исследовательских  работ,  опытно  -  производственных  проверках,

испытаниях новых технических  средств  пожаротушения,  материалов,

снаряжения и др.

5. Вносить предложения  в  государственные  органы  управления

лесным хозяйством о привлечении к ответственности должностных лиц,

не обеспечивающих надлежащую организацию работ по  тушению  лесных

пожаров.

6. Вести,  в установленном порядке,  официальную  переписку  с

юридическими  и физическими лицами по вопросам,  относящимся к его

компетенции.

7. Вносить  на рассмотрение авиабазы,  государственных органов

управления  лесным  хозяйством  и   лесопользователей,   а   также

авиационных  предприятий предложения по вопросам,  входящим в круг

деятельности авиаотделения.

8. Пользоваться всеми средствами связи для передачи информации

о лесных пожарах.

9. Авиаотделения обязаны:

планировать свою работу и представлять в авиабазы планы  работ

на пожароопасный сезон и на межсезонный период;

обеспечивать строгое  соблюдение  трудовой,   исполнительской,

технологической дисциплины каждым работником авиотделения;

своевременно докладывать руководству авиабазы о недостатках  и

нарушениях   в  работе  авиаотделений  и  предлагать  меры  по  их

устранению;

использовать в   работе   достижения   научно  -  технического

прогресса, передовой отечественный и зарубежный опыт;

отчитываться в     установленные    сроки    о    деятельности

авиаотделения.

IV. Руководство авиаотделением

1. Авиаотделение    возглавляет    начальник    авиаотделения,

авиационные  группы  и  оперативные  точки  -  старший  летчик   -

наблюдатель или летчик - наблюдатель.

2. Начальник   авиаотделения    непосредственно    подчиняется

начальнику  авиабазы  и  командиру  авиазвена,  в  состав которого

входит авиаотделение.

3. Начальник     авиаотделения     осуществляет    руководство

деятельностью авиаотделения  на  принципах  единоначалия  и  несет

персональную  ответственность за выполнение работ,  возложенных на

авиаотделение производственным заданием.

4. Кроме того, на начальника авиаотделения возлагается:

рациональная организация труда;

организация надлежащей    охраны    имущества,   оборудования,

материальных и других ценностей авиаотделения;

целевое расходование денежных средств, получаемых в подотчет и

своевременное представление отчетов об их расходовании;

организация строительства  производственных  и жилых помещений

(сооружений) авиаотделения в установленном порядке;

обеспечение рационального   расходования   летного  времени  и

материальных ресурсов;

представление материалов     о     поощрении    и    наложении

дисциплинарных взысканий, повышение в должности и в классе, приеме

на работу и увольнении работников авиаотделения.

5. Начальник авиаотделения имеет право:

распоряжаться денежными средствами,  выделяемыми в подотчет, и

текущим счетом авиаотделения в местном отделении  банка  с  правом

подписания чеков;

контролировать хранение  и  правильную  эксплуатацию   средств

транспорта,  связи,  пожарного оборудования,  полевого снаряжения,

парашютного и десантного имущества,  закрепляемого за  работниками

авиаотделения;

отстранять от  полетов,  прыжков  с   парашютом,   спусков   с

вертолетов   и   других   работ   работников   авиаотделения,   не

обеспечивающих  безопасность  полетов,  прыжков  и   спусков   или

надлежащего  качества  выполнения  заданий,  а  также  допускающих

нарушение дисциплины.

6. Начальник      авиаотделения     является     ответственным

представителем авиабазы  во  взаимоотношениях  с  государственными

органами  управления  лесным хозяйством Федеральной службы лесного

хозяйства,  лесопользователями  на  обслуживаемой   территории   и

органами местного самоуправления.

7. Начальнику   авиаотделения   непосредственно    подчиняются

работники  авиабазы,  включенные  в состав этого авиаотделения,  а

также прибывшие в порядке маневрирования.

V. Силы и средства авиаотделения

1. Для  выполнения работ по авиационной охране лесов,  оленьих

пастбищ и обслуживания лесного хозяйства  авиаотделению  придаются

воздушные  суда,  арендуемые  авиабазой в предприятиях гражданской

авиации  и  других  предприятиях,  организациях  или  направляются

самолеты и вертолеты собственной авиации.

2. Для борьбы с лесными пожарами  авиаотделения  комплектуются

парашютистами    -   пожарными   и   десантниками   -   пожарными,

механизаторами и другими категориями работников в  соответствии  с

типовыми штатами авиаотделений (Приложение N 1.1).

3. Парашютисты - пожарные и десантники - пожарные объединяются

в   группы,  численностью  до  6  человек,  которые  возглавляются

инструктором парашютно - пожарной (десантно - пожарной) группы.

Группы объединяются   в   парашютно  -  пожарные  (десантно  -

пожарные) команды численностью по 12 - 30  человек,  возглавляемые

инструктором парашютно - пожарной или десантно - пожарной команды.

4. При наличии в составе авиаотделения нескольких парашютно  -

пожарных  команд  или  парашютно  - пожарной и десантно - пожарной

команды общее руководство ими осуществляет инструктор парашютной и

десантно - пожарной службы.

5. Авиаотделения  обеспечиваются   средствами   пожаротушения,

производственными и жилыми помещениями,  тренажерами,  инвентарем,

инструментами,  картографическим материалом,  оружием,  средствами

транспорта,  связи,  полевым  и  парашютно - десантным снаряжением

согласно нормам оснащения (Приложение N 1.2).

В необходимых   случаях   авиаотделения  могут  обеспечиваться

тяжелой землеройной техникой,  лесными  пожарными  автоцистернами,

пожарными   вездеходами,   другими   лесопожарными  механизмами  и

оборудованием.

6. В     составе    авиаотделения    могут    организовываться

механизированные  отряды  (мехотряды),  основной  задачей  которых

является  тушение  лесных  пожаров  в  районах повышенной пожарной

опасности  с  применением  эффективных  технических  средств.  Они

оснащаются   машинами   и   механизмами  применительно  к  местным

условиям.

Численность работников  мехотряда,  его структура,  оснащение,

подчиненность,  порядок  работы   в   каждом   конкретном   случае

определяет начальник авиабазы.

7. В наиболее пожароопасных частях  территории,  обслуживаемой

авиаотделением,   могут   создаваться   дозаправочные   пункты   и

промежуточные авиапожарные  станции,  оснащенные  и  комплектуемые

согласно производственному заданию авиабазы.

VI. Организация и ликвидация авиаотделений

1. Авиаотделения организуются и ликвидируются авиабазами.  При

организации  авиаотделения обслуживаемая площадь района применения

сил и  средств  пожаротушения,  пункты  базирования  авиаотделения

согласовываются  с  государственными  органами  управления  лесным

хозяйством.

2. В  районах,  где  наиболее велика опасность распространения

лесных пожаров,  в составе  авиаотделений  могут  организовываться

резервные команды парашютистов и десантников - пожарных.

3. Контроль за работой авиаотделений осуществляется:

руководством авиабазы;

по отдельным вопросам - специалистами авиабазы;

руководящим, инспекторским составом, специалистами Центральной

базы и Федеральной службы лесного хозяйства Российской Федерации.

Приложение N 1.1

к Положению об авиационных

отделениях баз авиационной

охраны лесов

ТИПОВЫЕ ШТАТЫ АВИАОТДЕЛЕНИЙ

----T----------------------------T-----------T-------------------¬

¦ N ¦  Наименование должностей   ¦Численность¦    Примечание     ¦

¦п/п¦       и профессий          ¦ работников¦                   ¦

+---+----------------------------+-----------+-------------------+

¦ 1.¦Начальник авиаотделения     ¦    1      ¦При численности ра-¦

¦   ¦                            ¦           ¦ботников авиаотде- ¦

¦   ¦                            ¦           ¦ления более 20 чел.¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 2.¦Старший летчик - наблюдатель¦    1      ¦Руководит авиагруп-¦

¦   ¦                            ¦           ¦пой                ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 3.¦Летчик - наблюдатель        ¦  1 - 3    ¦По числу воздушных ¦

¦   ¦                            ¦           ¦судов, используемых¦

¦   ¦                            ¦           ¦при средней пожар- ¦

¦   ¦                            ¦           ¦ной опасности      ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 4.¦Работники парашютно - пожар-¦  6 - 60   ¦В состав команды   ¦

¦   ¦ных и  десантно - пожарных  ¦           ¦может включаться   ¦

¦   ¦команд (парашютисты - пожар-¦           ¦резерв             ¦

¦   ¦ные, десантники - пожарные, ¦           ¦                   ¦

¦   ¦инструкторы всех наимено-   ¦           ¦                   ¦

¦   ¦ваний)                      ¦           ¦                   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 5.¦Техник спецприменения       ¦    1      ¦При численности ра-¦

¦   ¦                            ¦           ¦ботников авиаотде- ¦

¦   ¦                            ¦           ¦ления 30 и более   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦человек            ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 6.¦Заведующий складом взрыв-   ¦    1      ¦При наличии в авиа-¦

¦   ¦чатых материалов            ¦           ¦отделении склада   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦взрывматериалов    ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 7.¦Кладовщик                   ¦    1      ¦При численности ра-¦

¦   ¦                            ¦           ¦ботников авиаотде- ¦

¦   ¦                            ¦           ¦ления 30 и более   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦человек            ¦

¦ 8.¦Диспетчер, радиооператор    ¦  1 - 3    ¦                   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦ 9.¦Водители автомобилей        ¦  1 - 2    ¦                   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦10.¦Кассир                      ¦    1      ¦При численности ра-¦

¦   ¦                            ¦           ¦ботников авиаотде- ¦

¦   ¦                            ¦           ¦ления 30 и более   ¦

¦   ¦                            ¦           ¦человек            ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦11.¦Сторож склада: взрывчатых   ¦           ¦При наличии в авиа-¦

¦   ¦материалов;                 ¦    6      ¦отделении склада   ¦

¦   ¦служебных помещений         ¦    2      ¦взрывматериалов    ¦

¦   ¦                            ¦           ¦                   ¦

¦12.¦Аэродромный рабочий, убор-  ¦  1 - 2    ¦                   ¦

¦   ¦щик помещений               ¦           ¦                   ¦

L---+----------------------------+-----------+--------------------

Приложение N 1.2

к Положению об авиационных

отделениях баз авиационной

охраны лесов

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ АВИАОТДЕЛЕНИЙ

1. Средства пожаротушения и полевое снаряжение

1.1.  Малогабаритные переносные пожарные лесные

мотопомпы с пожарными рукавами                      - 1 шт.

1.2.  Емкость РДВ-100                                     - 1 шт.

1.3.  Емкость РДВ-30                                      - 2 шт.

1.4.  Бензопила                                           - 1 шт.

1.5.  Ранцевые лесные огнетушители                        - 8 шт.

1.6.  Зажигательные аппараты                              - 2 шт.

1.7.  Лопаты штыковые                                     - 6 шт.

1.8.  Топоры                                              - 4 шт.

1.9.  Грабли железные                                     - 4 шт.

1.10. Пилы поперечные                                     - 2 шт.

1.11. Сумка для переноски ВМ                              - 2 шт.

1.12. Контейнер для транспортировки КД                    - 2 шт.

1.13. Переносная радиостанция КВ диапазона                - 1 шт.

1.14. Носимая радиостанция КВ диапазона                   - 1 шт.

1.15. Носимая радиостанция УКВ диапазона воздушной

подвижной службы                                    - 3 шт.

1.16. Палатки 4-местные                                   - 1 шт.

1.17. Палатки 2-местные                                   - 1 шт.

1.18. Спальные мешки с двумя вкладышами                   - 6 шт.

1.19. Надувные матрацы                                    - 6 шт.

1.20. Лодки резиновые (на 12 человек)                     - 1 шт.

1.21. Ружья охотничьи двухствольные (по 10 патронов

на 1 ружье)                                         - 2 шт.

1.22. Ракетница с сигнальными ракетами (50 шт.)           - 1 шт.

1.23. Канистры для ГСМ                                    - 2 шт.

1.24. Канистры для питьевой воды (10-л.)                  - 2 шт.

1.25. Ведра эмалированные                                 - 2 шт.

1.26. Котелок                                             - 6 шт.

1.27. Фонарь электрический с батареями                    - 2 шт.

1.28. Свисток или сигнальный рожок (для взрывников)       - 2 шт.

1.29. Ручные часы (для взрывников)                        - 2 шт.

1.30. Аптечка                                             - 1 шт.

1.31. Рюкзак                                              - 6 шт.

1.32. Полевая сумка                                       - 1 шт.

1.33. Фляжка                                              - 6 шт.

1.34. Компас                                              - 2 шт.

1.35. Защитная каска                                      - 6 шт.

1.36. Индивидуальный санпакет                             - 6 шт.

1.37. Накидка индивидуальная                              - 6 шт.

1.38. Респиратор противодымный                            - 6 шт.

1.39. Марлевый полог для защиты от гнуса                  - 6 шт.

1.40. Емкость П-1.00 (на один вертолет Ми-8)              - 6 шт.

1.41. Водосливное устройство ВСУ (на один                 - 2 кт.

вертолет Ми-8)

1.42. Взрывчатые материалы и химические

средства пожаротушения                   - в количестве,

устанавливаемом

производственным

заданием

2. Средства связи, транспорта

2.1.  Стационарная радиостанция КВ диапазона              - 2 шт.

2.2.  Стационарная радиостанция УКВ диапазона

воздушной подвижной службы                          - 2 шт.

2.3.  Стационарная радиостанция УКВ диапазона

наземной подвижной службы                           - 1 шт.

2.4.  Мобильная радиостанция УКВ диапазона

наземной подвижной службы (на каждую

единицу автотранспорта)                             - 1 шт.

2.5.  Звуковещательная станция для воздушных судов        - 1 шт.

2.6.  Электромегафон                                      - 1 шт.

2.7.  Автобус                                             - 1 шт.

(для авиаотделений

с численностью АПС

более 30 человек)

2.8.  Бортовой автомобиль повышенной проходимости

для перевозки людей                                 - 1 шт.

2.9.  Бортовой автомобиль повышенной

проходимости                                        - 1 шт.

2.10. Катер или моторная лодка (при наличии водных

путей транспорта)                                   - 1 шт.

2.11. Грузовой автомобиль для перевозки ВМ                - 1 шт.

(при наличии

склада ВМ)

3. Средства технического обслуживания

3.1.  Универсальный измерительный прибор (тестер)

3.2.  Ареометр

3.3.  Нагрузочная вилка

3.4.  Швейная машина (для авиаотделений с ППК)

3.5.  Слесарные инструменты, электроточило, защитные

средства для ухода и текущего ремонта

противопожарного оборудования и средств связи

3.6.  Металлический шкаф для хранения оружия

3.7.  Сейф металлический

3.8.  Холодильник

3.9.  Типовой комплекс производственных помещений

3.10. Комплекс для тренировки ПДПС (тренажеры,

спортивные снаряды др.)

Примечание. Нормы оснащения средствами пожаротушения и полевым

снаряжением  с  1.1  по 1.39  пункт  даны  из  расчета  на  каждые

6 человек парашютистов и десантников - пожарных.

Приложение 2

к Инструкции по авиационной

охране лесов

___________________ база

авиационной охраны лесов

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

___________________ АВИАЦИОННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ

НА ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 200_ ГОДА

1. На  авиаотделение возлагается проведение авиационной охраны

лесов на следующей территории:

----T-----------------T---------------------------------T--------¬

¦ N ¦  Наименование   ¦Обслуживаемая территория, тыс. га¦ Приме- ¦

¦п/п¦    лесхозов     +--------T------------------------+ чание  ¦

¦   ¦                 ¦ всего  ¦   в том числе районы   ¦        ¦

¦   ¦                 ¦        ¦авиационной охраны лесов¦        ¦

+---+-----------------+--------+------------------------+--------+

¦   ¦                 ¦        ¦                        ¦        ¦

¦   ¦                 ¦        ¦                        ¦        ¦

¦   ¦                 ¦        ¦                        ¦        ¦

L---+-----------------+--------+------------------------+---------

Итого:

2. Маршруты авиапатрулирования

----------T------------------T-----------------------T-----------¬

¦    N    ¦ Степень пожарной ¦   Поворотные пункты   ¦ Длина, км ¦

¦маршрутов¦     опасности    ¦                       ¦           ¦

+---------+------------------+-----------------------+-----------+

¦         ¦                  ¦                       ¦           ¦

¦         ¦                  ¦                       ¦           ¦

¦         ¦                  ¦                       ¦           ¦

L---------+------------------+-----------------------+------------

3. Плановые сроки работы:  начало  ___________________________

конец   ___________________________

перерыв ___________________________

4. Место базирования   _______________________________________

5. Место расположения авиапожстанций _________________________

__________________________________________________________________

6. Авиаотделению придается:

самолет ____________________ лимит налета ______________ часов

(тип)

вертолет ___________________ лимит налета ______________ часов

(тип)

7. В состав авиаотделения включаются следующие работники:

начальник авиаотделения ______________________________________

летчики - наблюдатели   ______________________________________

инструктор ПДПС         ______________________________________

инструкторы             ______________________________________

парашютисты - пожарные  ______________________________ человек

десантники - пожарные   ______________________________ человек

прочий персонал         ______________________________________

__________________________________________________________________

Принять на месте следующих сезонных работников:

----T-------------------------T--------------------T-------------¬

¦ N ¦ Наименование должности  ¦ Количество человек ¦ Сроки найма ¦

¦п/п¦                         ¦                    ¦             ¦

+---+-------------------------+--------------------+-------------+

¦   ¦                         ¦                    ¦             ¦

¦   ¦                         ¦                    ¦             ¦

¦   ¦                         ¦                    ¦             ¦

L---+-------------------------+--------------------+--------------

Подготовку сезонных   десантников   -  пожарных  закончить  до

"__" ___________ 199_ г.

8. Авиационные   отделения  оснащаются  следующими  средствами

пожаротушения, связи и специальным снаряжением:

----T-------------------T----T------T----------------------------¬

¦ N ¦   Наименование    ¦Ед. ¦Коли- ¦        В том числе         ¦

¦п/п¦                   ¦изм.¦чество+----------T----------T------+

¦   ¦                   ¦    ¦      ¦имеется на¦ получить ¦преоб-¦

¦   ¦                   ¦    ¦      ¦отделение ¦со склада ¦рести ¦

+---+-------------------+----+------+----------+----------+------+

¦ 1 ¦Радиостанции       ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 2 ¦Звуковещательная   ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦   ¦станция            ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 3 ¦Химикаты           ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 4 ¦Взрывчатые вещества¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 5 ¦Средства взрывания ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 6 ¦Мотопомпы          ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 7 ¦Бензомоторные пилы ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 8 ¦Ранцевые огнетуши- ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦   ¦тели               ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦ 9 ¦Зажигательные аппа-¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦   ¦раты               ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦10 ¦Лопаты штыковые    ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦11 ¦Топоры             ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦12 ¦Грабли железные    ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦13 ¦Пилы поперечные    ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦14 ¦Ведра эмалированные¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦15 ¦Палатки 4-местные  ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦16 ¦Палатки 2-местные  ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦17 ¦Лодки резиновые    ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦18 ¦Спальные мешки     ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦19 ¦Надувные матрацы   ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦20 ¦Котелки            ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦21 ¦Фляги              ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦22 ¦Канистры для воды  ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦23 ¦Канистры для ГСМ   ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦24 ¦Ружья двуствольные ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦25 ¦Ракетницы          ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦26 ¦Ракеты сигнальные  ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦27 ¦                   ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

¦28 ¦                   ¦    ¦      ¦          ¦          ¦      ¦

L---+-------------------+----+------+----------+----------+-------

9. Авиационному  отделению  придаются  транспорт и технические

средства пожаротушения:

----T--------------------------T------------------T--------------¬

¦ N ¦      Наименование        ¦   Марка (тип)    ¦  Количество  ¦

¦п/п¦                          ¦                  ¦              ¦

+---+--------------------------+------------------+--------------+

¦   ¦                          ¦                  ¦              ¦

¦   ¦                          ¦                  ¦              ¦

¦   ¦                          ¦                  ¦              ¦

L---+--------------------------+------------------+---------------

10. Завоз авиационных ГСМ:

----T---------T-------------T------T---------T--------T----------¬

¦ N ¦Наимено- ¦Количество, т¦ Срок ¦ Откуда  ¦ Пункт  ¦   Вид    ¦

¦п/п¦вание    ¦             ¦завоза¦завозится¦доставки¦транспорта¦

+---+---------+-------------+------+---------+--------+----------+

¦   ¦         ¦             ¦      ¦         ¦        ¦          ¦

¦   ¦         ¦             ¦      ¦         ¦        ¦          ¦

¦   ¦         ¦             ¦      ¦         ¦        ¦          ¦

L---+---------+-------------+------+---------+--------+-----------

11. Задание по лесозащите:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Осуществить детальный надзор:

----T------------------T--------T-----------------T--------------¬

¦ N ¦ Местонахождение  ¦Площадь ¦  Сроки надзора  ¦  Примечания  ¦

¦п/п¦    участков      ¦участков¦                 ¦              ¦

+---+------------------+--------+-----------------+--------------+

¦   ¦                  ¦        ¦                 ¦              ¦

¦   ¦                  ¦        ¦                 ¦              ¦

¦   ¦                  ¦        ¦                 ¦              ¦

L---+------------------+--------+-----------------+---------------

13. Провести   следующие   мероприятия   по    противопожарной

профилактике:

----T----------------------------------T---------T---------------¬

¦ N ¦     Наименование мероприятий     ¦  Сроки  ¦     Объем     ¦

¦п/п¦                                  ¦         ¦               ¦

+---+----------------------------------+---------+---------------+

¦   ¦                                  ¦         ¦               ¦

¦   ¦                                  ¦         ¦               ¦

¦   ¦                                  ¦         ¦               ¦

L---+----------------------------------+---------+----------------

14. Осуществить    следующие   работы   по   строительству   и

благоустройству:

----T---------------------------------------T--------------------¬

¦ N ¦  Виды работ и наименование объектов   ¦       Объем        ¦

¦п/п¦                                       ¦                    ¦

+---+---------------------------------------+--------------------+

¦   ¦                                       ¦                    ¦

¦   ¦                                       ¦                    ¦

¦   ¦                                       ¦                    ¦

L---+---------------------------------------+---------------------

Начальник авиабазы ___________________ "__" __________ 199_ г.

Приложение 3

к Инструкции по авиационной

охране лесов

Федеральная служба       Республика ___________  --------T--------T---------T-------¬

лесного хозяйства РФ     Область ______________  ¦5128001¦        ¦   20    ¦  0000 ¦

Центральная авиабаза     Авиазвено ____________  +-------+--------+---------+-------+

_______________________  Авиаотделение ________  ¦   1   ¦    2   ¦    3    ¦   4   ¦

(наименование авиабазы)  Азимут и расстояние __  +-------+--------+---------+-------+

N квартала ___________  ¦Формы  ¦Предпри-¦Вида     ¦Периода¦

¦доку-  ¦ятия    ¦деятельн.¦       ¦

¦мента  ¦        ¦         ¦       ¦

+-------+--------+---------+-------+

¦               Коды               ¦

L-----------------------------------

Форма N 23-авиа

-----------------------------

Утверждена Приказом

Федеральной службы л/х России

от 29 сентября 1993 г. N 256

Почтовая - годовая

Представляют территориальные

авиабазы в Центральную авиабазу

до 20 ноября

ОТЧЕТ О ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА N _____

1. Местоположение пожара

---------T----T-------T------------T------------T---------T------¬

¦  Код   ¦Код ¦Леснич.¦   Широта   ¦  Долгота   ¦Принадл. ¦ Зона ¦

¦авиаотд.¦л/х ¦       +------T-----+------T-----+  лесов  ¦      ¦

¦        ¦    ¦       ¦град. ¦мин. ¦град. ¦мин. ¦         ¦      ¦

+--------+----+-------+------+-----+------+-----+---------+------+

¦   1    ¦ 2  ¦  3    ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦    8    ¦   9  ¦

+--------+----+-------+------+-----+------+-----+---------+------+

¦        ¦    ¦       ¦      ¦     ¦      ¦     ¦         ¦      ¦

L--------+----+-------+------+-----+------+-----+---------+-------

2. Характеристики обнаружения пожара

------T-----T----T----T--------T-------T-----T----T--------------¬

¦Месяц¦Число¦Час.¦Мин.¦ Способ ¦Пло-   ¦Ве-  ¦КПО ¦Причина пожара¦

¦     ¦     ¦    ¦    ¦обнаруж.¦щадь,  ¦тер, ¦    ¦              ¦

¦     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦га     ¦м/с  ¦    ¦              ¦

+-----+-----+----+----+--------+-------+-----+----+--------------+

¦ 10  ¦ 11  ¦ 12 ¦ 13 ¦   14   ¦  15   ¦ 16  ¦ 17 ¦      18      ¦

+-----+-----+----+----+--------+-------+-----+----+--------------+

¦     ¦     ¦    ¦    ¦        ¦       ¦     ¦    ¦              ¦

L-----+-----+----+----+--------+-------+-----+----+---------------

----------------------------T---------T-----------T--------------¬

¦ Расстояние от пожара, км  ¦ Преобл. ¦    Тип    ¦  Категория   ¦

+---------T---------T-------+ порода  ¦  покрова  +------T-------+

¦до насел.¦   до    ¦  до   ¦         ¦           ¦лесов ¦земель ¦

¦ пункта  ¦ высадки ¦ путей ¦         ¦           ¦      ¦       ¦

¦         ¦   АПС   ¦транс. ¦         ¦           ¦      ¦       ¦

+---------+---------+-------+---------+-----------+------+-------+

¦  19     ¦   20    ¦  21   ¦   22    ¦    23     ¦  24  ¦   25  ¦

+---------+---------+-------+---------+-----------+------+-------+

¦         ¦         ¦       ¦         ¦           ¦      ¦       ¦

L---------+---------+-------+---------+-----------+------+--------

3. Время получения сведений     4. Время начала тушения

о пожаре                        пожара

--------T-------T-------T------¬ --------T---------T-------T-----¬

¦ Месяц ¦ Число ¦ Час.  ¦ Мин. ¦ ¦ Месяц ¦  Число  ¦ Час.  ¦Мин. ¦

+-------+-------+-------+------+ +-------+---------+-------+-----+

¦  26   ¦  27   ¦  28   ¦  29  ¦ ¦  30   ¦   31    ¦  32   ¦ 33  ¦

+-------+-------+-------+------+ +-------+---------+-------+-----+

¦       ¦       ¦       ¦      ¦ ¦       ¦         ¦       ¦     ¦

L-------+-------+-------+------- L-------+---------+-------+------

5. Характеристики обслуживания пожара

----------------T--------------------------------T------T--------¬

¦   Совершено   ¦         Доставлено на ВС       ¦Тип   ¦Качество¦

+-------T-------+-------T------T---------T-------+радио-¦ связи  ¦

¦прыжков¦спусков¦работ- ¦лесной¦привле-  ¦грузов,¦стан- ¦        ¦

¦       ¦       ¦ников  ¦охраны¦ченного  ¦   т   ¦ций   ¦        ¦

¦       ¦       ¦АПС    ¦      ¦населения¦       ¦      ¦        ¦

+-------+-------+-------+------+---------+-------+------+--------+

¦  34   ¦  35   ¦  36   ¦  37  ¦   38    ¦  39   ¦  40  ¦   41   ¦

+-------+-------+-------+------+---------+-------+------+--------+

¦       ¦       ¦       ¦      ¦         ¦       ¦      ¦        ¦

L-------+-------+-------+------+---------+-------+------+---------

6. Время локализации пожара

----------T---------T-------T-------¬

¦  Месяц  ¦  Число  ¦ Час.  ¦  Мин. ¦

+---------+---------+-------+-------+

¦   42    ¦   43    ¦  44   ¦  45   ¦

+---------+---------+-------+-------+

¦         ¦         ¦       ¦       ¦

L---------+---------+-------+--------

7. Характеристики ликвидации пожара

----T---T--T--T---T----------------------------T------T-------T---------¬

¦Ме-¦Чи-¦Ч ¦М ¦КПО¦Пройденная огнем площадь, га¦Кем   ¦ Типы  ¦Дата     ¦

¦сяц¦сло¦а ¦и ¦   +------T------T-------T------+ликви-¦средств¦фронталь-¦

¦   ¦   ¦с.¦н.¦   ¦лесная¦в т.ч.¦в т.ч. ¦нелес-¦диро- ¦тушения¦ных осад-¦

¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦      ¦верхо-¦подзем.¦ная   ¦ван   ¦       ¦ков      ¦

¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦      ¦вая   ¦       ¦      ¦      ¦       +----T----+

¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦ме- ¦чис-¦

¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦сяц ¦ло  ¦

+---+---+--+--+---+------+------+-------+------+------+-------+----+----+

¦46 ¦47 ¦48¦49¦50 ¦  51  ¦  52  ¦  53   ¦  54  ¦  55  ¦  56   ¦ 57 ¦ 58 ¦

¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦    ¦    ¦

+---+---+--+--+---+------+------+-------+------+------+-------+----+----+

¦   ¦   ¦  ¦  ¦   ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       ¦    ¦    ¦

L---+---+--+--+---+------+------+-------+------+------+-------+----+-----

8. Характеристики затрат (тыс. руб.)

--------T-----------T--------T-------------¬

¦Затраты¦ В т.ч. на ¦Стои-   ¦ Общий ущерб ¦

¦авиа-  ¦ аренду ВС ¦мость   ¦             ¦

¦базы   ¦           ¦работ по¦             ¦

¦       ¦           ¦тушению ¦             ¦

+-------+-----------+--------+-------------+

¦  59   ¦     60    ¦   61   ¦     62      ¦

+-------+-----------+--------+-------------+

¦       ¦           ¦        ¦             ¦

L-------+-----------+--------+--------------

9. Динамика развития пожара, действующего 3 и более дней

-----T------------------T-------T-----T--------T-----------------T

¦Чис-¦    Площадь, га   ¦Преоб- ¦Вид  ¦Состоя- ¦ Людские ресурсы ¦

¦ло, +----T-------T-----+ладаю- ¦пожа-¦ние или +--------T--------+

¦час.¦лес-¦в т.ч. ¦не-  ¦щая по-¦ра   ¦причина ¦работает¦требует-¦

¦мин.¦ная ¦верхо- ¦лес- ¦рода   ¦     ¦на неос-¦человек ¦ся до-  ¦

¦    ¦    ¦вым    ¦ная  ¦       ¦     ¦мотра   ¦        ¦полни-  ¦

¦    ¦    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦        ¦        ¦тельно  ¦

+----+----+-------+-----+-------+-----+--------+--------+--------+

¦ 63 ¦ 64 ¦  65   ¦  66 ¦  67   ¦ 68  ¦   69   ¦   70   ¦   71   ¦

+----+----+-------+-----+-------+-----+--------+--------+--------+

¦    ¦    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦        ¦        ¦        ¦

+----+----+-------+-----+-------+-----+--------+--------+--------+

¦    ¦    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦        ¦        ¦        ¦

+----+----+-------+-----+-------+-----+--------+--------+--------+

¦    ¦    ¦       ¦     ¦       ¦     ¦        ¦        ¦        ¦

L----+----+-------+-----+-------+-----+--------+--------+--------+

T---------------------------T------------------------------------¬

¦   Технические средства    ¦              Налет ВС              ¦

+---------------T-----------+------T----T----T--------T-----T----+

¦   работает    ¦требуется  ¦тип ВС¦час.¦мин.¦ тип ВС ¦час. ¦мин.¦

+------T--------+дополни-   ¦      ¦    ¦    ¦        ¦     ¦    ¦

¦ тип  ¦коли-   ¦тельно     ¦      ¦    ¦    ¦        ¦     ¦    ¦

¦      ¦чество  ¦           ¦      ¦    ¦    ¦        ¦     ¦    ¦

+------+--------+-----------+------+----+----+--------+-----+----+

¦  72  ¦   73   ¦    74     ¦  75  ¦ 76 ¦ 77 ¦   78   ¦ 79  ¦ 80 ¦

+------+--------+-----------+------+----+----+--------+-----+----+

¦      ¦        ¦           ¦      ¦    ¦    ¦        ¦     ¦    ¦

+------+--------+-----------+------+----+----+--------+-----+----+

¦      ¦        ¦           ¦      ¦    ¦    ¦        ¦     ¦    ¦

+------+--------+-----------+------+----+----+--------+-----+----+

¦      ¦        ¦           ¦      ¦    ¦    ¦        ¦     ¦    ¦

+------+--------+-----------+------+----+----+--------+-----+-----

"__" ____________ 199_ г.   Начальник авиаотделения ______________

(подпись)

"__" ____________ 199_ г.   Проверено: Заместитель Начальника

авиабазы по летной службе ____________

(подпись)

Форма N 1

Заказчик ____________________

Руководители ________________

_____________ авиапредприятия

ЗАЯВКА НА ПОЛЕТ

"__" ____________ 199_ г.                _________________________

(место подачи заявки)

по выполнению ____________________________________________________

(вид авиационных работ)

согласно договору от "__" ____________ 199_ г. N _______

Цель полета ______________________________________________________

(способ, технология выполнения авиаработ)

В состав экипажа включите ________________________________________

Время вылета ____ час. ____ мин.

МАРШРУТ И ЗАГРУЗКА ВОЗДУШНОГО СУДНА ПО ЭТАПАМ ПОЛЕТА

------------T--------T-----------------------------------T------------¬

¦Аэропорт,  ¦Маршрут,¦              Загрузка             ¦Примечание. ¦

¦аэродром,  ¦ район  +---------T-------T-----T-----T-----+Изменения   ¦

¦посадочная ¦ работ. ¦количе-  ¦груз   ¦груз ¦общий¦свой-¦маршрута,   ¦

¦площадка   ¦ Пункты ¦ство пас-¦внутри ¦ на  ¦ вес ¦ства ¦района ра-  ¦

¦отправления¦посадки ¦сажиров  ¦фюзеля-¦внеш.¦груза¦груза¦бот, загруз-¦

¦и назна-   ¦        ¦(чел.)   ¦жа (кг)¦подв.¦(кг) ¦к-во ¦ки, свойств ¦

¦чения      ¦        ¦         ¦       ¦(кг) ¦     ¦мест ¦груза и т.д.¦

L-----------+--------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------

Пассажиры Заказчика  (список   прилагается)   застрахованы   и

ознакомлены с техникой безопасности.

Аэродромы и   посадочные   площадки   подготовлены    согласно

требованиям    нормативных   правовых   документов,   регулирующих

деятельность гражданской авиации.

Опасные грузы  по характеру упаковки соответствуют требованиям

технических инструкций по безопасной перевозке опасных  грузов  по

воздуху.

Представитель Заказчика ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

"__" ___________ 199_ г.

Маршрут согласован. Загрузка соответствует

М.П.                   заявке. Решение на выполнение полета принял

___________________________________________

(Ф.И.О., КВС, подпись)

"__" _____________ 199_ г.

(Оборотная сторона заявки на полет)

АКТ - ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕТ

ОТ "__" ___________ 199_ Г. N ______

Заявка     выполнена   "__"   _______________   199__  г.   на

вертолете (самолете) ________________ N _____

(тип)

Время вылета ____ ч. ____ мин.

----T-------T----------------------------------------------------T------¬

¦ N ¦Вид    ¦               Выполненные объемы работ             ¦Приме-¦

¦п/п¦авиа-  +---T----T----T--------------------------------T-----+чания.¦

¦   ¦работ  ¦гр-¦па- ¦об- ¦  эксплуатационные расстояния   ¦налет¦Причи-¦

¦   ¦       ¦уз,¦сс.,¦щий +---------T---------T------------+часов¦ны не-¦

¦   ¦       ¦т  ¦чел.¦тон-¦I группа ¦II группа¦вн. подвеска¦     ¦выпол-¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦наж,+--T------+--T------+-----T------+     ¦нения ¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦т   ¦км¦посад.¦км¦посад.¦ км  ¦посад.¦     ¦заявки¦

+---+-------+---+----+----+--+------+--+------+-----+------+-----+------+

¦1. ¦Транс- ¦   ¦    ¦    ¦  ¦      ¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦

¦   ¦порт-  ¦   ¦    ¦    ¦  ¦      ¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦

¦   ¦но -   ¦   ¦    ¦    ¦  ¦      ¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦

¦   ¦связные¦   ¦    ¦    ¦  ¦      ¦  ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦

+---+-------+---+----+----+--+------+--+------+-----+------+-----+-------

¦   ¦        К оплате¦тонн¦всего, км¦всего, км¦  всего, км ¦     ¦

¦   ¦       Заказчику+----+---------+---------+------------+     ¦

¦   ¦                ¦    ¦         ¦         ¦            ¦     ¦

+---+-------T---T----+----+---------+---------+------------+-----+

¦2. ¦Специ- ¦   ¦    ¦    ¦К оплате ¦Налет часов по группам¦итого¦

¦   ¦альные ¦   ¦    ¦    ¦Заказчику+----T-----T------T----+ по  ¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦         ¦ I  ¦ II  ¦ III  ¦ IV ¦спец.¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦         ¦    ¦     ¦      ¦    ¦раб.,¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦         ¦    ¦     ¦      ¦    ¦  ч  ¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦         +----+-----+------+----+-----+

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦         ¦    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦

+---+-------+---+----+----+---------+----+-----+------+----+-----+

¦   ¦Итого  ¦   ¦    ¦    ¦                                ¦Все- ¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦                                ¦го, ч¦

+---+-------+---+----+----+                                +-----+

¦3. ¦Транс- ¦   ¦    ¦    ¦Представитель                   ¦     ¦

¦   ¦портные¦   ¦    ¦    ¦Заказчика                       ¦     ¦

¦   ¦       ¦   ¦    ¦    ¦                                ¦     ¦

L---+-------+---+----+-----              (подпись, Ф.И.О.) L------

М.П.

Командир (пилот) воздушного судна ________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Форма N 2

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ЛЕТЧИКА - НАБЛЮДАТЕЛЯ

Очередной N пожара _________

Очередной N донесения ______

КПО ________________________

Центральная база авиационной охраны лесов "__" _______ 199_ г.

к заявке на полет N ____

_________________ Самолет (вертолет) ________________ N ____ Ком-р

(авиационное                             (тип)

отделение)

самолета ________________________

Летчик - наблюдатель __________________

-----------------------------------------------------------------T

¦               Предварительный расчет полета                    ¦

+-------T---T----T--T------T---T-------T------T-------T----------+

¦маршрут¦МПУ¦ УС ¦МК¦ V пр.¦ W ¦расст.,¦время ¦ Нрел. ¦ Нбез пр. ¦

¦       ¦   ¦    ¦  ¦      ¦   ¦  км   ¦полета¦       ¦          ¦

+-------+---+----+--+------+---+-------+------+-------+----------+

¦       ¦   ¦    ¦  ¦      ¦   ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

+-------+---+----+--+------+---+-------+------+-------+----------+

¦       ¦   ¦    ¦  ¦      ¦   ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

+-------+---+----+--+------+---+-------+------+-------+----------+

¦       ¦   ¦    ¦  ¦      ¦   ¦       ¦      ¦       ¦          ¦

L-------+---+----+--+------+---+-------+------+-------+----------+

T----------------------------------------T----------------------¬

¦    Необходимый запас ГСМ с учетом      ¦     План работы      ¦

¦навигационного запаса на __ час. __ мин.¦                      ¦

¦                                        ¦                      ¦

¦    Нрас. ____ м б ____ V ____ км/ч     ¦                      ¦

+------T-----------T------T--T---T---T---+----------------------+

¦Пункты¦  Солнце   ¦Темп. ¦P ¦Нм ¦ б ¦ V ¦                      ¦

¦      +------T----+      ¦  ¦   ¦   ¦   ¦                      ¦

¦      ¦восх. ¦зах.¦      ¦  ¦   ¦   ¦   ¦                      ¦

+------+------+----+------+--+---+---+---+                      ¦

¦      ¦      ¦    ¦      ¦  ¦   ¦   ¦   ¦                      ¦

+------+------+----+------+--+---+---+---+                      ¦

¦      ¦      ¦    ¦      ¦  ¦   ¦   ¦   ¦                      ¦

+------+------+----+------+--+---+---+---+                      ¦

¦Рмин. прив. по маршруту _____ мм рт. ст.¦                      ¦

¦Предполетную подготовку проверил:       ¦                      ¦

¦"__" _________ 199_ г. Подпись ________ ¦                      ¦

+----------------------------------------+-----------------------

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА

------T-----------T--T-T-----T--T-------T----T-T----T-------T---------T

¦марш-¦   время   ¦МК¦H¦V пр.¦УС¦расст.,¦вре-¦W¦ а) ¦  РНТ  ¦время пе-¦

¦рут  +-----T-----+  ¦ ¦     ¦  ¦  км   ¦мя  ¦ ¦    ¦(место)¦ленгации ¦

¦     ¦расч.¦факт.¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦по- ¦ +----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦лета¦ ¦ б) ¦лесхоз ¦лесниче- ¦

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦    ¦ ¦ N  ¦       ¦ство     ¦

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦    ¦ ¦пож.¦       ¦         ¦

+-----+-----+-----+--+-+-----+--+-------+----+-+----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦    ¦ ¦    ¦       ¦         ¦

+-----+-----+-----+--+-+-----+--+-------+----+-+----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦    ¦ ¦    ¦       ¦         ¦

+-----+-----+-----+--+-+-----+--+-------+----+-+----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦       ¦    ¦ ¦    ¦       ¦         ¦

L-----+-----+-----+--+-+-----+--+-------+----+-+----+-------+---------+

T-------T--------T---------T--------T--------T------------------¬

¦  МК   ¦  КУР   ¦   МПР   ¦  МПС   ¦   МС   ¦    для заметок   ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------T---------+

¦   N   ¦ район  ¦ состав, ¦ площ., ¦катего- ¦состоян.¦характе- ¦

¦ квар. ¦        ¦полнота, ¦   га   ¦рия при-¦ пожара ¦ристика  ¦

¦       ¦        ¦ возраст ¦        ¦чин     ¦        ¦принятых ¦

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦мер      ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦         ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦         ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦         ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+----------

(Оборотная сторона бортового журнала)

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА

------T-----------T--T-T-----T--T------T----T-T----T-------T---------T

¦марш-¦   время   ¦МК¦H¦V пр.¦УС¦расст.¦вре-¦W¦ а) ¦  РНТ  ¦время пе-¦

¦ рут +-----T-----+  ¦ ¦     ¦  ¦  км  ¦мя  ¦ ¦    ¦(место)¦ленгации ¦

¦     ¦расч.¦факт.¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦по- ¦ +----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦лета¦ ¦ б) ¦лесхоз ¦лесниче- ¦

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦    ¦ ¦ N  ¦       ¦ство     ¦

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦    ¦ ¦пож.¦       ¦         ¦

+-----+-----+-----+--+-+-----+--+------+----+-+----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦    ¦ ¦    ¦       ¦         ¦

+-----+-----+-----+--+-+-----+--+------+----+-+----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦    ¦ ¦    ¦       ¦         ¦

+-----+-----+-----+--+-+-----+--+------+----+-+----+-------+---------+

¦     ¦     ¦     ¦  ¦ ¦     ¦  ¦      ¦    ¦ ¦    ¦       ¦         ¦

L-----+-----+-----+--+-+-----+--+------+----+-+----+-------+---------+

T-------T--------T---------T--------T--------T-------------------¬

¦  МК   ¦   КУР  ¦   МПР   ¦  МПС   ¦   МС   ¦    для заметок    ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------T----------+

¦   N   ¦  район ¦ состав, ¦ площ., ¦кате-   ¦состоя- ¦характе-  ¦

¦ квар. ¦        ¦полнота, ¦   га   ¦гория   ¦ние по- ¦ристика   ¦

¦       ¦        ¦ возраст ¦        ¦причин  ¦жара    ¦принятых  ¦

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦мер       ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+----------+

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+----------+

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+----------+

¦       ¦        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

+-------+--------+---------+--------+--------+--------+-----------

Фактическое время полета __ час. __ мин.

Летчик - наблюдатель ___________________

Оценка и основные недостатки работы летнаба в полете _____________

Командир авиазвена _____________________________

АКТ

О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО АВИАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЗА __________________ МЕСЯЦ 20__ Г.

"__" __________ 20_ г. Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель

Авиации __________________________________________________________

с одной стороны и представитель Заказчика ________________________

____________________________ с другой стороны, составили настоящий

акт о том, что самолет, вертолет, ________________________________

N ________________________________,  арендованный в соответствии с

договором N _____ от "__" ___________ 20__ г.

_________________________________________________________________.

(наименование организации Заказчика)

с _______ на _______ следующее количество часов.

----T-----------------T-------T---------T-----------T------------¬

¦ N ¦ Дата выполнения ¦ Номер ¦  Налет  ¦  Маршрут  ¦ Примечание ¦

¦п/п¦     полета      ¦заявки +----T----+  (район   ¦            ¦

¦   ¦                 ¦       ¦час.¦мин.¦  полетов) ¦            ¦

+---+-----------------+-------+----+----+-----------+------------+

¦   ¦                 ¦       ¦    ¦    ¦           ¦            ¦

+---+-----------------+-------+----+----+-----------+------------+

¦   ¦                 ¦       ¦    ¦    ¦           ¦            ¦

+---+-----------------+-------+----+----+-----------+------------+

¦   ¦                 ¦       ¦    ¦    ¦           ¦            ¦

L---+-----------------+-------+----+----+-----------+-------------

(Оборотная сторона бланка акта)

----T-----------------T-------T---------T-----------T------------¬

¦ N ¦ Дата выполнения ¦ Номер ¦  Налет  ¦  Маршрут  ¦ Примечание ¦

¦п/п¦     полета      ¦заявки +----T----+  (район   ¦            ¦

¦   ¦                 ¦       ¦час.¦мин.¦ полетов)  ¦            ¦

+---+-----------------+-------+----+----+-----------+------------+

¦   ¦                 ¦       ¦    ¦    ¦           ¦            ¦

+---+-----------------+-------+----+----+-----------+------------+

¦   ¦                 ¦       ¦    ¦    ¦           ¦            ¦

+---+-----------------+-------+----+----+-----------+------------+

¦   ¦                 ¦       ¦    ¦    ¦           ¦            ¦

L---+-----------------+-------+----+----+-----------+-------------

Итого ______________________ летных часов _____________ мин.

(подпись)

В том числе по группам районов:

----T----------------T---------------T-------T-----------T-------¬

¦ N ¦ Группа районов ¦ Тип самолета, ¦ Налет ¦ Тариф за  ¦ Сумма ¦

¦п/п¦                ¦   вертолета   ¦ часов ¦ 1 летный  ¦       ¦

¦   ¦                ¦               ¦       ¦ час, руб. ¦       ¦

+---+----------------+---------------+-------+-----------+-------+

¦   ¦                ¦               ¦       ¦           ¦       ¦

+---+----------------+---------------+-------+-----------+-------+

¦   ¦                ¦               ¦       ¦           ¦       ¦

+---+----------------+---------------+-------+-----------+-------+

¦   ¦                ¦               ¦       ¦           ¦       ¦

L---+----------------+---------------+-------+-----------+--------

Всего:

Стоимость выполненных работ составляет _______________________

__________________________________________________________________

(всего прописью)

Для нужд Авиации арендованный самолет (вертолет) использовался

_____________________________ самолето - суток.

Для нужд Заказчика и исчисления  гарантийного  налета  самолет

(вертолет) использовался _________________ самолето - суток.

Представитель Авиации             Представитель Заказчика

"__" _________ 20__ г.            "__" ___________ 20__ г.

Форма N 4, 5

Штамп предприятия Заказчика

(адрес, номер телефона)

К заявке на полет

от "__" __________ 199_ г.

СПИСОК ПАССАЖИРОВ ЗАКАЗЧИКА

ПРИ ПОЛЕТЕ ________________________________

(маршрут, район авиаработ)

----T------------------------T---------T------------T------------¬

¦ N ¦ Фамилия, имя, отчество ¦Должность¦Документ,   ¦ С техникой ¦

¦п/п¦ (заполняется полностью)¦         ¦удостоверяю-¦безопасности¦

¦   ¦                        ¦         ¦щий личность¦ ознакомлен ¦

¦   ¦                        ¦         ¦            ¦  (подпись) ¦

+---+------------------------+---------+------------+------------+

¦   ¦                        ¦         ¦            ¦            ¦

+---+------------------------+---------+------------+------------+

¦   ¦                        ¦         ¦            ¦            ¦

+---+------------------------+---------+------------+------------+

¦   ¦                        ¦         ¦            ¦            ¦

L---+------------------------+---------+------------+-------------

Пассажиры в количестве ____ чел.    Соответствие списка пассажиров

застрахованы и ознакомлены          и соблюдение режимных норм

с техникой безопасности             проверил

______________________________      ______________________________

(должность, Ф.И.О., подпись         (должность, Ф.И.О., подпись

представителя Заказчика)            представителя Авиации)

(Оборотная сторона бланка "Список пассажиров")

СПРАВКА

О БАГАЖЕ И ГРУЗЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ

ВНУТРИ ФЮЗЕЛЯЖА, НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ

(нужное подчеркнуть)

----T-------------------T--------T-------------------T----T------¬

¦ N ¦Наименование груза,¦  Вид   ¦ Маршрут перевозки ¦К-во¦Масса,¦

¦п/п¦вид багажа (габа-  ¦упаковки+---------T---------+мест¦  кг  ¦

¦   ¦риты, особые       ¦        ¦из пункта¦до пункта¦    ¦      ¦

¦   ¦свойства)          ¦        ¦         ¦         ¦    ¦      ¦

+---+-------------------+--------+---------+---------+----+------+

¦   ¦                   ¦        ¦         ¦         ¦    ¦      ¦

+---+-------------------+--------+---------+---------+----+------+

¦   ¦                   ¦        ¦         ¦         ¦    ¦      ¦

+---+-------------------+--------+---------+---------+----+------+

¦   ¦                   ¦        ¦         ¦         ¦    ¦      ¦

L---+-------------------+--------+---------+---------+----+-------

Багаж и груз к досмотру           Осмотр упаковки, контрольное

представил                        взвешивание багажа и груза

проводил <*>

___________________________       ____________________________

(должность, Ф.И.О., подпись       (должность, Ф.И.О., подпись

представителя Заказчика)          представителя Авиации)

Представитель Заказчика

____________________________

(подпись)

М.П. (Заказчика)                 "__" ______________ 199__ г.

--------------------------------

<*> На  аэродромах  или посадочных площадках,  где отсутствуют

средства  весоизмерения,  багаж  и  груз  могут  быть  приняты   к

воздушной перевозке за массой (весом) объявленной Заказчиком,  под

его  ответственность.  Контрольное  взвешивание  производится  при

вылете из аэропорта.

________________________  ________________

(наименование подразделения)

Поднявший вымпел обязан СРОЧНО передать

настоящее донесение работнику лесной охраны

ДОНЕСЕНИЕ О ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ N _____

НЕМЕДЛЕННО примите меры к тушению пожара в __________ квартале

____________ лесничества _________________________________ лесхоза

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Пожар обнаружен, осмотрен "__" _________ 20_ г. в __ час. __ мин.

(подчеркнуть)

Вид пожара: низовой, верховой, подземный. Горит __________________

(подчеркнуть)                (состав и возраст

__________________________________________________________________

или категория площадей)

Полнота ___________ Площадь пожара _________ га.

Интенсивность: слабый, средний, сильный.

(подчеркнуть)

Потребно рабочих для тушения _______________ человек.

Предупреждаю, что должностные лица,  не принявшие  немедленные

меры  к  ликвидации пожара или отказавшиеся выделить рабочую силу,

привлекаются к уголовной ответственности.

Донесение сброшено в _______________________ в ____ час. ____ мин.

СХЕМА МЕСТА ПОЖАРА

Север

^

¦

¦

¦

Юг                   Летчик - наблюдатель ____________________

Форма N 7

________________________ база          _____________ авиаотделение

авиационной охраны лесов

ПРЕДПИСАНИЕ

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ! ___________________________________________

(пуск пала, сжигание порубочных остатков,

__________________________________________________________________

разведение костров и т.д.)

__________________________________________________________________

в _____ квартале __________ лесничества __________________ лесхоза

__________________________________________________________________

Нарушение  Правил пожарной  безопасности  в  лесах  Российской

Федерации  обнаружено "__" __________ 199__ г. в ___ час. __ мин.,

люди на месте нарушения _________________________________________.

(есть, нет)

Для ликвидации нарушения дополнительно требуется рабочих _________

__________________________________________, не требуется.

(подчеркнуть)

Предписание сброшено в _____________________ в ____ час. ____ мин.

Копия предписания сброшена в _______________ в ____ час. ____ мин.

ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что   если   нарушение   не   будет   немедленно

ликвидировано,   на  виновных  будет  наложен  денежный  штраф  на

основании   Постановления   Совета   Министров   -   Правительства

Российской  Федерации  от  09.09.93  за  N 886.  В случае,  если в

результате  нарушения  возникнет  лесной  пожар,  виновные   будут

привлечены к уголовной ответственности.

СХЕМА МЕСТА НАРУШЕНИЯ

Север

^

¦

¦

¦

Юг                        Летчик - наблюдатель _______________

Форма N 8

________________________ база   ____________________ авиаотделение

авиационной охраны лесов        код _________________

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N _____

Старший группы ___________________________________________________

(должность, Ф.И.О., табельный номер)

Состав группы ____________________________________________________

(должность, Ф.И.О., табельный номер)

__________________________________________________________________

I. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ:

1. Тушение лесного пожара N __ квартал N __ лесничество __________

лесхоз __________________________________________________________.

(ликвидировать, локализовать, проложить

минполосу - нужное подчеркнуть)

2. Прекращение нарушений ППБ.

3. Другие виды работ _____________________________________________

_________________________________________________________________.

4. Тренировочные: прыжок, спуск.

II. СПОСОБ ДОСТАВКИ: (нужное подчеркнуть).

1. Транспортом: наземным, водным.

2. Вертолетом: СУ-Р, с посадкой.

3. Самолетом с парашютом: лес, площадка.

III. УДАЛЕННОСТЬ ПОЖАРА ОТ МЕСТА ВЫСАДКИ ________________ км.

IV.  ПЛОЩАДЬ ПОЖАРА НА ВРЕМЯ ВЫСАДКИ ____________________ га.

V.   СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ _______________________________.

СХЕМА ПОЖАРА

Летчик - наблюдатель

________________________

(подпись)

Задание получил

"__" ________ 199_ г.

___ час. ___ мин.

________________________

(подпись)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

VI. Приступили к тушению __ час. __ мин. на площади ___ га 199_ г.

VII. Пожар локализован   __ час. __ мин. на площади ___ га 199_ г.

VIII. Пожар потушен      __ час. __ мин. на площади ___ га 199_ г.

в т.ч. лесная ________________

IX. Пожар принят на окарауливание и дотушивание "__" _____ 199_ г.

___ час. ___ мин. на площади _________ га ________________________

(должность, Ф.И.О)

X. Использование технических средств:

------------------T----------------------------------------------¬

¦ Способ тушения  ¦               Средства тушения               ¦

+-------------T---+--------------------T---T---T----T------------+

¦ наименование¦код¦   наименование     ¦код¦вид¦к-во¦объем работы¦

+-------------+---+--------------------+---+---+----+------------+

¦Заливка водой¦31 ¦огнетушители        ¦03 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦мотопомпы           ¦04 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦мягкие емкости      ¦05 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦ВСУ                 ¦07 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦пожарные машины     ¦10 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦химические в-а      ¦12 ¦   ¦    ¦            ¦

+-------------+---+--------------------+---+---+----+------------+

¦Захлестывание¦32 ¦ручные орудия       ¦02 ¦   ¦    ¦            ¦

+-------------+---+--------------------+---+---+----+------------+

¦Забрасывание ¦33 ¦ручные орудия       ¦02 ¦   ¦    ¦            ¦

+-------------+---+--------------------+---+---+----+------------+

¦Прокладка    ¦34 ¦бензопилы           ¦05 ¦   ¦    ¦            ¦

¦минполос     ¦   ¦тракторные агрегаты ¦08 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦бульдозеры          ¦09 ¦   ¦    ¦            ¦

¦             ¦   ¦взрывчатые материалы¦12 ¦   ¦    ¦            ¦

+-------------+---+--------------------+---+---+----+------------+

¦Отжиг        ¦35 ¦ЗА, свечи и т.д.    ¦14 ¦   ¦    ¦            ¦

L-------------+---+--------------------+---+---+----+-------------

XI. Сведения о выполнении прочих видов работ _____________________

__________________________________________________________________

XII. Причины невыполнения задания в условленный срок _____________

__________________________________________________________________

_____________________             Старший группы _________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О выполнении задания _____________________________________________

(выполнено в срок, выполнено с опозданием,

__________________________________________________________________

не выполнено)

Группа убыла с пожара _____ час. _____ мин. ______________________

__________________________________________________________________

(на авиаотделение, на другой пожар)

"__" __________ 199__ г.     Летчик - наблюдатель ________________

Форма N 9

СПРАВКА

расходов _________________ авиаотделения _________________________

авиабазы по обнаружению и тушению лесного пожара _________________

________________ квартала N ______________________________________

(привязка пожара)

____________________ лесничества _________________________ лесхоза

I. ОПЛАТА ЛЕТНОГО ВРЕМЕНИ

-------------T------------T-----------------T--------------------¬

¦Тип самолета¦Летное время¦Стоимость летного¦ Стоимость летного  ¦

¦ (вертолет) ¦  в часах   ¦      часа       ¦      времени       ¦

+------------+------------+-----------------+--------------------+

+------------+------------+-----------------+--------------------+

¦      Итого:                                                    ¦

L-----------------------------------------------------------------

II. ОПЛАТА ПАРАШЮТИСТАМ И ДЕСАНТНИКАМ - ПОЖАРНЫМ

------T-----T-----T-------T-----T------T------T-------------------------¬

¦Наи- ¦Коли-¦Зарп-¦Кол-во ¦Зарп-¦Оплата¦Начис-¦     Командировочные     ¦

¦мено-¦чест-¦лата ¦ суток ¦лата ¦  за  ¦лено в+----------T----T----T----+

¦вание¦во   ¦за 1 ¦раб. на¦за   ¦прыжки¦разме-¦ за сутки ¦к-во¦ито-¦все-¦

¦долж-¦рабо-¦сут. ¦пожаре ¦время¦  и   ¦ре 37%+----T-----+су- ¦го  ¦го  ¦

¦ности¦тни- ¦     ¦       ¦рабо-¦спуски¦      ¦су- ¦квар-¦ток ¦ко- ¦рас-¦

¦     ¦ков  ¦     ¦       ¦ты на¦      ¦      ¦точ-¦тир- ¦    ¦ман-¦хо- ¦

¦     ¦     ¦     ¦       ¦пожа-¦      ¦      ¦ные ¦ные  ¦    ¦дир.¦дов ¦

¦     ¦     ¦     ¦       ¦ре   ¦      ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦

+-----+-----+-----+-------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+

¦     ¦     ¦     ¦       ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦

+-----+-----+-----+-------+-----+------+------+----+-----+----+----+----+

¦Итого:                                                                 ¦

L------------------------------------------------------------------------

III. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА

-------------T-------------------T-----------------T-------------------¬

¦Наименование¦Количество израсхо-¦Стоимость единицы¦Стоимость израсхо- ¦

¦  материала ¦дованного материала¦   материала     ¦дованных материалов¦

+------------+-------------------+-----------------+-------------------+

+------------+-------------------+-----------------+-------------------+

¦      Итого:                                                          ¦

L-----------------------------------------------------------------------

Общая сумма расходов по обнаружению и тушению пожара _________

__________________________________________________________________

(сумма прописью)

_______________________________ руб. _______________ коп.

Начальник авиаотделения _________________

(подпись)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБНАРУЖЕННЫХ ПОЖАРОВ

----T-T---------------T-----T-------T---------T---------T----------------T

¦ N ¦Ч¦Местонахождение¦Время¦ Вид   ¦ Площадь ¦Сброшено ¦ Доставлено на  ¦

¦п/п¦и¦    пожаров    ¦осмо-¦пожара,¦при обна-¦донесений¦пожар по воздуху¦

¦   ¦с+----T----T-----+тра, ¦харак- ¦ружении, ¦схем по- ¦                ¦

¦   ¦л¦лес-¦лес-¦N    ¦(об- ¦терис- ¦осмотре, ¦жара     ¦                ¦

¦   ¦о¦хоз ¦ни- ¦квар-¦нару-¦тика   ¦   га    ¦         ¦                ¦

¦   ¦ ¦    ¦чес-¦талов¦же-  ¦места  +----T----+---T-----+----T------T----+

¦   ¦ ¦    ¦тво ¦пожа-¦ния) ¦пожара,¦лес-¦не- ¦ N ¦место¦ра- ¦лесной¦гру-¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦роту-¦     ¦состо- ¦ная ¦лес-¦п/п¦сбра-¦бот-¦охраны¦зов,¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦шения¦     ¦яние   ¦    ¦ная ¦   ¦сыва-¦ни- ¦и     ¦т   ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦пожа-  ¦    ¦    ¦   ¦ния  ¦ков ¦прив- ¦    ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦ра при ¦    ¦    ¦   ¦     ¦ПДПС¦лечен-¦    ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦повтор-¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦ных   ¦    ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦ных об-¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦рабоч.¦    ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦летах  ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦

+---+-+----+----+-----+-----+-------+----+----+---+-----+----+------+----+

¦ 1 ¦2¦  3 ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦ 8  ¦ 9  ¦10 ¦  11 ¦ 12 ¦  13  ¦ 14 ¦

+---+-+----+----+-----+-----+-------+----+----+---+-----+----+------+----+

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦

¦   ¦ ¦    ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦

L---+-+----+----+-----+-----+-------+----+----+---+-----+----+------+----+

T---------------------T---------------T-------------T------------¬

¦      Вывезено       ¦   Работает    ¦Наличие и ко-¦Отметка     ¦

¦      с пожара       ¦      на       ¦личество ра- ¦о направле- ¦

¦                     ¦    пожаре     ¦ботающих тех-¦нии лесхозу ¦

+--------T-------T----+------T--------+нических сре-¦протокола   ¦

¦работни-¦лесной ¦гру-¦ раб. ¦  лес-  ¦дств, допол- ¦о лесном    ¦

¦ков ПДПС¦охраны ¦зов,¦ ПДПС ¦  ной   ¦нительные ме-¦пожаре      ¦

¦        ¦и прив-¦т   ¦      ¦ охра-  ¦ры, принимае-¦            ¦

¦        ¦лечен- ¦    ¦      ¦  ны и  ¦мые для туше-¦            ¦

¦        ¦ных    ¦    ¦      ¦ прив-  ¦ния пожаров  ¦            ¦

¦        ¦рабочих¦    ¦      ¦ лечен- ¦             ¦            ¦

¦        ¦       ¦    ¦      ¦  ных   ¦             ¦            ¦

¦        ¦       ¦    ¦      ¦ рабочих¦             ¦            ¦

+--------+-------+----+------+--------+-------------+------------+

¦   15   ¦  16   ¦  17¦  18  ¦   19   ¦     20      ¦     21     ¦

+--------+-------+----+------+--------+-------------+------------+

¦        ¦       ¦    ¦      ¦        ¦             ¦            ¦

¦        ¦       ¦    ¦      ¦        ¦             ¦            ¦

¦        ¦       ¦    ¦      ¦        ¦             ¦            ¦

+--------+-------+----+------+--------+-------------+-------------

Форма N 11

ВЕДОМОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

возникших за ________________ на территории ______________________

(месяц или год)                  (название лесхоза

__________________________________________________________________

или др. ведомства)

обслуживаемой _________ авиаотделением __________ базы авиационной

охраны лесов

-----T-------------------T-----T-----T-------T---T-------T-------T

¦ N  ¦  Местонахождение  ¦Дата ¦Пло- ¦Причина¦Вид¦Кем    ¦Дата   ¦

¦п/п ¦      пожара       ¦воз- ¦щадь ¦возник-¦по-¦обнару-¦ликви- ¦

¦    +-----T-----T-------+ник- ¦обна-¦новения¦жа-¦жен    ¦дации  ¦

¦    ¦наз- ¦номе-¦район  ¦нове-¦руже-¦пожара ¦ра ¦пожар  ¦пожара ¦

¦    ¦ва-  ¦ра   ¦приме- ¦ния  ¦ния  ¦       ¦   ¦       ¦       ¦

¦    ¦ния  ¦квар-¦нения  ¦пожа-¦пожа-¦       ¦   ¦       ¦       ¦

¦    ¦лес- ¦талов¦сил и  ¦ра   ¦ра   ¦       ¦   ¦       ¦       ¦

¦    ¦ни-  ¦     ¦средств¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦       ¦

¦    ¦честв¦     ¦пожаро-¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦       ¦

¦    ¦     ¦     ¦тушения¦     ¦     ¦       ¦   ¦       ¦       ¦

+----+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---+-------+-------+

¦ 1  ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦ 8 ¦   9   ¦  10   ¦

L----+-----+-----+-------+-----+-----+-------+---+-------+-------+

Итого:  X      X      X     X      X     X     X       X

T---------------------------------------T-------------T----------¬

¦  Площади пожаров в га ликвидированных ¦Общая стои-  ¦Общий     ¦

+---------T---------T---------T---------+мость работ  ¦ущерб от  ¦

¦самосто- ¦совместно¦совместно¦ прочими ¦бот по туше- ¦лесного   ¦

¦ятельно  ¦работни- ¦работни- ¦наземными¦нию лесного  ¦пожара,   ¦

¦работни- ¦ками ави-¦ками ави-¦ силами  ¦пожара,      ¦тыс. руб. ¦

¦ками     ¦абазы и  ¦абазы на-¦         ¦тыс. руб.    ¦          ¦

¦авиабазы ¦наземной ¦земной   ¦         ¦             ¦          ¦

¦         ¦лесной   ¦лесной   ¦         ¦             ¦          ¦

¦         ¦охраны   ¦охраны и ¦         ¦             ¦          ¦

¦         ¦         ¦привлече-¦         ¦             ¦          ¦

¦         ¦         ¦нным на- ¦         ¦             ¦          ¦

¦         ¦         ¦селением ¦         ¦             ¦          ¦

+----T----+----T----+----T----+----T----+             ¦          ¦

¦лес-¦не- ¦лес-¦не- ¦лес-¦не- ¦лес-¦не- ¦             ¦          ¦

¦ная ¦лес-¦ная ¦лес-¦ная ¦лес-¦ная ¦лес-¦             ¦          ¦

¦    ¦ная ¦    ¦ная ¦    ¦ная ¦    ¦ная ¦             ¦          ¦

+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------+----------+

¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦      19     ¦    20    ¦

+----+----+----+----+----+----+----+----+-------------+-----------

Возникло лесных пожаров всего: ___________________________________

Площадь ликвидации: лесная ___________ га, нелесная __________ га.

В т.ч. в районах авиаохраны ______________________________________

Площадь ликвидации: лесная ___________ га, нелесная __________ га.

Обнаружено авиабазой пожаров: ____________________________________

Площадь ликвидации: лесная ___________ га, нелесная __________ га.

М.П.  Директор лесхоза              М.П.  Начальник авиаотделения

______________________              _____________________________

"__" _________ 19__ г.              "__" ____________ 19__ г.

Форма N 12

___________________ база

авиационной охраны лесов

КАРТОЧКА

УЧЕТА РАБОТЫ __________ АВИАОТДЕЛЕНИЯ

ЗА ____________ 19__ ГОДА

(месяц)

Средний КПО

------------------T--T---T--T--T--T---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T

¦                 ¦1 ¦ 2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦ 6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦

+-----------------+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦1. Класс пожарной¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦опасности        ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+--------------T--+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦2. Налет в ча-¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦сах по типам  +--+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦самолетов и   ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦вертолетов    +--+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦              ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+--------------+--+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦3. Обнаружение   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦пожаров          ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦4. Действующие   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦пожары           ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦5. Количество дос-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦тавленных людей  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦на пожары        ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦6.               ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

L-----------------+--+---+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

T-----------------T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬

¦                 ¦16¦17¦18¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦

+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦1. Класс пожарной¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦опасности        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+--------------T--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦2. Налет в ча-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦сах по типам  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦самолетов и   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦вертолетов    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦              ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦3. Обнаружение   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦пожаров          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦4. Действующие   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦пожары           ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦5. Количество ос-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦тавленных людей  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦на пожары        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦6.               ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

---------------T------------------T-----T------------------T-----¬

¦  Назначение  ¦  Налет в месяц   ¦Итого¦Нарастающим итогом¦Итого¦

¦   полетов    +----T----T----T---+     +----T----T----T---+     ¦

¦              ¦Ан-2¦Ми-2¦Ми-8¦   ¦     ¦Ан-2¦Ми-2¦Ми-8¦   ¦     ¦

+--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--T--+

¦1. Авиалесоох-¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

¦   ранные     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

+--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--+--+

¦2. Прочие про-¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

¦   изводствен-¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

¦   ные        ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

+--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--+--+

¦3. Служебные  ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

+--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--+--+

¦4.            ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

+--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--+--+

¦5. Общий налет¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

+--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--+--+

¦Фамилия И.О.  ¦             Личный налет по типам               ¦

+--------------+----T----T----T---T-----T----T----T----T---T--T--+

¦              ¦    ¦    ¦    ¦   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦  ¦  ¦

L--------------+----+----+----+---+-----+----+----+----+---+--+---

----------T----------T----------T----------T----------T----------¬

¦Сведения ¦Переходя- ¦Обнаружено¦Ликвиди-  ¦Переходя- ¦Обнаружено¦

¦о пожарах¦щие       ¦          ¦ровано в  ¦щие на    ¦ в прочих ¦

¦         ¦с прошлого¦          ¦течении   ¦следующий ¦  лесах   ¦

¦         ¦месяца    ¦          ¦месяца    ¦месяц     ¦          ¦

¦         +--T-------+--T-------+--T-------+--T-------+--T-------+

¦         ¦к ¦площадь¦к ¦площадь¦к ¦площадь¦к ¦площадь¦к ¦площадь¦

¦         ¦о +---T---+о +---T---+о +---T---+о +---T---+о +---T---+

¦         ¦л ¦ л ¦ н ¦л ¦ л ¦ н ¦л ¦ л ¦ н ¦л ¦ л ¦ н ¦л ¦ л ¦ н ¦

¦         ¦и ¦ е ¦ е ¦и ¦ е ¦ е ¦и ¦ е ¦ е ¦и ¦ е ¦ е ¦и ¦ е ¦ е ¦

¦         ¦ч ¦ с ¦ л ¦ч ¦ с ¦ л ¦ч ¦ с ¦ л ¦ч ¦ с ¦ л ¦ч ¦ с ¦ л ¦

¦         ¦е ¦ н ¦ е ¦е ¦ н ¦ е ¦е ¦ н ¦ е ¦е ¦ н ¦ е ¦е ¦ н ¦ е ¦

¦         ¦с ¦ а ¦ с ¦с ¦ а ¦ с ¦с ¦ а ¦ с ¦с ¦ а ¦ с ¦с ¦ а ¦ с ¦

¦         ¦т ¦ я ¦ н ¦т ¦ я ¦ н ¦т ¦ я ¦ н ¦т ¦ я ¦ н ¦т ¦ я ¦ н ¦

¦         ¦в ¦   ¦ а ¦в ¦   ¦ а ¦в ¦   ¦ а ¦в ¦   ¦ а ¦в ¦   ¦ а ¦

¦         ¦о ¦   ¦ я ¦о ¦   ¦ я ¦о ¦   ¦ я ¦о ¦   ¦ я ¦о ¦   ¦ я ¦

+---------+--+---+---+--+---+---+--+---+---+--+---+---+--+---+---+

¦Всего    ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦

L---------+--+---+---+--+---+---+--+---+---+--+---+---+--+---+----

"__" ____________ 19__ г.     Начальник авиаотделения ____________

Форма N 13

ДНЕВНИК ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОГОДЫ

__________________________ АВИАОТДЕЛЕНИЯ

----T------------T-----------------------------------------------T

¦ N ¦Наименование¦        ____________ месяц 199_ г.             ¦

¦п/п¦ элементов  ¦       ______________ метеостанция             ¦

¦   ¦            +--T---T--T--T--T---T--T---T--T--T--T--T--T--T--+

¦   ¦            ¦1 ¦ 2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦ 6 ¦7 ¦ 8 ¦9 ¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦

+---+------------+--+---+--+--+--+---+--+---+--+--+--+--+--+--+--+

¦1. ¦Количество  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦выпавших    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦осадков в   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦целых мм    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦2. ¦Температура ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦воздуха в   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦целых граду-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦сах (t°)    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦3. ¦Точка росы в¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦целых граду-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦сах (тау°)  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦4. ¦Разность    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦(t° - тау°) ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦5. ¦Комплексное ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦число за    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦день (t° -  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦- тау°) x t°¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦6. ¦Комплексный ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦показатель с¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦нарастающим ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦итогом      ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦7. ¦Класс пожар-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦ной опаснос-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦ти          ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦8. ¦Возникло по-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦жаров согла-¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦сно ф. 11   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦9. ¦Обнаружено  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦пожаров с   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦самолетов и ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦вертолетов  ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦согласно    ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦ф. 12       ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

L---+------------+--+---+--+--+--+---+--+---+--+--+--+--+--+--+--+

T---T------------T-----------------------------------------------¬

¦ N ¦Наименование¦        ____________ месяц 199_ г.             ¦

¦п/п¦ элементов  ¦       ______________ метеостанция             ¦

¦   ¦            +--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--+

¦   ¦            ¦16¦17¦18¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28¦29¦30¦31¦

+---+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+

¦1. ¦Количество  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦выпавших    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦осадков в   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦целых мм    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦2. ¦Температура ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦воздуха в   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦целых граду-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦сах (t°)    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦3. ¦Точка росы в¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦целых граду-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦сах (тау°)  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦4. ¦Разность    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦(t° - тау°) ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦5. ¦Комплексное ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦число за    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦день (t° -  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦- тау°) x t°¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦6. ¦Комплексный ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦показатель с¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦нарастающим ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦итогом      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦7. ¦Класс пожар-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦ной опаснос-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦ти          ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦8. ¦Возникло по-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦жаров согла-¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦сно ф. 11   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦9. ¦Обнаружено  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦пожаров с   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦самолетов и ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦вертолетов  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦согласно    ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

¦   ¦ф. 12       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

+---+------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---

--------------------------T-----------------------T----¬

¦                         ¦    Класс пожарной     ¦Ито-¦

¦                         ¦       опасности       ¦го  ¦

¦                         +---T----T-----T----T---+    ¦

¦                         ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V ¦    ¦

+-------------------------+---+----+-----+----+---+----+

¦Кол-во дней по классам   ¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦

¦пожарной опасности       ¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦

+-------------------------+---+----+-----+----+---+----+

¦Возникло пожаров согласно¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦

¦ф. 11                    ¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦

+-------------------------+---+----+-----+----+---+----+

¦Обнаружено пожаров       ¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦

¦с самолета согласно ф. 12¦   ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦

L-------------------------+---+----+-----+----+---+-----

Начальник авиаотделения ____________________________

(подпись)

Сведения заверяю

Начальник __________________ метеостанции ____________________

(название)                         (подпись)

М.П.

Форма N 14

ВЕДОМОСТЬ

УЧАСТКОВ С ПАТОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ЛЕСА

----T-----T------T-------T---------------T-------T-------T-------T

¦ N ¦Дата ¦Поряд-¦Лесхоз,¦ Таксационная  ¦Катего-¦Повреж-¦Харак- ¦

¦п/п¦обна-¦ковый ¦лесни- ¦характеристика ¦рия по-¦денная ¦тер по-¦

¦   ¦руже-¦номер ¦чество,+----T----T-----+врежде-¦порода ¦вреж-  ¦

¦   ¦ния  ¦уча-  ¦квартал¦сос-¦пол-¦воз- ¦ния    ¦       ¦дения  ¦

¦   ¦     ¦стка  ¦(при-  ¦тав ¦нота¦раст,¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦     ¦      ¦вязка) ¦    ¦    ¦груп-¦       ¦       ¦       ¦

¦   ¦     ¦      ¦       ¦    ¦    ¦па   ¦       ¦       ¦       ¦

+---+-----+------+-------+----+----+-----+-------+-------+-------+

¦ 1 ¦  2  ¦   3  ¦   4   ¦ 5  ¦  6 ¦  7  ¦   8   ¦   9   ¦   10  ¦

L---+-----+------+-------+----+----+-----+-------+-------+-------+

T---------T------------------------------------------------------¬

¦Площадь, ¦      Результаты наземного обследования очагов        ¦

¦   га    +---------T--------------T-----------------T-----------+

¦         ¦  дата   ¦  абсолютная  ¦  относительная  ¦  степень  ¦

¦         ¦         ¦ заселенность ¦  заселенность   ¦повреждения¦

+---------+---------+--------------+-----------------+-----------+

¦   11    ¦   12    ¦      13      ¦       14        ¦     15    ¦

+---------+---------+--------------+-----------------+------------

Форма N 15

КАРТОЧКА УЧЕТА

ХВОЕ- И ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПРИ НАЗЕМНОМ

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

Лесхоз ______________________ Лесничество ________________________

-----T------T------------T---------------------------------------T

¦Дата¦Квар- ¦   Номера   ¦          Модельное дерево             ¦

¦    ¦ тал, ¦ модельных  +--------T---------T----------T---------+

¦    ¦выдел ¦деревьев или¦ порода ¦ высота, ¦ радиус   ¦ размер  ¦

¦    ¦      ¦ площадок в ¦        ¦ диаметр ¦ проекции ¦ учетной ¦

¦    ¦      ¦ подстилке  ¦        ¦         ¦  кроны   ¦ площади ¦

+----+------+------------+--------+---------+----------+---------+

¦ 1  ¦  2   ¦     3      ¦   4    ¦    5    ¦    6     ¦    7    ¦

+----+------+------------+--------+---------+----------+---------+

¦    ¦      ¦            ¦        ¦         ¦          ¦         ¦

¦    ¦      ¦            ¦        ¦         ¦          ¦         ¦

¦    ¦      ¦            ¦        ¦         ¦          ¦         ¦

L----+------+------------+--------+---------+----------+---------+

T------------------------------------------------T---------------¬

¦             Количество вредителя               ¦    Внешнее    ¦

+---------T-------T------T-----------------------+   описание    ¦

¦куколки, ¦бабочки¦ яйца ¦      гусеницы         ¦   вредителя   ¦

¦ коконы  ¦       ¦      +-----------T-----------+               ¦

¦         ¦       ¦      ¦  младших  ¦  старших  ¦               ¦

¦         ¦       ¦      ¦ возрастов ¦ возрастов ¦               ¦

+---------+-------+------+-----------+-----------+---------------+

¦    8    ¦   9   ¦  10  ¦    11     ¦    12     ¦       13      ¦

+---------+-------+------+-----------+-----------+---------------+

¦         ¦       ¦      ¦           ¦           ¦               ¦

¦         ¦       ¦      ¦           ¦           ¦               ¦

¦         ¦       ¦      ¦           ¦           ¦               ¦

+---------+-------+------+-----------+-----------+----------------

Форма N 16

___________________ база

авиационной охраны лесов

______________________ авиаотделение

ЛИСТОК

ВОЗДУШНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

______________ лесхоз, ______________ лесничество, квартал N _____

привязка

Дата обнаружения "__" _______________ 19__ г.

Площадь поврежденного участка ____________ га

Видимые признаки повреждения _____________________________________

__________________________________________________________________

Таксационная характеристика ______________________________________

(состав, полнота, класс возраста)

Поврежденная порода ____________ Характер повреждения ____________

(единичный,

__________________________________________________________________

групповой, куртинный, сплошной)

СХЕМА МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ

С

^

¦

¦

¦

¦

Ю                           Летчик - наблюдатель _____________

Форма N 17

КАРТОЧКА

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТАЛЬНОГО ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

лесхоз ________ лесничество ________ авиационное отделение _______

------T-----T---T---T-----T------T------T----T-----T-------------T

¦N    ¦N    ¦По-¦H, ¦D    ¦Протя-¦Класс ¦Вид ¦Фаза ¦Заселенность ¦

¦квар-¦мо-  ¦ро-¦ м ¦на   ¦жен-  ¦воз-  ¦вре-¦раз- ¦ на 1 дерево ¦

¦тала,¦дель-¦да ¦   ¦высо-¦ность ¦раста ¦ди- ¦вития¦  (1 кв. м   ¦

¦уро- ¦ного ¦   ¦   ¦те   ¦кроны,¦      ¦теля¦вре- ¦ подстилки)  ¦

¦чища ¦дере-¦   ¦   ¦гру- ¦м     ¦      ¦    ¦дите-¦             ¦

¦     ¦ва   ¦   ¦   ¦ди,  ¦      ¦      ¦    ¦ля   ¦             ¦

¦     ¦     ¦   ¦   ¦см   ¦      ¦      ¦    ¦     ¦             ¦

+-----+-----+---+---+-----+------+------+----+-----+-------------+

¦  1  ¦  2  ¦ 3 ¦ 4 ¦  5  ¦  6   ¦  7   ¦ 8  ¦  9  ¦     10      ¦

+-----+-----+---+---+-----+------+------+----+-----+-------------+

¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦             ¦

¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦             ¦

¦     ¦     ¦   ¦   ¦     ¦      ¦      ¦    ¦     ¦             ¦

L-----+-----+---+---+-----+------+------+----+-----+-------------+

T--------------T------T-------T--------------T-------T-----------¬

¦Масса куколок,¦N     ¦Соотно-¦Данные анализа¦ Время ¦ Вероятная ¦

¦  коконов, г  ¦мо-   ¦шение  ¦   куколок    ¦ учета ¦  степень  ¦

+------T-------+дель- ¦между  ¦  (коконов)   ¦(месяц,¦повреждения¦

¦средн.¦максим.¦ного  ¦самцами+-----T--------+число) ¦  крон в   ¦

¦      ¦       ¦дерева¦и сам- ¦здо- ¦больных ¦       ¦предстоящем¦

¦      ¦       ¦      ¦ками   ¦ров. ¦и пара- ¦       ¦   году    ¦

¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦зитиро- ¦       ¦           ¦

¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦ванных  ¦       ¦           ¦

+------+-------+------+-------+-----+--------+-------+-----------+

¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦   14  ¦ 15  ¦   16   ¦  17   ¦    18     ¦

+------+-------+------+-------+-----+--------+-------+-----------+

¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦        ¦       ¦           ¦

¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦        ¦       ¦           ¦

¦      ¦       ¦      ¦       ¦     ¦        ¦       ¦           ¦

L------+-------+------+-------+-----+--------+-------+------------

РЕЗУЛЬТАТЫ

НАЗЕМНОЙ ПРОВЕРКИ УЧАСТКОВ ЛЕСА С ПАТАЛОГИЧЕСКИМ

СОСТОЯНИЕМ (ПО ЛИСТКУ ВОЗДУШНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ)

1. Место проведения: _________________ лесхоз ____________________

________________ лесничество _________________ кварталы (привязка)

2. Время проверки _______________, число __________ месяц 199__ г.

3. Поврежденные лесные породы ____________________________________

4. Характер повреждения __________________________________________

5. Состояние древостоя ___________________________________________

--------T--------T-------T------T-----T------------T-------------¬

¦Поряд- ¦Краткая ¦Вид и  ¦Назва-¦Фаза ¦Абсолютная  ¦Относительная¦

¦ковый  ¦таксаци-¦степень¦ние   ¦раз- ¦заселенность¦заселенность ¦

¦номер  ¦онная   ¦повреж-¦вреди-¦вития¦  на одно   ¦             ¦

¦марш-  ¦характе-¦дения  ¦теля  ¦вре- ¦   дерево   ¦             ¦

¦рутно- ¦ристика ¦       ¦      ¦дите-¦            ¦             ¦

¦го хода¦повреж- ¦       ¦      ¦ля   ¦            ¦             ¦

¦       ¦денных  ¦       ¦      ¦     ¦            ¦             ¦

¦       ¦древос- ¦       ¦      ¦     ¦            ¦             ¦

¦       ¦тоев    ¦       ¦      ¦     ¦            ¦             ¦

+-------+--------+-------+------+-----+------------+-------------+

¦       ¦        ¦       ¦      ¦     ¦            ¦             ¦

¦       ¦        ¦       ¦      ¦     ¦            ¦             ¦

¦       ¦        ¦       ¦      ¦     ¦            ¦             ¦

L-------+--------+-------+------+-----+------------+--------------

Руководитель группы наземной проверки ____________________________

(должность, подпись)

Приложение 4

к Инструкции по авиационной

охране лесов

АКТ

проверки работы в производственном, тренировочном полете летчика -

наблюдателя _______________________________________________ класса

____________________________________ базы авиационной охраны лесов

на самолете (вертолете) __________________________________________

Фамилия ________________ Имя ___________________ Отчество ________

Занимаемая должность _____________________________________________

Дата проверки  "__" ___________________ 19__ г.

Маршрут полета ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Метеоусловия _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Количество обнаруженных в полете лесных пожаров __________________

Из них осмотрено ________________ Организовано тушение ___________

Продолжительность полета ________  час. ___________ мин. _________

----T-------------------------------------------T-----T----------¬

¦ N ¦            Элементы проверки              ¦Оцен-¦Выявленные¦

¦п/п¦                                           ¦ка   ¦  ошибки  ¦

+---+-------------------------------------------+-----+----------+

¦   ¦    Наземная подготовка                    ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           ¦     ¦          ¦

¦1. ¦Знание района полетов                      +-----+----------+

¦2. ¦Подготовка карт, снаряжения и штурманский  ¦     ¦          ¦

¦   ¦расчет полета                              ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦   ¦                                           ¦     ¦          ¦

¦   ¦    Работа в воздухе                       ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           ¦     ¦          ¦

¦3. ¦Вывод самолета (вертолета) на ЛЗП, контроль¦     ¦          ¦

¦   ¦пути и исправление курса следования        ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦4. ¦Определение направления и скорости ветра   ¦     ¦          ¦

¦   ¦в полете. Расчет элементов полета          ¦     ¦          ¦

¦   ¦по полученным данным о ветре               ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦5. ¦Общая и детальная визуальная ориентировка  ¦     ¦          ¦

¦   ¦в полете                                   ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦6. ¦Контроль и исправление пути по направлению ¦     ¦          ¦

¦   ¦при полете на РНТ (радиопеленгатор) и от   ¦     ¦          ¦

¦   ¦РНТ (радиопеленгатора)                     ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦7. ¦Определение навигационных элементов по ра- ¦     ¦          ¦

¦   ¦диотехническим средствам (уклонение, УСФ,  ¦     ¦          ¦

¦   ¦ДП, ПК)                                    ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦8. ¦Ведение двусторонней радиосвязи            ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦9. ¦Рациональность построения патрульного      ¦     ¦          ¦

¦   ¦маршрута                                   ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦10.¦Определение места, площади пожара и        ¦     ¦          ¦

¦   ¦его характеристики                         ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦11.¦Составление донесения (схемы пожара,       ¦     ¦          ¦

¦   ¦_______________ мин.)                      ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦12.¦Расчет сил и определение технических       ¦     ¦          ¦

¦   ¦средств, необходимых для ликвидации        ¦     ¦          ¦

¦   ¦обнаруженного лесного пожара, а            ¦     ¦          ¦

¦   ¦также рекомендации по организации,         ¦     ¦          ¦

¦   ¦тактике тушения пожара                     ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦13.¦Правильность выбора площадки (участка      ¦     ¦          ¦

¦   ¦леса) для приземления парашютистов,        ¦     ¦          ¦

¦   ¦высадки десантников                        ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦14.¦Четкость и последовательность действий     ¦     ¦          ¦

¦   ¦при осмотре площадки, выполнении           ¦     ¦          ¦

¦   ¦расчета, захода на высаживание людей,      ¦     ¦          ¦

¦   ¦сброс грузов и вымпелов, своевременность   ¦     ¦          ¦

¦   ¦подачи команд                              ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦15.¦Аккуратность и полнота записей в бор-      ¦     ¦          ¦

¦   ¦товом журнале                              ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦16.¦Общая оценка                               ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

¦17.¦Выводы проверяющего                        ¦     ¦          ¦

¦   ¦                                           +-----+----------+

L---+-------------------------------------------+-----+-----------

"__" ____________ 19__ г.     Должность ______________________

Подпись ________________________

Заключение ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

"__" ____________ 19__ г.     Должность ______________________

Подпись ________________________

С актом ознакомлен ____________________________________

(подпись проверяемого)

"__" ____________ 19__ г.

Приложение 5

к Инструкции по авиационной

охране лесов

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ПОЛЕТНЫХ, ПАТРУЛЬНЫХ КАРТ

И КАРТ - СХЕМ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ <*>

--------------------------------

<*> Рисунки не приводятся.

черным            Границы территории авиаотделений

красным           Границы лесхозов и их названия

фиолетовым        Границы лесничеств и их названия

черным            Границы кварталов, их номера и линии

маршрутов полетов

черный круг       Места базирования авиаотделений

знаки красные

красным           Местонахождение контор лесхозов

красным           Местонахождение контор лесничеств

красным           Местонахождение авиапожстанций (АПС)

и пожарно - химических станций (ПХС)

черным            Пожарные вышки

синим             Посадочные площадки для вертолетов

черным            Линии ЛЭП

красным,          Места участков детального надзора

номер черным      и их номера

красным           Действующие очаги хвое- и листогрызущих

(черным)          насекомых

красным           Действующие очаги стволовых вредителей

(черным)

красным           Сухостои

(черным)

красным           Свежие гари

(черным)

красным           Ветровалы и буреломы

(черным)

красным           Захламленность на лесосеках

(черным)

красным           Повреждения, причины которых не ясны

(черным)

Приложение 6

к Инструкции по авиационной

охране лесов

СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ СИГНАЛЬНЫМИ РАКЕТАМИ

1. Зеленая - все в порядке, продолжаем работы (движение).

2. Зеленая - красная - требуются продукты, папиросы и спички.

3. Красная - требуются ракеты.

4. Красная   -   зеленая   -  красная  -  дайте  схему  нашего

местонахождения и укажите самолетам направление выхода.

5. Красная  -  красная  - требуются медикаменты и перевязочный

материал.

6. Красная - красная - красная - требуется срочная медицинская

помощь.

При подаче   сигнала,   состоящего  из  нескольких  ракет,  их

выпускают с интервалами 8 - 10 секунд.  Интервал между  отдельными

сигналами должен быть не менее 1 минуты.

Подтверждение приема    сигнала    производится     следующими

эволюциями самолета:

"Понял Вас" - покачивание с крыла на крыло;

"Не понял" - два глубоких левых покачивания.

Приложение 7

к Инструкции по авиационной

охране лесов

ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПРИЧИНЯЕМЫХ ЛЕСУ

ХВОЕ- И ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

----------------------T------------------------------------------T

¦ Степень повреждения ¦      Наименование  древесных пород       ¦

¦     древостоев      +------------------T-----------------------+

¦                     ¦  кедр сибирский  ¦   пихта сибирская и   ¦

¦                     ¦                  ¦    ель обыкновенная   ¦

+---------------------+------------------+-----------------------+

¦         1           ¦         2        ¦           3           ¦

+---------------------+------------------+-----------------------+

¦Средняя (объедено    ¦Не заметно        ¦На фоне нормальной     ¦

¦хвои - листвы        ¦                  ¦окраски вершинки       ¦

¦до 50%)              ¦                  ¦заметно бледнее        ¦

¦                     ¦                  ¦окраски полога         ¦

+---------------------+------------------+-----------------------+

¦Сильная (объедено    ¦На зеленом фоне   ¦Преобладает блекло -   ¦

¦хвои - листвы        ¦окраски полога    ¦зеленый цвет           ¦

¦50 - 75%)            ¦проступают        ¦                       ¦

¦                     ¦красноватые       ¦                       ¦

¦                     ¦тона.             ¦                       ¦

¦                     ¦Полог заметно     ¦                       ¦

¦                     ¦изрежен           ¦                       ¦

+---------------------+------------------+-----------------------+

¦Сплошное объедание   ¦Зеленый тон       ¦Зеленый тон            ¦

¦(объедено хвои -     ¦почти незаметен,  ¦почти незаметен        ¦

¦листвы 75 - 100%)    ¦преобладают       ¦преобладают            ¦

¦                     ¦красно - коричне- ¦красно - коричне-      ¦

¦                     ¦вые тона          ¦вые тона               ¦

L---------------------+------------------+-----------------------+

T--------------T-------------------------------------------------¬

¦Степень повре-¦         Наименование древесных пород            ¦

¦ждения древо- +----------------T--------------T-----------------+

¦стоев         ¦   лиственница  ¦    сосна     ¦ береза и осина  ¦

¦              ¦    сибирская   ¦ обыкновенная ¦                 ¦

+--------------+----------------+--------------+-----------------+

¦      1       ¦        4       ¦       5      ¦        6        ¦

+--------------+----------------+--------------+-----------------+

¦Средняя       ¦На фоне нормаль-¦Не заметно    ¦Тон окраски поло-¦

¦(объедено     ¦ной окраски вер-¦              ¦га светлее, чем у¦

¦хвои - листвы ¦шинки заметно   ¦              ¦неповрежденных   ¦

¦до 50%)       ¦бледнее окраски ¦              ¦насаждений       ¦

¦              ¦полога          ¦              ¦                 ¦

+--------------+----------------+--------------+-----------------+

¦Сильная       ¦Преобладает     ¦Бледно - оран-¦То же, заметная  ¦

¦(объедено     ¦блекло - зеленый¦жево - кирпич-¦ажурность        ¦

¦хвои - листвы ¦цвет            ¦ный тон на зе-¦крон             ¦

¦50 - 75%)     ¦                ¦леном фоне    ¦                 ¦

+--------------+----------------+--------------+-----------------+

¦Сплошное объе-¦На блекло - зе- ¦Бледный оран- ¦В окраске полога ¦

¦дание (объеде-¦леном фоне за-  ¦жево - корич- ¦превалируют свет-¦

¦но хвои -     ¦метно проступает¦невый тон     ¦лые тона,  созда-¦

¦листвы 75 -   ¦фиолетовый цвет ¦почти без зе- ¦ваемые стволами и¦

¦100%)         ¦                ¦леного фона   ¦и сучьями        ¦

+--------------+----------------+--------------+------------------